APSTIPRINĀTS

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

iepirkumu komisijas

2020. gada 12.marta sēdē

Protokols Nr. 20/5-2.1

Iepirkuma

„Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkope PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī”

#### NOLIKUMS

Identifikācijas Nr. VS 2020/2

Ventspils, 2020

- Iepirkuma procedūra un identifikācijas numurs

  - Iepirkuma procedūra – SPSIL iepirkums ar paredzamo līgumcenu zem Ministru kabineta noteiktajām robežvērtībām. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (25.11.2019.) (turpmāk – Vadlīnijas), nepiemērojot vadlīniju 6.6.1., 6.8.1., 6.9.4., 6.9.6., 6.11.3. un 6.12.punktā minēto paziņojumu publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā..

  - Iepirkuma identifikācijas numurs - Nr. VS 2020/2.

- Pasūtītājs:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, reģistrācijas Nr.40003007655.

- Kontaktpersonas:

  - Pasūtītāja kontaktpersona par nolikumu – Māris Reinbergs, tālr. 63602200, 29338975, fakss 63602210, e-pasta adrese: maris.reinbergs@ventspils.lv.

- Iepirkuma organizācija

  - Iepirkumu organizē Pasūtītājs. Iepirkuma nolikuma apstiprināšanu, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu nodrošina PSIA „ŪDEKA” izveidota Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 1.panta 5.daļas b) apakšpunktam.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk-Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šīs Iepirkuma procedūras nolikums (turpmāk-Nolikums) ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa:

    - Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1);

    - Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.2);

    - Pakalpojuma līguma projekts (pielikums Nr.3)

  - Ieiteresētais piegādātājs - Piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus.

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā „Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkope PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī” (id. nr. VS 2020/2) (turpmāk – Iepirkums).

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem, skaidrojumiem, papildinājumiem un atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem (ja tādi tiks uzdoti) Pasūtītāja mājas lapā http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi, kā arī ieinteresētie piegādātāji ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties klātienē Pasūtītāja telpās Talsu ielā 84 (3.stāvs 16.kabinets), Ventspilī, darba dienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iepriekš sazinoties ar Nolikuma 3.1.punktā minēto kontaktpersonu par apmeklējuma laiku. Ieinteresētajiem piegādātājiem, kas vēlas saņemt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, laikus jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja Nolikumā 3.1.punktā norādītajai kontaktpersonai. Pasūtītājs Iepirkuma dokumentus izsniegs 2 (divu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

  - Jautājumi, kas saistīti ar Iepirkuma priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: maris.reinbergs@ventspils.lv. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs atbildi sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā pa pastu, faksu, e-pastu, pievienojot skenētu dokumentu.

  - Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un tā identifikācijas numuru.

  - Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets – automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkope PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī, saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma prasībām.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

  - Iepirkuma līguma (turpmāk tekstā – Līgums) izpildes termiņš – no 2020. gada 1.maija līdz 2021. gada 30.aprīlim .

  - Pretendenti var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā. Pretendenti, kas iesniegs piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgti no tālākās dalības Iepirkuma procedūras.

- Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

  - Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un iesniegšanu līdz 2020.gada 16.aprīlim plkst.14.40, PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī. Piedāvājums iesniedzams personīgi PSIA „Ventspils siltums” kontaktpersonai Mārim Reinbergam (16.kabinets) vai sekretārei (4.kabinets) uzņēmuma administrācijas ēkas 2.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 16.30, piektdienās līdz plkst.15.30. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi neatvērtā veidā tiks izsniegti vai nosūtīti pa pastu atpakaļ attiecīgajam pretendentam.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus un aprakstus svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šā dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros:

1) viens piedāvājuma dokumentu oriģināls ar norādi „Oriģināls”;

2) viena piedāvājuma dokumentu kopija ar norādi „Kopija”.

Ja piedāvājuma kopija atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, Iepirkumu komisija ņems vērā piedāvājuma oriģinālu.

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto piedāvājuma oriģinālu un kopiju. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602

Piedāvājums iepirkumam

„Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkope PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī”

(id.nr. VS 2020/2)

Neatvērt līdz 2020.gada 16.aprīlim plkst.15:00

Pretendenta nosaukums, pasta adrese,

kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese, faksa numurs

  - Piedāvājumam jābūt cauršūtam vai caurauklotam ar sanumurētām lapām un ar uzlīmi, kas noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:

    - Piedāvājums Iepirkumam „Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkope PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī” (id.nr. VS 2020/2).

    - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs.

  - Aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļautie dokumenti.

  - Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikumu dalībai Iepirkuma procedūrā, finanšu piedāvājumu, tehnisko piedāvājumu un pieredzes apliecinājuma dokumentus paraksta persona ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarots pārstāvis. Ja dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Pretendenta piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīga pilnvara (oriģināls) vai pilnvaras apliecināta kopija.

  - Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, aizzīmogojams, marķējams un nosūtams tāpat kā piedāvājuma oriģināls, ar norādi, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma izmaiņas. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Piedāvājuma atsaukšana izslēdz tālāku piedāvājuma līdzdalību Iepirkumā.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma norises un iznākuma.

- Dalības nosacījumi Iepirkuma procedūrā

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 7.1. | Dalība iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā veikt Iepirkuma procedūras dokumentos paredzēto pakalpojumu sniegšanu un uz to neattiecas zemāk minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi: - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; - ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma proceduras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un uz ko neattiecas iepriekš minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. | Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina 7.1.punkta minētas prasības pārbaudi attiecībā uz Latvijā reģistrētu personu. Ārvalstīs reģistrēti pretendenti iesniedz apliecinājumu, ka uz to nav attiecināmi 7.1. pakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi. Gadījumā, ja Pretendents atbilst 7.1.(1) apakšpunktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar Vadlīniju 6.4.2 punktā noteikto. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka uz to neattiecas 7.1. pakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi. |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republika noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi. | Pasūtītājs pārbauda 9.6. punktā minēto izslēgšanas nosacījumu esamību saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto sekojošās datu bāzēs: http://sankcijas.kd.gov.lv/; https://www.sanctionsmap.eu/#/main un https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/. Ja uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. |

- Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8.1. | Pretendenta pieteikums par piedalīšanos Iepirkuma procedūrā, piekrītot Iepirkuma dokumentu prasībām. | Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā atbilstoši 1.pielikumam. |
| 8.2. | Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | Pretendenta pārstāvja, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, pārstāvības tiesības, Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ja Pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija, kuru paraksta Pretendenta pārstāvis (-ji) ar pārstāvības tiesībām. |
| 8.3. | Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz. Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam. . | Par Nolikuma 8.3.punktā minēto prasību izpildi par Latvijā reģistrētu pretendentu Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Pretendentam (ārzemju personai) jāiesniedz citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecināta kopija, kas apliecina, ka ārvalsts Pretendents, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas (attiecas uz ārvalstī reģistrēto (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, ārvalstī reģistrēto personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai ārvalstī reģistrēto personu apvienību un visiem personu apvienības ārvalstī reģistrētiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība)). Piegādātāju apvienībai jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka ka uzvaras gadījumā līdz Iepirkumu līguma noslēgšanai piegādātāju apvienība pēc savas izvēles izveidos juridisku apvienību, reģistrējot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LR Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs, vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Apliecinājums nav jāiesniedz, ja Pretendents vai personu apvienība jau ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. |
| 8.4. | Pretendents pēdējo 3 gadu laikā (2017., 2019., 2019. un 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir sekmīgi īstenojis līdzīga veida automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkopi vismaz 2 objektos. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. | Apliecinājums par pieredzi, pievienot vismaz 2 (divas) pozitīvas Pasūtītāja atsauksmes informācijai, kas apliecina Pretendenta atbilstību punkta 8.4. prasībām. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. Apliecinājumā jābūt norādītam objekta nosaukumam, līguma izpildes periodam, atrašanās vietai, līguma summai,pasūtītāja nosaukumam un pasūtītāja kontaktpersonai. |
| 8.5. | Pretendenta rīcībā jābūt atbildīgajam speciālistam ar elektrodrošības grupu ne zemāku kā “B” | Speciālista apliecības kopija par elektrodrošību ar grupu ne zemāku kā “B”. |
| 8.6 | Pretendents darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. | Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo darbu saraksts. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā ģenerāluzņēmējs saglabājot atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs pieejami apakšuzņēmēju resursi. |
| 8.7 | Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk - ESPD) (izmantojot Elektroniskās informācijas sistēmas izveidoto rīku https://espd.eis.gov.lv) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. | Ja Pretendenta atbilstība atlases prasībām ir ietverta vai izriet no informācijas, kas sniegta ESPD, tad papildus dokumenti, kas to apliecina, nav jāiesniedz, ja vien to nepieprasa Pasūtītājs. Ja pretendents, kuram Iepirkumā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Iepirkumu komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. |

- Tehniskais – Finanšu piedāvājums un iesniedzamie dokumenti

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9.1. | Jāiesniedz tehniskais piedāvājums | Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam jābūt saskaņā ar Pielikumu Nr.2 |

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2020.gada 16.aprīlī plkst.15:00 Ventspils pilsētas domē Jūras ielā 36, 2.stāvā. Atvēršanas sanāksme ir atklāta.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkumu komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Iepirkumu komisija atlasa piedāvājumu ar Iepirkuma dokumentu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetentā institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents:

    - neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā vai

    - nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta Kvalifikācijas prasībām, vai

    - Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām vai

    - ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai.

  - Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Iepirkumu komisija var lūgt precizēt piedāvājumu.

  - Pēc pretendentu atlases Iepirkumu komisija pārbauda Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībāmPiedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkumu komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

  - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda publiski pieejamajās datu bāzēs un/vai elektronisko iepirkumu sistēmā vai Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.9. punktā noteikto.

  - Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, Iepirkumu komisija pieprasīs, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 7.1. apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā.

  - Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājumam pievienojis ESPD, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt iesniegt pierādījumus Pretendenta atbilstībai Kvalifikācijas prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.

  - Iepirkuma komisija Pretendenta veiktos uzticamības nodrošināšanas pasākumus vērtēs ņemot vērā Vadlīniju 6.4.2. punktā noteikto.

  - Iepirkumu komisija pārbauda un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu vai uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām balstās Pretendents, vai uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumi,

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar viszemāko cenu, no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu bez PVN.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkuma procedūru līdz Līguma noslēgšanai, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Līguma slēgšana

  - Par pamatu līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots pievienotais iepirkuma līguma projekts (4.pielikums). Līguma projekta nosacījumi ir Pretendentam saistoši.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nenoslēgt Līgumu un pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, tostarp, bet ne tikai, ja pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas, ja tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Iepirkuma dokumentācijā u.c.

  - Ja tiks pieņemts lēmums Līguma slēgšanas tiesības piešķirt personu apvienībai, tad 10 (desmit) darba dienu laikā no rezultātu saņemšanas personu apvienībai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāreģistrē  juridiska apvienība LR Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jānoslēdz sabiedrības līgums, un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Valdes priekšsēdētājs									A.Uzaris

Sagatavoja:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs						M.Reinbergs

1.pielikums

Iepirkuma „Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkope PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2020/2 nolikumam

PRETENDENTA PIETEIKUMS

2020.gada ____ .____________

| Iepirkumam: | „Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkope PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī” |
| --- | --- |
| Identifikācijas Nr. | VS 2020/2 |
| Pasūtītājs: | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, reģ.Nr.40003007655 Juridiskā adrese – Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, tālr.63602200, fakss 63602210 |
| Pretendents: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | /vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/ |
| Pretendents atbilst □ mazā* vai □ vidējā** (atbilstošo atzīmēt) uzņēmuma statusam. |

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Piedāvājam automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkopi PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī, veikt  par šādu līgumcenu:

| Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena, EUR | Kopā, EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkope PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī | mēn. | 12 |  |  |
| Līgumcena |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |
| Piedāvātā līgumsumma ar PVN |  |  |  |  |

- Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma dokumentiem, ieskaitot Iepirkuma līguma projekta noteikumus, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām. Garantējam nodrošināt remontdarbu veikšanu sākot ar Iepirkuma līguma parakstīšanas brīža, kā to paredz Iepirkuma līguma noteikumi.

- Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.

- Šis Pieteikums veido mūsu Piedāvājuma daļu.

- Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 3 mēneši pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.

- Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

2.pielikums

Iepirkuma „Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkope PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2020/2 nolikumam

Tehniskās specifikācijas.

Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkope PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī.

- Veikt katlu mājas Talsu ielā 69 automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas apkopi, kas sastāv no šādām iekārtām:

  - Ugunsgrēka signalizācijas sistēma “UniPos IFS 7002”:

    - “Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas” adrešu analogais panelis “UniPos IFS 7002” - 2gab;

    - “Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas” adrešu paneļa iznesamais vadības modulis IFS 7002R – l gab.;

    - Dažāda tipa detektori - 494 gab.;

    - Trauksmes sirēnas ar akumulatoriem - 31 gab.;

    - Adrešu modulis - 11 gab.;

    - Termokabelis “Protectowire” - 1 gab.;

  - Ugunsgrēka signalizācijas sistēma ESA – 2:

    - Kontroles panelis ESA - 2;

    - Kontroliera skapis - 1 gab.;

    - Moduļi - 12 gab.;

    - Barošanas bloks - 1 gab.;

    - Dažāda tipa detektori - 47 gab.;

    - Ugunsgrēka rokas ziņotājs - 12 gab.;

    - Ugunsgrēka signalizācijas zvans - 4 gab.;

    - UPS – ar nepārtrauktās barošanas blokiem ”Compu Save”;

  - Ugunsdzēsības sūkņu telpa:

    - Ugunsdzēsības sūkņu vadības panelis - 3 gab.;

    - Ugunsdzēsības sūkņa elektropiedziņa 15 kW - 2 gab.;

    - Ugunsdzēsības sūkņa elektropiedziņa 1.1 kW - 1 gab.

- Veikt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas apkopi transporta iecirknī Talsu ielā 69, kas sastāv no šādām iekārtām:

  - Ugunsgrēka signalizācijas sistēma “INIM”:

    - “Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas” analogais panelis “SmartLīne 036-4” – 1 gab.;

    - “Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas” vadības panelis -PSLine LCD - 1 gab.;

    - Dūmu detektors “ECO 1003” -  83 gab.;

    - Siltuma detektors “ECO 1005” -  1 gab.;

    - Termokabelis “Protectowire” - 2 gab.;

    - Dūmu staru detektors 6500R – 2 gab.;

    - UATS poga SensoMAG MCP50 – 9 gab.;

    - Sirēna ar stobru AH-03127-BS – 20 gab.

- Veikt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas apkopi katlu mājā Fabrikas ielā 2a, kas sastāv no šādām iekārtām:

  - Ugunsgrēka signalizācijas sistēma:

    - “Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas” apsardzes panelis DSC 6-16 zonas, 2rajoni, 2PGM – 1 gab.;

    - Klaviatūra DSC LCD - 1 gab.;

    - Interneta piekļuves modulis – 1 gab.;

    - Iekšējie kombinētie detektori PIR+MW Detektors 15m 100o – 2 gab.;

    - 4 vadu analogais dūmu un siltuma detektors 10-13.8VCD – 2 gab.;

    - Rokas darbības detektors SensoMAG MCP50 – 1 gab.;

    - Sirēna ar lampu 12VDC – 1 gab.;

    - TCP/IP komutators 5x10/100 – 1 gab.;

    - UPS 500VA/300W Line-interactive – 1 gab.;

- Veikt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas apkopi katlu mājā Pērkoņu ielā 21, kas sastāv no šādām iekārtām:

  - Ugunsgrēka signalizācijas sistēma:

    - “Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas” analogais panelis Bentel J424 8zonas – 1 gab.;

    - Dūmu optiskais detektors – 3 gab.;

    - Siltuma detektors – 12 gab.;

    - Rokas darbības detektors – 2gab.;

    - Termokabelis sarkans 68o – 1gab.;

    - Analogā trauksmes sirēna ar stobru – 1gab.;

    - Analogais trauksmes zvans – 4gab.;

- Veikt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas apkopi katlu mājā Brīvības ielā 38, kas sastāv no šādām iekārtām:

  - Ugunsgrēka signalizācijas sistēma:

    - Kontroles panelis FX – 1 gab.;

    - Dūmu optiskais detektors – 45gab.;

    - Siltuma detektors – 25 gab.;

    - Rokas darbības detektors – 18gab.;

    - Vadības modulis – 12gab.;

    - Ugunsgrēka signalizācijas sirēna – 18gab.;

    - Ugunsgrēka signalizācijas zvans – 14gab.;

    - Termokabelis sarkans 68o – 5gab.;

- Veikt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas apkopi Talsu ielā 84, kas sastāv no šādām iekārtām:

  - Ugunsgrēka signalizācijas sistēma “INIM”:

    - “Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas” centrālais panelis “SmartLīne 036-4” – 1 gab.;

    - “Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas” centrālā paneļa paplašinātājs –SmartLine 8z - 1 gab.;

    - Akumulatora baterija 12V-7Ah – 2gab.;

    - Avārijas gaismeklis 8W – 1 gab.;

    - Konvencionālais dūmu detektors – 5gab.;

    - Konvencionālais siltuma detektors – 15gab.;

    - Detektoru bāze – 20gab.;

    - Konvencionālā trauksmes poga (iekšējā) – 3gab.;

    - Konvencionālā trauksmes poga (ārējā) – 1gab.;

    - Trauksmes zvans – 4gab.;

    - Trauksmes sirēna ar gaismas indikāciju – 1gab.

- Objektu dokumentācijas esamības un izpildes kārtības pārbaudi veikt katru nedēļu;

- Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas  paneļiem un moduļiem pārbaudi un apkopi veikt 1 reizi mēnesī – dežūrrežīma pārbaudi veikt katru nedēļu;

- Termokabeļiem apskati un tīrīšanu veikt 1 reizi 6 mēnešos;

- Vadu un kabeļu stiprinājumu, kā arī aizsardzības pārbaudi un apkopi veikt 1 reizi 3 mēnešos;

- Veikt telpu plānu, kā arī materiālu glabāšanas pareizības pārbaudi 1 reizi 3 mēnešos;

- Trauksmes zvaniem un sirēnām pārbaudi un apkopi veikt 1 reizi mēnesī;

- Sakarā ar paaugstinātu putekļu daudzumu telpās, visu ugunsgrēka detektoru pārbaudi un apkopi veikt vienu reizi mēnesī;

- Veikt bojāto detektoru nomaiņu, ja to skaits nepārsniedz vairāk par vienu gabalu mēnesī;

- Adrešu manuālajiem trauksmes signāldevējiem pārbaudi un apkopi veikt 1 reizi mēnesī;

- Adrešu detektoriem pārbaudi un apkopi veikt 1 reizi mēnesī;

- Analogo detektoru pārbaudi un apkopi veikt 1 reizi mēnesī;

- Nepārtrauktās barošanas iekārtām pārbaudi un apkopi veikt vienu reizi pusgadā;

- Akumulatoru nomaiņa ugunsgrēka signalizāciju paneļos veikt reizi gadā;

- Apkalpojošajam personālam ir veikta apmācība par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu (ne mazāk kā 40 stundas).

- Darbu apjomā iekļaut bojājumu novēršanas iespēju pēc izsaukuma saņemšanas no Pasūtītāja puses pēc plkst.17:00, naktī, brīvdienās un svētku dienās, ar reaģēšanas laiku ne ilgāku par četrām stundām no izsaukuma saņemšanas brīža;

- Tehniskās apkalpošanas darbos jābūt iekļautiem visiem to veikšanai nepieciešamajiem materiāliem un rezerves daļām;

- Visus servisa apkopes darbus veikt saskaņā ar iekārtu ražotāju norādījumiem, instrukcijām un rekomendācijām;

- Veikt visus nepieciešamos ierakstus “Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā”, kā arī sastādīt aktu par veiktajiem tehniskās apkalpošanas darbiem, kurā ietver arī rekomendācijas un iekārtu tehniskā stāvokļa novērtējumu;

- Sniegt Pasūtītājam konsultācijas un tehnisko atbalstu;

- Ja iekārtu apkalpošanas darbu laikā tiek konstatēti defekti, kuru rezultātā ir nepieciešamība veikt tām neplānotus remonta darbus, Izpildītājs nekavējoties informē par to Pasūtītāju, sastāda un saskaņo ar Pasūtītāju remontu darbu veikšanas tāmi, kurā norāda iekārtu remonta izmaksas, atsevišķi norādot darba un izmantoto materiālu vai maināmo iekārtu izmaksas;

- Iekārtu neplānoto remonta darbu izmaksas nav jāiekļauj tehniskās apkalpošanas darbu izmaksās. Remonta darbu laiks un apmaksas kārtība tiek saskaņota ar Pasūtītāju atsevišķi;

- Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt objektos uz vietas. Kontaktpersona - Ražošanas daļas vadītājs E.Liepiņš, m.t. 25757369;

Ražošanas daļas vadītājs				                           Egils Liepiņš

3.pielikums

Iepirkuma „Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkope PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2020/2 nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMS

## Pasūtītāja līgumu uzskaites Nr__________________                            Izpildītāja līgumu uzskaites Nr. ___________

Ventspilī                                                                                                 	                  2020. gada ___________

________________, vienotais reģistrācijas Nr.________________, turpmāk – „Izpildītājs”, tās _____________ ________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no vienas puses, un

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.40003007655, turpmāk - Pasūtītājs”, tās valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara personā, no otras puses, abi kopā saukti -”Puses”, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotā iepirkuma rezultātiem, savstarpēji vienojoties, noslēdza šādu līgumu (turpmāk – „Līgums”):

- Līguma priekšmets.

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas kā rūpīgs un čakls saimnieks ar saviem rīkiem, ierīcēm un darbaspēku organizēt un veikt automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkopi PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī, saskaņā ar šo Līgumu, iepirkuma VS 2020/2 Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1)  un Tāmi (pielikums Nr.2), turpmāk tekstā – Darbi.

1.2.Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par paveiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma un pielikuma Nr.2 noteikumiem.

1.3.Ja darba gaitā rodas papilddarbi, līguma summu var mainīt, sastādot papildus tāmi-aprēķinu un saskaņojot to ar Pasūtītāju.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Par Līguma noteikumiem atbilstoša Darba izpildi noteikta Līguma summa saskaņā ar Pielikumu Nr. 2, un tā sastāda _______ EUR (___________________) plus pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā - ______ EUR (____________________________), kopā ______________ EUR (__________________) mēnesī.

  - Katra mēneša beigās Izpildītājs sastāda un kopā ar rēķinu apmaksai iesniedz Pasūtītājam aktu par norēķinu periodā (mēnesī) izpildītajiem darbiem. Šo rēķinu Pasūtītājs apmaksā 10 dienu laikā pēc tā saņemšanas, saskaņā ar parakstītajiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem. Apmaksa tiek veikta tikai par pienācīgā kārtībā izpildītiem Darbiem.

  - Ja darbu izpildes gaitā rodas nepieciešamība veikt papildu darbus, pirms papildu darbu uzsākšanas Puses rakstveidā vienojas par veicamo darbu saturu, apjomiem, izpildes termiņiem, izmaksām un norēķinu kārtību.

  - Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas norēķina kontu.

- Pasūtītāja pienākumi.

  - Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā apmaksāt Izpildītājam iesniegtos rēķinus saskaņā ar šī Līguma 2.1., 2.2.punta noteikumiem un nodrošināt ar darba apjomu.

  - Nodrošināt Izpildītāja tehniskā personāla piekļūšanu objektiem, kuri saistīti ar Līgumā minēto darbu veikšanu.

  - Nodrošināt Izpildītāja speciālistu piekļūšanu tehniskajai dokumentācijai, kura nepieciešama šajā Līgumā minēto darbu veikšanu.

- Izpildītāja pienākumi.

  - Plānot, organizēt un izpildīt Darbus atbilstošā kvalitātē šajā Līgumā paredzētajā apjomā.

  - Izpildītājs apņemas katra mēneša beigās iesniegt Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Nodrošināt Darbu izpildes procesā spēkā esošo tiesību normu ievērošanu, ka arī pamatotus rīkojumus un rekomendācijas, kuri izdoti Latvijas Republikas uzraudzības iestādēs.

  - Saskaņotā kārtībā atskaitīties Pasūtītājam par Darbu izpildes gaitu.

  - Izpildītājs savlaicīgi informē Pasūtītāju par nepieciešamiem materiāliem, kas nepieciešami Darbu veikšanai.

  - Nodrošināt, ka Līgumā paredzēto darbu veiks kvalificēti specialisti  atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam iepirkumā.

  - Apakšuzņēmēju (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju) maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana, kā arī speciālistu nomaiņa pēc Līguma noslēgšanas drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Tādā gadījumā Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu publisko iepirkumu likuma 67.pantu.

- Darbu veikšanas kārtība un līguma izpildes termiņi.

  - Līguma darbības termiņš: no 2020. gada 1.maija līdz 2021. gada 30.aprīlim.

  - Izpildītāja darbinieki regulāri veic līgumā noteikto Darbu. Darbu izpildes gaitā nedrīkst rasties pārtraukumi sistēmu darbībā.

  - Ja nepieciešams veikt darbus, kas saistīti ar sistēmu atslēgšanu, tad Izpildītājam par to jāpaziņo Pasūtītājam un jāsaskaņo šo darbu veikšanas kārtība.

  - Līgums var tikt papildināts vai tajā izdarītas izmaiņas tikai ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. Jebkuras šī Līguma savstarpēji parakstītās izmaiņas un papildinājumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja Līguma izpildes laikā Izpildītājam piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

- Soda sankcijas

  - Par darbu neizpildīšanu vai tā nepienācīgu izpildi, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas) apmērā no kārtējā rēķina summas par katru konstatētu darbu neizpildīšanu vai tā nepienācīgu izpildi, bet ne vairāk kā 10% apmērā no kārtējā rēķina summas.

  - Par maksājuma termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātas summas.

- Nepārvarama vara

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi (streiks, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, epidēmijas, militāras akcijas), kas būtiski ietekmē šī Līguma izpildi kopumā vai Līguma atsevišķu daļu izpildi, Līguma izpildes termiņi attiecīgi tiek pagarināti atbilstoši šo apstākļu darbības laikam.

  - Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto iemeslu dēļ, nekavējoties jāpaziņo otrai pusei par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz attiecīgas izziņas.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk par 3 (trīs) mēnešiem, jebkurai līgumslēdzēja pusei ir tiesības pilnīgi vai daļēji lauzt Līgumu un tādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Pasūtītājam visus līdz tam saņemtos maksājumus, kurus Pasūtītājs ir izdarījis par vēl nesaņemtiem pakalpojumiem, atgriezt Pasūtītājam, ja līdz tam tas vēl nav izdarīts.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Puses apņemas godprātīgi pildīt savas ar šo Līgumu uzņemtās saistības un savu darbību nevirzīt uz to, lai otrai pusei tiktu radīti jebkāda veida zaudējumi.

  - Jebkuri strīdi un nesaskaņas, kas Pušu starpā var rasties šī Līguma izpildes gaitā, Puses centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiks panākta, tad attiecīgais strīds, kas izriet no Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Citi noteikumi

  - Pusēm rakstiski vienojoties, Līgumu var izbeigt pirms Līguma termiņa beigām.

  - Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja otra Puse nepilda vai nepienācīgi pilda kādu no Līguma noteikumiem, par to rakstiski un motivēti brīdinot otru Pusi vismaz vienu mēnesi iepriekš.

  - Visi šī Līguma papildinājumi un izmaiņas pie šī Līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks sastādīti rakstveidā, un Puses tos būs parakstījušas.

  - Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 3 (trim) lapām un pielikumu Nr. 1 uz 1 lapas, pielikumu Nr.2 uz 1 lapas, 2 (divos) eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

- Pušu rekvizīti un paraksti.

PASŪTĪTĀJS						IZPILDĪTĀJS

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Talsu iela 84,

Ventspils, LV-3602

AS Swedbank

Kods HABALV22

Konts LV45HABA0001402060112

Reģ. Nr. 40003007655

# Footnotes

Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu