APSTIPRINĀTS

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

iepirkumu komisijas

2021. gada 21.janvāra sēdē

Protokols Nr. 21/5-1.1

Iepirkuma

„Stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegāde un uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā”

#### NOLIKUMS

Identifikācijas Nr. VS 2021/1

Ventspils, 2021

- Iepirkuma procedūra un identifikācijas numurs

  - Iepirkuma procedūra – SPSIL iepirkums ar paredzamo līgumcenu zem Ministru kabineta noteiktajām robežvērtībām. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (25.11.2019.) (turpmāk – Vadlīnijas)

  - Iepirkuma identifikācijas numurs - Nr. VS 2021/1.

- Pasūtītājs:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, reģistrācijas Nr.40003007655.

- Kontaktpersonas:

  - Pasūtītāja kontaktpersona par nolikumu – Māris Reinbergs, tālr. 63602200, 29338975, fakss 63602210, e-pasta adrese: maris.reinbergs@ventspils.lv.

- Iepirkuma organizācija

  - Iepirkumu organizē Pasūtītājs. Iepirkuma nolikuma apstiprināšanu, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu nodrošina PSIA „ŪDEKA” izveidota Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 1.panta 5.daļas b) apakšpunktam.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk-Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šīs Iepirkuma  nolikums (turpmāk-Nolikums) ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa:

    - Pretendenta pieteikuma-Finanšu piedāvājuma veidlapa (pielikums Nr.1);

    - Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.2);

    - Pakalpojuma līguma projekts (pielikums Nr.3)

    - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts Pielikums Nr.4)

  - Ieinteresētais piegādātājs - Piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma dokumentus.

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā „Stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegāde un uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā” (id. nr. VS 2021/1) (turpmāk – Iepirkums).

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem, skaidrojumiem, papildinājumiem un atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem (ja tādi tiks uzdoti) Pasūtītāja mājas lapā http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi, kā arī pēc pretendenta lūguma Iepirkuma dokumentus nosūtīs uz e-pastu. Pasūtītājs Iepirkuma dokumentus nosūtīs 2 (divu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

  - Jautājumi, kas saistīti ar Iepirkuma priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: maris.reinbergs@ventspils.lv. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs atbildi sniedz trīs darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā pa pastu, faksu, e-pastu, pievienojot skenētu dokumentu.

  - Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un tā identifikācijas numuru.

  - Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets – Stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegāde un uzstādīšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 2.pielikuma prasībām.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

  - Iepirkuma līguma (turpmāk tekstā – Līgums) izpildes termiņš – 60 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

  - Pretendenti var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā. Pretendenti, kas iesniegs piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgti no tālākās dalības Iepirkuma procedūras.

  - Pēc Ieinteresētā piegādātāja lūguma, ir iespējama objekta apskate darbdienās, iepriekš piesakoties pie Ražošanas daļas vadītāja E.Liepiņa, m.t. 25757369.

- Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

  - Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un iesniegšanu līdz 2021.gada 25.februārim plkst.14.30, PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī. Piedāvājums iesniedzams personīgi PSIA „Ventspils siltums” kontaktpersonai Mārim Reinbergam (16.kabinets) vai sekretārei (4.kabinets) uzņēmuma administrācijas ēkas 2.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 16.30, piektdienās līdz plkst.15.30. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi neatvērtā veidā tiks izsniegti vai nosūtīti pa pastu atpakaļ attiecīgajam pretendentam.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus un aprakstus svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šā dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros:

1) viens piedāvājuma dokumentu oriģināls ar norādi „Oriģināls”;

2) viena piedāvājuma dokumentu kopija ar norādi „Kopija”.

Ja piedāvājuma kopija atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, Iepirkumu komisija ņems vērā piedāvājuma oriģinālu.

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto piedāvājuma oriģinālu un kopiju. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602

Piedāvājums iepirkumam

„Stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegāde un uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā”

(id.nr. VS 2021/1)

Neatvērt līdz 2021.gada 25.februārim plkst.15:00

Pretendenta nosaukums, pasta adrese,

kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese, faksa numurs

  - Piedāvājumam jābūt cauršūtam vai caurauklotam ar sanumurētām lapām un ar uzlīmi, kas noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:

    - Piedāvājums Iepirkumam „Stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegāde un uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā” (id.nr. VS 2021/1).

    - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs.

  - Aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļautie dokumenti.

  - Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikumu dalībai Iepirkuma procedūrā, finanšu piedāvājumu, tehnisko piedāvājumu un pieredzes apliecinājuma dokumentus paraksta persona ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarots pārstāvis. Ja dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Pretendenta piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīga pilnvara (oriģināls) vai pilnvaras apliecināta kopija.

  - Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, aizzīmogojams, marķējams un nosūtams tāpat kā piedāvājuma oriģināls, ar norādi, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma izmaiņas. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Piedāvājuma atsaukšana izslēdz tālāku piedāvājuma līdzdalību Iepirkumā.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma norises un iznākuma.

- Dalības nosacījumi Iepirkumā

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 7.1. | Dalība Iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā veikt Iepirkuma dokumentos paredzēto pakalpojumu sniegšanu un uz to neattiecas zemāk minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi: - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; - ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma proceduras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un uz ko neattiecas iepriekš minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. | Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina 7.1.punkta minētas prasības pārbaudi attiecībā uz Latvijā reģistrētu personu. Gadījumā, ja Pretendents atbilst 7.1.(1) apakšpunktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar Vadlīniju 6.4.2. punktā noteikto. |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republika noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi. | Pasūtītājs pārbauda 7.2. punktā minēto izslēgšanas nosacījumu esamību saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto sekojošās datu bāzēs: http://sankcijas.kd.gov.lv/; https://www.sanctionsmap.eu/#/main un https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/. Ziņas par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Komisija iegūst no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja par Pretendenta patiesā labuma guvējiem šāda informācija nav pieejama publiskās datu bāzēs, Pretendents iesniedz apliecinājumu par Pretendenta patieso labuma guvēju. Ārvalstī reģistrēts Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas šajā punktā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par Pretendentu, tai skaitā ziņas par Pretendenta patieso labuma guvēju. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka uz Pretendentu attiecas iepriekš minētās sankcijas, Komisija vērtēs to ietekmi uz iepirkuma līguma izpildi. Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam iesniegt aktuālu informāciju par subjektiem, par kuriem veicama pārbaude un apliecināt iepriekš iesniegta vai izdota dokumenta atbilstību pašreizējai situācijai. Pretendentam ir jāiesniedz pieprasītā informācija 10 dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja pieprasītā informācija netiek iesniegta Komisijas noteiktajā termiņā, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā. Ja uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. |

- Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8.1. | Pretendenta pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā, piekrītot Iepirkuma dokumentu prasībām. | Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā atbilstoši 1.pielikumam. |
| 8.2. | Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | Pretendenta pārstāvja, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, pārstāvības tiesības, Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ja Pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija, kuru paraksta Pretendenta pārstāvis (-ji) ar pārstāvības tiesībām. |
| 8.3. | Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā. Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam. | Par Nolikuma 8.3.punktā minēto prasību izpildi par Latvijā reģistrētu pretendentu Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka ka uzvaras gadījumā līdz Iepirkumu līguma noslēgšanai piegādātāju apvienība pēc savas izvēles izveidos juridisku apvienību, reģistrējot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LR Uzņēmumu reģistrā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Apliecinājums nav jāiesniedz, ja Pretendents vai personu apvienība jau ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. |
| 8.4 | Pretendenta rīcībā ir jābūt darbu vadītājam, kurš tiks iesaistīts darba izpildē un veiks darba organizāciju sadarbībā ar Pasūtītāja norādījumiem, un kuram pēdējo 5 gadu laikā (2016, 2017., 2018., 2019., 2020. un 2021.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir vadījis vismaz 1 stacionāru radiācijas mērīšanas iekārtas (vārti) uzstādīšanu. | Pretendentam jāiesniedz informacija par Iepirkuma izpildei piedāvāto speciālistu saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu. Piedāvātājam speciālistam ir jāapstiprina savu gatavību veikt piedāvājumā minētos darbus Nolikumā norādītajā laikā. Ja Pretendenta piedāvātais/-ie speciālists/-i nav līgumattiecībās ar Pretendentu vai Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, tad jāiesniedz abu pušu parakstīti vienošanās protokoli par attiecību nodibināšanu. |
| 8.5. | Pretendents pēdējo 5 gadu laikā (2016, 2017., 2018., 2019., 2020. un 2021.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir piegādājis un uzstādījis vismaz 1 stacionāru radiācijas mērīšanas iekārtu (vārti). Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. | Apliecinājums par pieredzi, pievienot vismaz 1 (vienu) pozitīvu pasūtītāja atsauksmi par informāciju, kas apliecina Pretendenta atbilstību punkta 8.5. prasībām. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. Apliecinājumā jābūt norādītam objekta nosaukumam, līguma izpildes periodam, atrašanās vietai, veikto darbu aprakstam,pasūtītāja nosaukumam un pasūtītāja kontaktpersonai. |
| 8.6. | Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam jābūt piedāvāto stacionāro radiācijas mērīšanas iekārtu ražotājam, ražotāja autorizētai pārstāvniecībai vai ražotāja autorizētas pārstāvniecības ar pilnvarojuma tiesībām pilnvarotam pārstāvim ar tiesībām izplatīt un piegādāt stacionāro radiācijas mērīšanas iekārtu un veikt garantijas apkalpošanu. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad vismaz viens no piegādātāju apvienības dalībniekiem ir piedāvāto stacionāro radiācijas mērīšanas iekārtu ražotājs, ražotāja autorizētās pārstāvniecības vai ražotāja autorizētas pārstāvniecības ar pilnvarojuma tiesībām pilnvarots pārstāvis ar tiesībām izplatīt un piegādāt Iepirkuma priekšmetu, uzņemties garantijas saistības un veikt garantijas apkalpošanu. | Ražotāja vai ražotāja autorizētas pārstāvniecības pilnvarojuma tiesībām dokuments (oriģināls vai Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām apliecināta kopijas) par Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja tiesībām izplatīt un piegādāt stacionāro radiācijas mērīšanas iekārtu, uzņemties garantijas saistības un veikt garantijas apkalpošanu. |
| 8.7 | Pretendents darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un/vai balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. | Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo darbu saraksts. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. Apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā ģenerāluzņēmējs saglabājot atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs pieejami apakšuzņēmēju resursi. |

- Finanšu un tehniskais  piedāvājums un iesniedzamie dokumenti

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9.1. | Pretendentam jāiesniedz darbu izmaksu aprēķins | Tāmes (iekārtas un veicamo darbu izmaksas) Izmaksas jāaprēķina atbilstoši Nolikumā un tā pielikumos norādītajām prasībām. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Ja būs norādītas vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un Iepirkumu komisija ņems vērā tikai 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendentam jāaizpilda visas pozīcijas. Ja kādā pozīcijā pretendents norāda cenu „0” (nulle), attiecīgajā rindā jāsniedz paskaidrojums, kādu iemeslu dēļ izmaksas ir „0” (nulle). |
| 9.2 | Pretendentam ir jāiesniedz tehniskais piedāvājums | Iepirkuma darbu apjomā paredzēto darbu apraksts un izpildes secība. Darbu izpildes laika grafiks (pa nedēļām). |

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2021.gada 25.februārī plkst.15:00 Ventspils pilsētas domē Jūras ielā 36, 2.stāvā. 3 (trīs) darbdienu laikā pēc attiecīga pretendenta pieprasījuma Pasūtītājs nodrošina piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izsniegšanu.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkumu komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkumā atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetentā institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents:

    - neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkumā vai

    - nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta Kvalifikācijas prasībām, vai

    - Pretendenta Finanšu piedāvājums neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām vai

    - ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai.

  - Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Iepirkumu komisija var lūgt precizēt piedāvājumu.

  - Sākumā tiek pārbaudīts visu pretendentu finanšu piedāvājumi, t.sk. aritmētiskās kļūdas, un pēc tam atbilstību kvalifikācijas prasībām pārbauda tikai pretendentam ar piedāvāto zemāko cenu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkumu komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

  - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija  pieprasa iesniegt 10 dienas pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas pierādījumu iesniegšanai, par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nebija nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 euro.. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar  Nolikuma 10.14. punktā noteikto. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda publiski pieejamajās datu bāzēs un/vai elektronisko iepirkumu sistēmā vai Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Iepirkumu komisija pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā.

  - Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.

  - Iepirkumu komisija pārbauda un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu vai uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām balstās Pretendents, vai uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumi,

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar viszemāko cenu, no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu bez PVN.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu līdz Līguma noslēgšanai, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Līguma slēgšana

  - Par pamatu līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots pievienotais iepirkuma līguma projekts (3.pielikums). Līguma projekta nosacījumi ir Pretendentam saistoši.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nenoslēgt Līgumu un pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, tostarp, bet ne tikai, ja pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas, ja tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Iepirkuma dokumentācijā u.c.

  - Līgums tiks slēgts pēc nepieciešamo izdevumu apstiprināšanas Ventspils pilsētas domē, piedāvājuma derīguma termiņa laikā.

  - Ja tiks pieņemts lēmums Līguma slēgšanas tiesības piešķirt personu apvienībai, tad 10 (desmit) darba dienu laikā no rezultātu saņemšanas personu apvienībai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāreģistrē  juridiska apvienība LR Uzņēmumu reģistrā, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jānoslēdz sabiedrības līgums, un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Valdes priekšsēdētājs									A.Uzaris

Sagatavoja:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs							M.Reinbergs

1.pielikums

Iepirkuma „ Stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegāde un uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā”

Identifikācijas Nr. VS 2021/1 nolikumam

PRETENDENTA PIETEIKUMS

2021.gada ____ .____________

| Iepirkumam: | „Stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegāde un uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā” |
| --- | --- |
| Identifikācijas Nr. | VS 2021/1 |
| Pasūtītājs: | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, reģ.Nr.40003007655 Juridiskā adrese – Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, tālr.63602200, fakss 63602210 |
| Pretendents: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | /vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/ |
| Pretendents atbilst □ mazā* vai □ vidējā** (atbilstošo atzīmēt) uzņēmuma statusam. |

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Piedāvājam stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegādi un uzstādīšanu katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā, veikt  par šādu līgumcenu:

| Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena, EUR (bez PVN) | Kopā, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Radiācijas pārbaudes vārtu uzstādīšanas dokumentācijas izstrāde | gab. | 1 |  |  |
| Radiācijas pārbaudes vārtu piegāde | gab. | 1 |  |  |
| Radiācijas pārbaudes vārtu uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |
| Līgumcena |  |  |  |  |

Nepieciešams avanss _______ EUR bez PVN (avansa pieprasījuma apmērs nedrīkst pārsniegt 20% no līgumcenas)

- Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma dokumentiem, ieskaitot Iepirkuma līguma projekta noteikumus, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.

- Apliecinām piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.

- Norādītā līgumcena ietver visas Līguma darbības laikā ar iekārtas uzstādīšanas dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu, iekārtas piegādi un uzstādīšanu saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamos sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši Nolikumam un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi. Apliecinām, ka stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) uzstādīšanas dokumentācijas izstrāde, saskaņošanu, iekārtas (vārtu) piegādi un uzstādīšanu veiksim ________ kalendārās dienas (ne vairāk kā 60 kalendārās dienas) no Līguma noslēgšanas brīža.

- Apliecinām, ka ka garantijas termiņš veiktajiem darbiem ir 5 (pieci) gadi no pieņemšanas ekspluatācijā, materiāliem (t.sk. iekārtām)  – 2 (divi) gadi no pieņemšanas ekspluatācijā.

- Apliecinām, ka piedāvājums ir iesniegts par visu Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 3.sadaļā “Darbu apjoms” noteikto darbu apjomu.

- Iesniedzot pretendenta piedāvājumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.

- Iesniedzot Piedāvājumu, piekrītam slēgt Līgumu saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumu Nr.3 (Līguma projektu);

- Šis Pieteikums veido mūsu Piedāvājuma daļu.

- Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 4 mēneši pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas un līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas brīdim.

- Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

2.pielikums

Iepirkuma „ Stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegāde un uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā”

Identifikācijas Nr. VS 2021/1 nolikumam

Tehniskā specifikācija

- Esošā situācija

Biokurināmā katlu mājas darbībai, kurināmais (šķelda) tiks piegādāta ar piegādes autotransportu (kravas tilpums līdz 100 m3), teritorijā nosvērts un izbērts kurināmā noliktavas kurināmā izkraušanas laukumā. Pēc degšanas procesa no katlu iekārtām un elektrostatiskajiem filtriem izvadītie pelni tiks novadīti slēgtos metāla konteineros (tilpums līdz 10 m3).

- Darbu mērķis

Lai kontrolētu objektā piegādātā kurināmā un degšanas procesa rezultātā iegūto pelnu radioaktīvā piesārņojuma ar mākslīgiem radionuklīdiem līmeni un atbilstību 19.03.2002. MK noteikumu Nr.129 prasībām un enerģētiskās koksnes iepirkuma nosacījumiem, nepieciešams uzstādīt stacionāru radiācijas mērīšanas iekārtu (vārtu) katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā autotransporta kravas pārbaudei pirms piegādātās autokravas nosvēršanas un tālākas iebraukšanas objektā.

- Darbu apjoms

  - Apsekot Talsu ielā 69 biokurināmā katlu mājas zonu, kurā paredzēta radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) uzstādīšana.(Attēls, pielikums Nr.2.1.) Precizēt un saskaņot  iekārtu uzstādīšanas  darbu apjomu un robežas ar PSIA “Ventspils siltums” (turpmāk – Pasūtītājs).

  - Izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju uzstādīšanas dokumentāciju “Stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegāde un uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā” (turpmāk – Dokumentācija) atbilstoši tehniskajām specifikācijām.

  - Pirms Dokumentācijas izstrādes veikt tehnisko risinājumu saskaņošanu ar Pasūtītāju.

  - Veikt iekārtu un materiālu piegādi saskaņā ar Dokumentāciju un ar Pasūtītāju saskaņoto specifikāciju.

  - Atbilstoši saskaņotai Dokumentācijai, veikt radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) uzstādīšanu, tai skaitā:

    - Uzstādīt  iekārtas konstrukcijām nepieciešamos stiprinājumus;

    - uzstādīt iekārtām nepieciešamo metāla konstrukciju;

    - pieslēgt iekārtu darbībai nepieciešamās inženierkomunikācijas (sakaru un elektrobarošanas tīkli, kabeļi);

    - elektroapgādes spēka kabeļu izbūvi no elektrosadales līdz uzstādāmajām iekārtām;

    - jauno elektroiekārtu metāla korpusu savienošanu ar esošo zemējuma kontūru.

    - uzstādīt radiācijas mērīšanas iekārtu (vārtu) (prasības radiācijas mērīšanas iekārtai (vārtu) skatīt Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 4.sadaļā), kas sastāv no:

      - plastikas scintilācijas (vai analogs) detektoriem (ne mazāk kā 4 gab.)

      - kustības sensoriem (ne mazāk kā 3 gab.) procesa automatizācijai;

      - luksoforiem (ne mazāk kā 2 gab.) kustības kontrolei pie iebraukšanas un izbraukšanas no teritorijas;

      - Darba stacijas un monitoriem;

  - Veikt personāla apmācības darbam ar radiācijas mērīšanas iekārtu (vārtu).

  - Sagatavot izpilddokumentāciju atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 6.sadaļas prasībām un iesniegt Pasūtītājam izskatīšanai, parakstīšanai un arhivēšanai.

Piezīme: Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts precizēt uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja E.Liepiņa iepirkumā aprakstīto darbu apjomu, iepriekš sazinoties pa tālruni +37125757369.

- Prasības piedāvājamām iekārtām un materiāliem

  - Visus darbiem nepieciešamos materiālus un iekārtas piegādā Izpildītājs, saskaņā ar Pasūtītāja akceptētu Dokumentāciju. Darbiem izmantot jaunus, kvalitatīvus un ekspluatācijas īpatnībām piemērotus materiālus.

  - Materiāliem un konstrukcijām, jāatbilst Latvijā spēkā esošiem normatīviem aktiem, kā arī Eiropas Savienības direktīvu prasībām.

  - Radiācijas detektoriem (kopā vismaz 4 gab.) jābūt:

    - ūdensdrošā korpusā un aprīkotiem ar foto elektronu pavairotāju, priekšpastiprinātāju, sprieguma regulatoru un augstsprieguma ģeneratoru.

    - kalibrētiem (katram kalibrēšanas sertifikāts)

  - Jāpiegādā dators ar monitoru:

    - jānodrošina radiācijas mērīšanas iekārtu (vārtu) veiktspēja.

    - programmatūra – Microsoft Windows 10 Pro

    - Datorprogramma, kura nodrošina pārrēķinu uz bekereliem (Bq/kg).

  - Radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) trauksmes slieksnim kurināmā šķeldas mērījumiem (95% precizitāte) jābūt vismaz: 4±2 Bq/kg (bekerels tiek mērīts cēzijam CS137).

  - Paredzēt svina plāksnes detektoru ekranizācijai.

  - Uzstādīto iekārtu vadības sistēmai jānodrošina:

    - mērīšanas procesa automatizācija mērāmajam objektam atrodoties starp detektoriem;

    - nomērīto datu un mērāmo objektu attēlu (videokamera punkts 4.7.3.) uzkrāšana sistēmā, fiksējot unikālo mērījuma numuru, mērījuma datumu un laiku;

    - videokamera:

      - Matricas izšķirtspēja – vairāk kā  2 Megapikseļi

      - Vandālisma drošības pakāpe – ne maāka kā IK08

      - Putekļu un ūdens noturība – ne mazāka kā IP66

      - Izšķirtspēja -1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184 (H.264, JPEG)

      - Kompresijas formāts - H.264, JPEG

      - Maksimālais kadru ātrums - H.264: 60 fps (1920 x 1080), JPEG: 60 fps (1280 x 720)

      - Operētājsistēmas savietojamība - Windows 10 Pro (32/64 bit)

      - Protokols - IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP over TCP, SMTP over HTTP, IPv6, HTTPS, FTP (client), SNMP (v1, v2c, v3), SSL

    - mērījuma rezultāti atkarībā no mērāmā objekta (kurināmā šķelda vai pelni);

    - indikācija katlu mājas operatoram par objekta atrašanos starp detektoriem un aktuālais mērījums.

  - Pēc uzstādīšanas, Pasūtītāja klātbūtne iekārtas testēšanu veic Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" izsniedzot Pasūtītājam mērīšanas iekārtas testēšanas pārskatu. Trauksmes slieksnis pret radiācijas dabiskā fona līmeni nepārsniedz 10%.

- Prasības darbu izpildei

  - Izpildītāja darbu vadītājam pirms darbu sākuma iepazīties ar Pasūtītāja darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un iekšējās darba kārtības noteikumiem, parakstoties attiecīgajā žurnālā.

  - Pirms darbu uzsākšanas, saskaņot darbu organizācijas principus, metodes, darbu izpildes termiņus, personāla sastāvu ar Pasūtītāja atbildīgo personu, lai nodrošinātu drošu darbu izpildi strādājošā ražošanas objektā.

  - Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam pieeju pie tā rīcībā esošās tehniskās informācijas un dokumentācijas, kas nepieciešama Izpildītājam darbu veikšanai.

  - Izpildītājs nodrošina darba vietas sakopšanu katras darba dienas beigās un pilnā apjomā pirms darbu nodošanas.

  - Darbu izpildes laikā jāievēro katlu mājas Talsu iela 69 caurlaižu režīma noteikumi un PSIA “Ventspils siltums” iekšējās kārtības noteikumi (tiks izsniegti pēc pieprasījuma divu dienu laikā).

  - Visām metāla konstrukcijām jābūt nokrāsotām ar grunts krāsu un dekoratīvo krāsu. Krāsu toņus saskaņot ar Pasūtītāju.

  - Pēc darbu veikšanas atjaunot sabojāto segumu katlu mājas Talsu iela 69 teritoriju darbu veikšanas zonā.

- Prasības izpilddokumentācijai

  - Pretendents sagatavo un nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju:

    - 2 (divus) oriģinālus eksemplārus papīrveidā;

    - 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu CD-diskā.

  - Izpilddokumentācijā jāiekļauj:

    - kopējais visu veikto darbu apraksts ar Izpildītāja un Pasūtītāja atbildīgo personu saskaņojumiem;

    - materiālu tehniskās specifikācijas un sertifikāti (kopijas), atbilstības deklarācijas;

    - citi dokumenti, kas ir sagatavoti darbu veikšanas laikā.

- Veicamo darbu garantijas

Piegādātajām iekārtām, materiāliem un izpildītajiem darbiem dot garantijas laiku vismaz 24 mēnešus. Garantijas laikā iekļaut visas nepieciešamās apkopes iekārtas funkcionalitātes nodrošināšanai.

- Darba izpildes termiņi

Visu darbu izpildi veikt ne vēlāk kā 60 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības

Izpildītājs ir atbildīgs par darba organizācijas atbilstību LR normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi, ja Izpildītājs neievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasības.

- Iepirkuma piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumentācija

  - Iepirkuma darbu apjomā paredzēto darbu apraksts un izpildes secība.

  - Darbu izpildes laika grafiks, norādot tajā Dokumentācijas principiālos risinājumus, iekārtu izvietojumu saskaņošanas un Dokumentācijas pilnā sastāvā izstrādes termiņus (pa nedēļām).

  - Apliecinājums, ka Iepirkuma piedāvājums ir iesniegts par visu Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 3.sadaļā “Darbu apjoms” noteikto darbu apjomu.

Ražošanas daļas vadītājs				                           Egils Liepiņš

3.pielikums

Iepirkuma „ Stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegāde un uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā”

Identifikācijas Nr. VS 2021/1 nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMS

## Pasūtītāja līgumu uzskaites Nr__________________                            Izpildītāja līgumu uzskaites Nr. ___________

Ventspilī                                                                                                 	                  2021. gada ___________

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, turpmāk – „PASŪTĪTĀJS”, tās valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un ______________, turpmāk – „IZPILDĪTĀJS”,  ____________________ personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma „Stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegāde un uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā”, identifikācijas Nr. VS 2021/1, rezultātiem noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – “Līgums”) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets.

PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegādi un uzstādīšanu katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā (turpmāk tekstā – Darbi), saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu iepirkumam (pielikums Nr.__), Līgumam pievienoto tāmi (pielikums Nr.1), tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2) un Līguma nosacījumiem, līdz 2021.gada _______________.

Darbu izpildes termiņš _________________

Līgumcena ______ EUR (________________) bez PVN apmērā noteikta saskaņā ar Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” veikto iepirkumu „Stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegāde un uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā”, identifikācijas Nr. VS 2021/1.

2. IZPILDĪTĀJA pienākumi.

  - Nodrošināt darbu veikšanu pilnā apjomā saskaņā ar tehniskajām specifikācijām.

  - Darbus veikt saskaņā ar „Vadlīnijas ārējiem uzņēmējiem, veicot darbu PSIA „Ventspils siltums” teritorijā.

  - Nodrošināt darbu kvalitāti atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

  - Nodot PASŪTĪTĀJAM Darbus līdz 2021. gada ____________.

  - Segt visus izdevumus, kas saistīti ar Darbu izpildi saistītajiem administratīvajiem sodiem.

  - Par drošības tehnikas un ugunsdrošības normu ievērošanu objektā atbildību nes IZPILDĪTĀJS.

  - Par kārtību un tīrību objektos un to apkārtnē, kas ir saistīts ar darbu izpildi, atbildību nes IZPILDĪTĀJS.

  - Izdevumus par Līgumā neparedzētiem darbiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, bet nav iekļauti Līguma cenā, sedz Uzņēmējs.

  - 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, ja tādus plānots iesaistīt (ieskaitot apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā.

  - Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai iepirkuma piedāvājumā norādītā speciālista nomaiņai vai apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

  - Apakšuzņēmuma līguma slēgšana vai apakšuzņēmēja nomaiņa ar apakšuzņēmējiem, kuri nav minēti Izpildītāja iepirkuma Piedāvājumā, bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas ir Līguma pārkāpums.

- PASŪTĪTĀJA pienākumi.

  - Finansēt kvalitatīvi veiktos Darbus.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība.

  - Veiktie darbi, tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto kārtību, kas sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegti parakstīšanai.

  - PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas iesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu aktu vai motivētu atteikumu pieņemt darbu. Gadījumā, ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM tas netiek parakstīts vai netiek iesniegts motivēts atteikums par veikto darbu pieņemšanu, veiktie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sastāda vienpusēju aktu ar norādi, ka no PASŪTĪTĀJA piezīmju nav.

  - Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt darbus, puses sastāda aktu, kurā saraksta veidā uzrāda darbus, kas jāizpilda vai novēršamos izpildīto darbu trūkumus, norādot to izpildes novēršanas termiņus. Sastādīto aktu PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS pēc šajā punktā minētā akta veic darbus uz sava rēķina un pēc veikšanas nodod PASŪTĪTĀJAM, saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

- Apmaksas kārtība.

  - Avansu _______ EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa, kas paredzēts materiālu iegādei, PASŪTĪTĀJS pārskaita uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas, avansa garantijas un rēķina saņemšanas dienas.

  - 15 (piecpadsmit) dienu laikā no avansa pārskaitīšanas brīža IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM apliecinājumu par pasūtījuma veikšanu šim iepirkuma līgumam.

  - Pēc darbu izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju, materiālu atbilstības deklarācijas un aktus par pretestības mērījumiem . Darbu izpildes akti jāiesniedz divos eksemplāros (1 – Pasūtītājam, 1 - Izpildītājam). Pasūtītājs pārbauda šos aktus 5 (piecu) darba dienu laikā un apstiprina, vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu.

  - Aprēķinot summu apmaksai tiek dzēsts avansa maksājums.

  - Atlikušo summu _________ EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa, PASŪTĪTĀJS apņemas pārskaitīt uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

  - Par maksājumu izdarīšanas datumu tiek pieņemts datums, kurā PASŪTĪTĀJA banka pieņēmusi apmaksai PASŪTĪTĀJA  maksājuma uzdevumu.

- Soda sankcijas.

  - Par Darbu izpildes termiņa kavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% apmērā no līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumsummas.

  - PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% apmērā no maksājuma summas par katru nokavēto maksājuma dienu pirmās piecas dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās  par katru nokavēto maksājuma dienu, bet summā ne vairāk kā 10% no maksājuma summas.

  - Soda naudu Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no jebkuriem Izpildītājam veicamajiem maksājumiem .

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

- Avansa nodrošinājums

  - Izpildītājam, lai saņemtu avansa maksājumu, ir jāiesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma nodrošinājuma bankas garantija vai apdrošināšanas polise pilnas avansa summas apjomā, ko izsniegusi LR vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, tās filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība vai ārvalsts apdrošināšanas sabiedrības filiāle, kas LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu LR teritorijā2.

Izpildītājam jānodrošina, ka avansa maksājuma nodrošinājums paliek spēkā līdz brīdim, kad izmaksātais avanss ir pilnībā atmaksāts vai dzēsts saskaņā ar Līgumu. Gadījumā, ja 30 dienas pirms avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām avanss nav pilnībā atmaksāts vai dzēsts, Izpildītājam ir jāpagarina avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņš līdz pilnīgam avansa atmaksāšanas vai dzēšanas brīdim. Ja Izpildītājs nav iesniedzis pierādījumus par avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņa pagarināšanu vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms iepriekšējā avansa maksājuma nodrošinājuma termiņa beigām, Pasūtītājs ir tiesīgs bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai pieprasīt atmaksāt visu nedzēsto avansa summu.

  - Ja avansa maksājums nav pilnībā dzēsts līdz galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdim vai Līguma pārtraukšanai, visu avansa summas atlikumu Izpildītājs nekavējoties, 5 (piecu) dienu laikā, atmaksā Pasūtītājam. Gadījumā, ja Izpildītājs avansa atmaksu nav veicis, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai atmaksāt visu nedzēsto avansa summu.

- Garantijas.

  - IZPILDĪTĀJS garantē veikto darbu atbilstību, kā pēc kvalitātes, tā arī pēc apjoma apstiprinātajai tāmei un tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Garantijas termiņš veiktajiem darbiem un materiāliem (t.sk. iekārtām)ir 2 (divi) gadi no pieņemšanas ekspluatācijā. Pēc pieņemšanas akta apstiprināšanas visus atklātos defektus un trūkumus  IZPILDĪTĀJS labo par saviem līdzekļiem:

    - Atklātos defektus fiksē defektu aktā, ko paraksta abas puses.

    - Atklātos defektus Izpildītājs novērš 5 (piecu) darba dienu laikā, apstiprinot ar aktu.

    - Ja kāds no izpildītajiem darbiem neatbilst Tehniskās specifikācijas minētajām prasībām, tad IZPILDĪTĀJS to labo par saviem līdzekļiem.

  - Ja Izpildītājs atsakās veikt defektu aktā fiksētos defektus vai kavē Līguma 8.2.punktā paredzēto defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Līguma 6.1.punktā norādīto līgumsodu.

  - Garantijas laikā ir iekļautas visas nepieciešamās apkopes iekārtas funkcionalitātes nodrošināšanai. Reaģēšanas laiks - 2 darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas.

- Līguma spēkā stāšanās un līguma laušana.

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai Līguma saistību izpildei.

  - PasūtītājAM ir tiesības lauzt šo līgumu, ja IZPILDĪTĀJS nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu Līgumā noteiktajā termiņā vai neuzsāk darbus __ dienas pēc Līguma parakstīšanas vai nepilda darbus pienācīgā kvalitātē, vai aizkavējis darbu izpildes termiņu ilgāk par 20 dienām.

  - Līguma 9.2.punktā atrunātā laušanas gadījumā PASŪTĪTĀJS apmaksā IZPILDĪTĀJAM 90% kvalitatīvi izpildītos darbus.

  - Līguma laušana nevienu no pusēm neatbrīvo no līgumsoda nomaksas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja Līguma izpildes laikā Uzņēmējam piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

- Strīdi un to izskatīšanas kārtība.

  - Visus strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā.

  - Ja strīdus neizdodas atrisināt punkta 10.1. kārtībā, jebkura no pusēm var celt prasību tiesā.

- Īpašie nosacījumi.

  - Jebkuri šī līguma papildinājumi un izmaiņas būs spēkā tikai tad, ja puses par to vienosies rakstiski.

- Nepārvaramā vara.

  - Šī līguma puses nav atbildīgas, ja šī līguma nosacījumu izpildi aizkavē vai padara neiespējamu jebkāds iemesls, kas atrodas ārpus tās puses, kuras rīcība tiek traucēta, un kuru traucētā puse nespēj novērst, izrādot atbilstošu centību. Šādi iemesli ir nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofas, kara darbība, streiki, likumdevēja pieņemtie likumi, lēmumi un citi ārkārtēja rakstura apstākļi, kuru puses nevarēja paredzēt un novērst un kurus tiesu prakse atzīst par “nepārvaramu varu”.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīgs vienpusēji atteikties no savām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīgs prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Pusei, kurai ir kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos, kā arī izbeigšanos.

- Neparedzētie apstākļi.

  - Neparedzēti apstākļi – PASŪTĪTĀJA izsniegtajā dokumentācijā neparedzēti darbi vai citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no IZPILDĪTĀJA tiek noteikta darba gaitā, abām pusēm sastādot aktu. Aktu noformē IZPILDĪTĀJS.

  - Ja neparedzēti apstākļi ietekmē veicamo darbu tāmes izmaksas, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par tāmes izmaksas izmaiņām.

  - Ja neparedzētie apstākļi ietekmē izpildes grafiku, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no akta parakstīšanas iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām darbu izpildes grafikā.

  - PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par IZPILDĪTĀJA priekšlikumiem attiecībā uz tāmes izmaksām un darbu izpildes grafika izmaiņām, par ko abas puses sastāda papildus vienošanos.

  - Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā paredzētos gadījumos, savstarpēji par to vienojoties. Grozījumi stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstveidā un abu Pušu parakstīšanas, izņemot gadījumus, kad Līguma grozījumos tiek noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Līguma grozījumi pēc Pušu parakstīšanas pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

  - Darba izpildes termiņš tiek pagarināts šādos gadījumos:

    - Ja neparedzēto apstākļu dēļ radušies papildus darbi, kas prasa papildus darbietilpību.

    - IZPILDĪTĀJAM nav tiesības pretendēt uz līguma cenas un termiņa izmaiņām, ja nav veikta savlaicīga brīdinājuma procedūra saskaņā ar 13.2. un 13.3. punktā minēto.

- Citi noteikumi.

Līgums sastādīts valsts valodā divos eksemplāros, pa vienam katrai no pusēm, un tiem ir vienāds juridisks spēks.

- Pielikumi

Pielikums Nr.1 – Tāme

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3 - „Vadlīnijas ārējiem uzņēmējiem, veicot darbu PSIA „Ventspils siltums” teritorijā.

- Pušu rekvizīti un paraksti.

PASŪTĪTĀJS						IZPILDĪTĀJS

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Talsu iela 84,

Ventspils, LV-3602

AS Swedbank

Kods HABALV22

Konts LV45HABA0001402060112

Reģ. Nr. 40003007655

4.pielikums

Iepirkuma „ Stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegāde un uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā”

Identifikācijas Nr. VS 2021/1 nolikumam

Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts

(veidne)

Ar šo <Pretendenta nosaukums> apliecina, ka <Pretendenta nosaukums> rīcībā ir (vai tiks piesaistīti) šāds speciālists – atbilstoši iepirkuma nolikuma 8.4. punktam:

| Speciālista statuss iepirkumā (t.sk. norādīt vai speciālists ir pretendenta darbinieks vai darba ņēmējs) | Vārds un uzvārds | Speciālista profesionālā pieredze, norādīt objekta nosaukumu | Darbi, kurus speciālists vadījis (veicis darbus*), darbu uzsākšana objektā un nodošanas gads | Speciālista paraksts, kas vienlaikus apliecina piekrišanu dalībai iepirkumā un Pretendenta uzvaras gadījumā norādīto darbu veikšanu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Darbu vadītājs |  |  |  |  |

Pievienot spēkā esoša metinātāja kvalifikācijas sertifikāta vai līdzvērtīgas kvalifikācijas apliecinoša dokumenta kopiju.

_____________________________________________________________________

/personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, amats/

# Footnotes

Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu