APSTIPRINĀTS

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

iepirkumu komisijas

2021. gada 18.februāra sēdē

Protokols Nr. 21/5-2.3

Cenu aptaujas

„Šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī”

#### NOLIKUMS

Identifikācijas Nr. VS 2021/3

Ventspils, 2021

- Iepirkuma procedūra un identifikācijas numurs

  - Iepirkuma procedūra – cenu aptauja saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2020.gada 13.marta lēmuma Nr.28 2.3.punktu (turpmāk – Iepirkums), piemērojot Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas) noteikto kārtību par iepirkumu dokumentu sagatavošanu un piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs - Nr. VS 2021/3.

- Pasūtītājs:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, reģistrācijas Nr.40003007655.

- Kontaktpersonas:

  - Pasūtītāja kontaktpersona par nolikumu – Māris Reinbergs, tālr. 63602200, 29338975, fakss 63602210, e-pasta adrese: maris.reinbergs@ventspils.lv.

- Iepirkuma organizācija

  - Iepirkumu organizē Pasūtītājs. Iepirkuma nolikuma apstiprināšanu, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu nodrošina PSIA „ŪDEKA” izveidota Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 1.panta 5.daļas b) apakšpunktam.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk-Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šīs Iepirkuma  nolikums (turpmāk-Nolikums) ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa:

    - Pretendenta pieteikuma-Finanšu piedāvājuma veidlapa (pielikums Nr.1);

    - Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.2);

    - Pakalpojuma līguma projekts (pielikums Nr.3)

    - Tehniskais piedāvājums (pielikums Nr4.)

  - Ieiteresētais piegādātājs - Piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma dokumentus.

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā „Šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī” (id. nr. VS 2021/3) (turpmāk – Iepirkums).

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem, skaidrojumiem, papildinājumiem un atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem (ja tādi tiks uzdoti) Pasūtītāja mājas lapā http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi, kā arī pēc pretendenta lūguma Iepirkuma dokumentus nosūtīs uz e-pastu. Pasūtītājs Iepirkuma dokumentus nosūtīs 2 (divu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

  - Jautājumi, kas saistīti ar Iepirkuma priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: maris.reinbergs@ventspils.lv. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs atbildi sniedz trīs darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā pa pastu, faksu, e-pastu, pievienojot skenētu dokumentu.

  - Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un tā identifikācijas numuru.

  - Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets – Šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī, saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma prasībām.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendenti var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Pretendenti, kas iesniegs piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgti no tālākās dalības Iepirkuma procedūras.

  - Iepirkuma līguma (turpmāk tekstā – Līgums) izpildes termiņš – 42 kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

- Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

  - Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un iesniegšanu līdz 2021.gada 25.martam plkst.14.00, PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī. Piedāvājums iesniedzams personīgi PSIA „Ventspils siltums” kontaktpersonai Mārim Reinbergam (16.kabinets) vai sekretārei (4.kabinets) uzņēmuma administrācijas ēkas 2.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 16.30, piektdienās līdz plkst.15.30. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi neatvērtā veidā tiks izsniegti vai nosūtīti pa pastu atpakaļ attiecīgajam pretendentam.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus un aprakstus svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šā dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros:

1) viens piedāvājuma dokumentu oriģināls ar norādi „Oriģināls”;

2) viena piedāvājuma dokumentu kopija ar norādi „Kopija”.

Ja piedāvājuma kopija atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, Iepirkumu komisija ņems vērā piedāvājuma oriģinālu.

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto piedāvājuma oriģinālu un kopiju. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602

Piedāvājums iepirkumam

„Šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī”

(id.nr. VS 2021/3)

Neatvērt līdz 2021.gada 25.martam plkst.14.30

Pretendenta nosaukums, pasta adrese,

kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese, faksa numurs

  - Piedāvājumam jābūt cauršūtam vai caurauklotam ar sanumurētām lapām un ar uzlīmi, kas noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:

    - Piedāvājums Iepirkumam „Šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī” (id.nr. VS 2021/3).

    - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs.

  - Aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļautie dokumenti.

  - Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikumu dalībai Iepirkuma procedūrā, finanšu piedāvājumu, tehnisko piedāvājumu un pieredzes apliecinājuma dokumentus paraksta persona ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarots pārstāvis. Ja dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Pretendenta piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīga pilnvara (oriģināls) vai pilnvaras apliecināta kopija.

  - Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, aizzīmogojams, marķējams un nosūtams tāpat kā piedāvājuma oriģināls, ar norādi, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma izmaiņas. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Piedāvājuma atsaukšana izslēdz tālāku piedāvājuma līdzdalību Iepirkumā.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma norises un iznākuma.

- Dalības nosacījumi Iepirkumā

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 7.1. | Dalība Iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā veikt Iepirkuma dokumentos paredzēto pakalpojumu sniegšanu un uz to neattiecas zemāk minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi: - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; - ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma proceduras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un uz ko neattiecas iepriekš minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. | Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina 7.1.punkta minētas prasības pārbaudi attiecībā uz Latvijā reģistrētu personu. Gadījumā, ja Pretendents atbilst 7.1.(1) apakšpunktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar Vadlīniju 6.4.2. punktā noteikto. |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republika noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi. | Pasūtītājs pārbauda 7.2. punktā minēto izslēgšanas nosacījumu esamību saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto sekojošās datu bāzēs: http://sankcijas.kd.gov.lv/; https://www.sanctionsmap.eu/#/main un https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/. Ja uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. |

- Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8.1. | Pretendenta pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā, piekrītot Iepirkuma dokumentu prasībām. | Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā atbilstoši 1.pielikumam. |
| 8.2. | Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | Pretendenta pārstāvja, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, pārstāvības tiesības, Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ja Pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija, kuru paraksta Pretendenta pārstāvis (-ji) ar pārstāvības tiesībām. |
| 8.3. | Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā. Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam. | Par Nolikuma 8.3.punktā minēto prasību izpildi par Latvijā reģistrētu pretendentu Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka ka uzvaras gadījumā līdz Iepirkumu līguma noslēgšanai piegādātāju apvienība pēc savas izvēles izveidos juridisku apvienību, reģistrējot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LR Uzņēmumu reģistrā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Apliecinājums nav jāiesniedz, ja Pretendents vai personu apvienība jau ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. |
| 8.4. | Pretendents pēdējo 3 gadu laikā (2018., 2019., 2020. un 2021.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir sekmīgi īstenojis kopā vismaz 6 līdzīga veida regulatoru ar elektropiedziņu vai regulatoru elektropiedziņu piegādes 2 objektos. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. | Apliecinājums par pieredzi, pievienot pozitīvas Pasūtītāja atsauksmes par katru informācijā, kas apliecina Pretendenta atbilstību punkta 8.4. prasībām, norādīto piegādi Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. Apliecinājumā jābūt norādītam līguma izpildes periodam, piegādāto regulatoru elektropiedziņu aprakstam un skaitam, pasūtītāja nosaukumam un pasūtītāja kontaktpersonai. |
| 8.5 | Pretendents darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. | Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo darbu saraksts. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā ģenerāluzņēmējs saglabājot atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs pieejami apakšuzņēmēju resursi. |

- Tehniskais  piedāvājums un iesniedzamie dokumenti

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9.1. | Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam jābūt saskaņā ar Pielikumu Nr.2 | Pretendenta Tehniskajs piedāvājums (Pielikums Nr.4.). Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegti dokumenti vai to kopijas, vai cita veida informācija, kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai (ražotāja buklets, atsauce uz mājaslapu, kur atrodama informācija par Preces atbilstību katrai tehniskās specifikācijas pozīcijai u.c. dokumenti). Jāiesniedz tehnisko datu dokumentācija, ES tipa novērtēšanas sertifikāta kopija, atbilstības novērtēšanas dokumenti (ekspluatācijas īpašību deklarācija). |

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2021.gada 25.martā plkst.14.30 Ventspils pilsētas domē Jūras ielā 36, 2.stāvā. 3 (triju) darbdienu laikā pēc attiecīga pretendenta pieprasījuma Pasūtītājs nodrošina piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izsniegšanu.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkumu komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkumā atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetentā institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents:

    - neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkumā vai

    - nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta Kvalifikācijas prasībām, vai

    - Pretendenta Finanšu piedāvājums neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām vai

    - ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai.

  - Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Iepirkumu komisija var lūgt precizēt piedāvājumu.

  - Sākumā tiek pārbaudīts visu pretendentu finanšu piedāvājumi, t.sk. aritmētiskās kļūdas, un pēc tam atbilstību kvalifikācijas prasībām pārbauda tikai pretendentam ar piedāvāto zemāko cenu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkumu komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

  - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

  - Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram pēc finanšu piedāvājuma pārbaudes, un, atbilstoši nolikuma 10.16.punktā noteiktajam izvērtēšanas kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija  pieprasa iesniegt 10 dienas pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas pierādījumu iesniegšanai, par to, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nebija nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 euro.. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar  Nolikuma 10.14. punktā noteikto. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda publiski pieejamajās datu bāzēs un/vai elektronisko iepirkumu sistēmā vai Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Iepirkumu komisija pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā.

  - Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.

  - Iepirkumu komisija pārbauda un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu vai uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām balstās Pretendents, vai uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumi.

    - Pasūtītājs pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumu neesamību saskaņā ar 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto un sekojošās datu bāzēs: http://sankcijas.fid.gov.lv/; https://www.sanctionsmap.eu/#/main un https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/.

    - Ziņas par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Komisija iegūst no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja par Pretendenta patiesā labuma guvējiem šāda informācija nav pieejama publiskās datu bāzēs, Pretendents iesniedz apliecinājumu par Pretendenta patieso labuma guvēju.

    - Ārvalstī reģistrēts Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas šajā punktā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par Pretendentu, tai skaitā ziņas par Pretendenta patieso labuma guvēju. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

    - Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka uz Pretendentu attiecas iepriekš minētās sankcijas, Komisija vērtēs to ietekmi uz iepirkuma līguma izpildi.

    - Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam iesniegt aktuālu informāciju par subjektiem, par kuriem veicama pārbaude un apliecināt iepriekš iesniegta vai izdota dokumenta atbilstību pašreizējai situācijai. Pretendentam ir jāiesniedz pieprasītā informācija 10 dienu laikā (Komisija var noteikt garāku termiņu) no pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja pieprasītā informācija netiek iesniegta Komisijas noteiktajā termiņā, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

    - Ja uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas iepirkumā.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar viszemāko cenu, no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu bez PVN.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu līdz Līguma noslēgšanai, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Līguma slēgšana

  - Par pamatu līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots pievienotais iepirkuma līguma projekts (3.pielikums). Līguma projekta nosacījumi ir Pretendentam saistoši.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nenoslēgt Līgumu un pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, tostarp, bet ne tikai, ja pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas, ja tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Iepirkuma dokumentācijā u.c.

  - Ja tiks pieņemts lēmums Līguma slēgšanas tiesības piešķirt personu apvienībai, tad 10 (desmit) darba dienu laikā no rezultātu saņemšanas personu apvienībai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāreģistrē  juridiska apvienība LR Uzņēmumu reģistrā, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jānoslēdz sabiedrības līgums, un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Valdes priekšsēdētājs									A.Uzaris

Sagatavoja:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs						M.Reinbergs

1.pielikums

Iepirkuma „Šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2021/3 nolikumam

PRETENDENTA PIETEIKUMS

2021.gada ____ .____________

| Iepirkumam: | „Šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī” |
| --- | --- |
| Identifikācijas Nr. | VS 2021/3 |
| Pasūtītājs: | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, reģ.Nr.40003007655 Juridiskā adrese – Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, tālr.63602200, fakss 63602210 |
| Pretendents: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | /vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/ |
| Pretendents atbilst □ mazā* vai □ vidējā** (atbilstošo atzīmēt) uzņēmuma statusam. |

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Piedāvājam šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegādi Talsu ielā 69, Ventspilī veikt par šādu līgumcenu:

| Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena, EUR (bez PVN) | Kopā, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulatoru elektropiedziņu (K30) piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī | gab. | 4 |  |  |
| Regulatoru elektropiedziņu (K25) piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī | gab. | 2 |  |  |
| Līgumcena |  |  |  |  |

Nepieciešams avanss _______ EUR bez PVN (avansa pieprasījuma apmērs nedrīkst pārsniegt 20% no līgumcenas)

- Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma dokumentiem, ieskaitot Iepirkuma līguma projekta noteikumus, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām.

- Apliecinām piedāvāto regulatoru elektropiedziņu atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.

- Norādītā līgumcena ietver visas Līguma darbības laikā ar Preču piegādi saistītās izmaksas, t.sk., nodokļus, kā arī iespējamos sadārdzinājumus u.c. riskus, atbilstoši Nolikumam un tā pielikumiem, un uzņemas garantijas saistību izpildi.

- Apliecinām, ka piedāvāto regulatoru elektropiedziņu garantijas termiņš ir ___ mēneši (ne mazāk kā 24 mēneši)

- Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.

- Šis Pieteikums veido mūsu Piedāvājuma daļu.

- Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 3 mēneši pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.

- Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

2.pielikums

Iepirkuma „Šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2021/3 nolikumam

Tehniskā specifikācija

- Apraksts:

  - Modulācijas elektropiedziņa AUMA WGS-6000 ar vadības bloku AUMATIC AC01.2001, lai to būtu iespējams uzstādīt uz esošiem tauriņvārstiem “Sammet”, DN500/550 – 4.gab.;

  - Tips: SQRAC 10.2-63-D400/50-11.2-30.4-B10.04-F10.01-K30-F10, sekojošā komplektācijā:

    - Maksimālais izejas vērpes moments -600 Nm, modulācija – 300 Nm;

    - Aizvēršanās laiks 63 sek./90 grādi, versija RR, aizvēršanās – pulksteņa rādītāja virzienā;

    - Pozīcijas mehāniskais indikators;

    - Aprīkota ar manuālo (rokas) atvēršanas ratu;

    - IP68, - 30oC…..+70oC;

    - Pamata elektrobarošana - 400 VAC/50Hz/3F;

    - Elektroniskā vērpes momenta un pozīcijas devējs, pārslēgšanas funkcija un to robežu iestatīšanas iespējas (MWG);

    - AUMATIC AC01.2 aprīkojums ar adaptīvo pozīcijas kontroles signālu 0/4…20mA;

    - 24 VDC vadības sistēmas pieslēguma vieta (5 digitālās ieejas);

    - 4…20mA ieejošais signāls pozicionēšanai (2 atgriezeniskās saites signāli – aktuālā pozīcija amd- griezes moments);

    - 6 programmējamie izejas releji;

    - Uzstādīšanas atloki ISO F10;

    - Uzmava K30, (cilindra diametrs 30 mm ar gropi 1);

    - Pieslēguma shēma: TPCA-1B1-1C2-A000 TPA00R100-0/1-000;

  - Modulācijas elektropiedziņa AUMA WGS-6000 ar vadības bloku AUMATIC AC01.2001, lai to būtu iespējams uzstādīt uz esošiem tauriņvārstiem “Sammet”, DN500/550 – 2.gab.;

  - Tips: SQRAC 10.2-63-D400/50-11.2-30.4-B10.04-F10.01-K25-F10, sekojošā komplektācijā:

    - Maksimālais izejas vērpes moments -600 Nm, modulācija – 300 Nm;

    - Aizvēršanās laiks 63 sek./90 grādi, versija RR, aizvēršanās – pulksteņa rādītāja virzienā;

    - Pozīcijas mehāniskais indikators;

    - Aprīkota ar manuālo (rokas) atvēršanas ratu;

    - IP68, - 30oC…..+70oC;

    - Pamata elektrobarošana - 400 VAC/50Hz/3F;

    - Elektroniskā vērpes momenta un pozīcijas devējs, pārslēgšanas funkcija un to robežu iestatīšanas iespējas (MWG);

    - AUMATIC AC01.2 aprīkojums ar adaptīvo pozīcijas kontroles signālu 0/4…20mA;

    - 24 VDC vadības sistēmas pieslēguma vieta (5 digitālās ieejas);

    - 4…20mA ieejošais signāls pozicionēšanai (2 atgriezeniskās saites signāli – aktuālā pozīcija amd- griezes moments);

    - 6 programmējamie izejas releji;

    - Uzstādīšanas atloki ISO F10;

    - Uzmava K25, (cilindra diametrs 25 mm ar gropi 1);

    - Pieslēguma shēma: TPCA-1B1-1C2-A000 TPA00R100-0/1-000;

2. Garantija:

Garantijas termiņš - 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3. Piegādes termiņš – 6 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.

4. Kontaktpersona:

Ražošanas daļas vadītājs E.Liepiņš, m.t. 25757369.

Ražošanas daļas vadītājs				                           Egils Liepiņš

3.pielikums

Iepirkuma „Šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2021/3 nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMS

# (PROJEKTS)

## Pircēja līgumu uzskaites Nr_____________                            Pārdevēja līgumu uzskaites Nr. ___________

Ventspilī                                                                                      		           2021.gada ____________

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.40003007655, turpmāk tekstā saukts „Pircējs”, kuras vārdā pamatojoties uz statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris, no vienas puses, un

____________________, vienotais reģistrācijas Nr.________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, _____________________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ___________________, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Pircēja rīkotā  iepirkuma „Šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī”, iepirkuma identifikācijas Nr.VS 2021/3, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, turpmāk –Piedāvājums, paužot savu brīvu gribu, bez viltus, maldiem vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, kurā vienojas par turpmāko:

- Līguma priekšmets.

1.1. Pārdevējs apņemas piegādāt un pārdot, bet Pircējs pieņemt un apmaksāt šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegādi Talsu ielā 69, Ventspilī (turpmāk – Preces) atbilstoši Iepirkuma tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un Pārdevēja piedāvājumam (2.pielikums).

- Līguma summa.

2.1. Līguma summa ir  _________ EUR (<summa vārdiem>), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21%   _______ EUR (<summa vārdiem>).

2.2. Preces cenas tiek noteiktas, vadoties no iepirkuma procedūrā „Šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī” (identifikācijas Nr.VS 2021/3) Pārdevēja iesniegtā piedāvājuma.

2.3. Līguma summā ir iekļautas visas Preces iepakojuma, piegādes izmaksas līdz Preces piegādes vietai, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Pircējam.

- Piegādes noteikumi.

3.1. Preces piegādi un nodošanu Pircējam Pārdevējs veic pēc adreses: Talsu iela 69, Ventspils.

3.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircējam 42 kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

3.3. Preču pieņemšana-nodošana notiek Pusēm parakstot rēķinu-pavadzīmi. Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Preci Pircējs nepieņem.

3.4. Atbildība par Preču  uzglabāšanu, bojājumiem, bojāeju vai zudumiem pāriet uz Pircēju no rēķina- pavadzīmes parakstīšanas brīža, bet īpašumtiesības – ar dienu, kad Pircējs ir pilnībā apmaksājis Preces saskaņā ar šo Līgumu.

- Apmaksas noteikumi.

4.1. Pircējs par saņemtajām precēm ar Pārdevēju  norēķinās 10 (desmit) darba dienu laikā pēc preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

4.2. Samaksu par saņemto preci Pircējs veic, pārskaitot naudas summu Pārdevēja norādītajā bankas norēķinu kontā.

4.3. Par samaksas datumu tiek uzskatīts datums, kurā attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Pārdevēja norādītajā bankas kontā.

4.4. Pircējs ir tiesīgs no Pārdevējam izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību.

- Kvalitāte un garantijas.

5.1. Precei jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai Iepirkuma  tehniskajām specifikācijām.

5.2.Preces garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no tās piegādes dienas (pieņemšana-nodošana akta parakstīšanas dienas).

5.3. Gadījumā, ja Pircējs garantijas periodā konstatē Preces defektu, trūkumu vai kādu neatbilstību, Pircējs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Pārdevēju vai citus ekspertus vai speciālistus. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka defekts, trūkums vai neatbilstība ir attiecināma uz šajā Līgumā noteikto garantiju, Pircējs nosūta rakstisku paziņojumu Pārdevējam.

5.4. Pārdevējs apņemas bez maksas veikt bojātās vai neatbilstošās Preces remontu vai nomaiņu atbilstoši Pārdevēja piedāvājumā ietvertajiem nosacījumiem 5 darba dienu laikā pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas. Paziņojumu par garantijas defektu vai neatbilstību Pircējs sniedz rakstiski.

5.5. Gadījumā, ja Pārdevējs nav novērsis uz garantiju attiecināmos defektus, trūkumus vai neatbilstību Līguma 5.4. punktā noteiktajā termiņā vai citā pušu savstarpēji rakstiski saskaņotā termiņā, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5 %  apmērā no attiecīgo Preču, uz kurām attiecināms garantijas remonts, Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 15% (piecpadsmit procentus) no Līguma summas. Līgumsods nav jāmaksā par laika periodu, kurā Pārdevējs ar Pircēja rakstisku piekrišanu remontējamo Preci nekavējoties aizvieto ar citu līdzvērtīgu preci.

5.6. Gadījumā, ja Pārdevējs nav novērsis uz garantiju attiecināmos defektus, trūkumus vai neatbilstību Līguma 5.4. punktā noteiktajā termiņā vai citā pušu savstarpēji rakstiski saskaņotā termiņā, Pircējs ir tiesīgs garantijas remontu vai nomaiņu veikt patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Pārdevējs šādā gadījumā atlīdzina Pircējam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, samaksu veicot 10 kalendāra dienu laikā pēc atbilstoša pieprasījuma no Pircēja saņemšanas. Šajā punktā minētais neierobežo Pircēja tiesības aprēķināt līgumsodu saskaņā ar 5.5. punkta noteikumiem, kurš tiek aprēķināts līdz brīdim, kad Pārdevējs ir veicis šajā 5.6. punktā noteikto maksājumu.

6.Līdzēju atbildība.

6.1. Ja Pircējs neievēro samaksas termiņu, tad Pircējs maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no rēķinā norādītās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10 % no kavētā maksājuma summas.

6.2. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci šī līguma 3.2. punktā norādītajā termiņā, tad Pārdevējs maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no pasūtītās Preces vērtības par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk, kā 10 % no Līguma summas.

6.3. Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts Pārdevēja vainas dēļ, tajā skaitā Līguma 9.3.punktā noteiktajā kārtībā, Pārdevējs maksā vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.

6.4. Ja Preces piegādes termiņa kavējums pārsniedz 14 kalendāra dienas, tad Pircējam ir tiesības atteikties no Preces pieņemšanas un Pārdevējam nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību.

6.5. Līdzēji atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.

7. Nepārvarama vara.

7.1. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi (streiks, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, militāras akcijas), attiecīgā pasūtījuma izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts atbilstoši šo apstākļu tam darbības laikam, kas būtiski ietekmē šī līguma saistību izpildi kopumā vai attiecīgā līguma to daļu izpildi, kas pakļauta izpildei pēc šo apstākļu iestāšanās.

7.2. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto iemeslu dēļ, nekavējoties jāpaziņo otrai pusei par šādu apstākļu rašanos un apstiprināšanai jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentu iestāžu izziņa.

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk par 3 (trīs) mēnešiem, jebkurai līgumslēdzējpusei ir tiesības pilnīgi vai daļēji lauzt attiecīgo līgumu vai pasūtījuma izpildi un tādā gadījumā nevienai no pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību. Šajā gadījumā Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam visus līdz šim saņemtos maksājumus, ja tādi ir, kurus Pircējs ir izdarījis par vēl nesaņemto Preci. Savukārt Pircējam ir pienākums samaksāt par saņemto Preci, ja līdz šim brīdim tas vēl nav ticis izdarīts.

8. Strīdu risināšana.

8.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var izrietēt no šī līguma vai sakarā ar to, tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā. Ja to noregulēšana nav iespējama šādā veidā, strīdi jārisina Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā tiesā pēc Pircēja atrašanās vietas (juridiskā adrese).

9. Izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana.

9.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkādi Līguma papildinājumi un grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie izteikti rakstiskā formā un Puses tos parakstījušas.

9.2 Līguma summa nedrīkst tikt grozīta un vienību cenas paliek nemainīgas Līguma izpildes laikā.

9.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu:

9.3.1. par to iepriekš brīdinot otru Pusi 14 (četrpadsmit) kalendāra dienas iepriekš pie nosacījuma, ja otra Puse nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības;

9.3.2. nekavējoties, ja kāda no Pusēm ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināta par maksātnespējīgu, tiek ierosināts tās tiesiskās aizsardzības process vai uzsākta tās likvidācija.

9.4. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas.

9.5. Gadījumā, ja Līdzēji pārtrauc šo Līgumu pirms tā izpildes, Līdzēji sastāda aktu, ar kuru tiek fiksētas uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi Pārdevēja piegādātās un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtās Preces. Pircējs veic norēķinu  par saskaņā ar šo aktu pieņemtajām Precēm, atbilstoši Līgumā noteiktajiem izcenojumiem. Pircējs ir tiesīgs no Pārdevējam izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību.

10. Vispārīgie noteikumi.

10.1. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

10.2. Šis līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

10.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.4. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās Līdzēji un kura ir attiecināma uz Līgumu, ir jābūt latviešu valodā, noformētai rakstiski, un tai ir jābūt iesniegtai otram Līdzējam personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādīto adresi vai attiecīgā Līdzēja juridisko adresi.

10.5. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas no šī Līguma izrietošās tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

10.6. Līgumu parakstījušās personas apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt šo darījumu. Par saistībām, kuras Līgumu parakstījušās personas parakstījušas pretēji to kompetencei vai pilnvarām, minētās personas uzņemas personīgu atbildību.

10.7. Šis līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzējai pusei, pie kam abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11. Šim Līgumam tiek pievienots.

Pielikumā – 	1.Tehniskās specifikācijas.

2. Pārdevēja piedāvājums.

12. Pušu  rekvizīti un paraksti.

| Pircējs: vienotais reģistrācijas Nr.40003007655 Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī, LV - 3602, tel.: 63602200, fakss: 63602210 Norēķ. konts Nr.LV45HABA0001402060112, A/S „Swedbank”, HABALV22 e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv | Pārdevējs: |
| --- | --- |

______________________________ 			______________________________

Valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris

4.pielikums

Iepirkuma „Šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2021/3 nolikumam

Tehniskais piedāvājums

„Šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī”

- Modulācijas elektropiedziņa AUMA WGS-6000 ar vadības bloku AUMATIC AC01.2001, lai to būtu iespējams uzstādīt uz esošiem tauriņvārstiem “Sammet”, DN500/550 – 4.gab.;

- Tips: SQRAC 10.2-63-D400/50-11.2-30.4-B10.04-F10.01-K30-F10, sekojošā komplektācijā::

| Parametri | Prasības | Piedāvātais |
| --- | --- | --- |
| Maksimālais izejas vērpes moments | 600 Nm, modulācija – 300 Nm |  |
| Aizvēršanās laiks | 63 sek./90 grādi, versija RR, aizvēršanās – pulksteņa rādītāja virzienā; |  |
|  | Pozīcijas mehāniskais indikators; |  |
|  | Aprīkota ar manuālo (rokas) atvēršanas ratu; |  |
|  | IP68, - 30oC…..+70oC; |  |
| Pamata elektrobarošana | 400 VAC/50Hz/3F; |  |
|  | Elektroniskā vērpes momenta un pozīcijas devējs, pārslēgšanas funkcija un to robežu iestatīšanas iespējas (MWG); |  |
| AUMATIC AC01.2 aprīkojums ar adaptīvo pozīcijas kontroles signālu | 0/4…20mA; |  |
|  | 24 VDC vadības sistēmas pieslēguma vieta (5 digitālās ieejas); |  |
|  | 4…20mA ieejošais signāls pozicionēšanai (2 atgriezeniskās saites signāli – aktuālā pozīcija amd- griezes moments); |  |
| Programmējamie izejas releji; | 6 |  |
| Uzstādīšanas atloki | ISO F10; |  |
| Uzmava | K30, (cilindra diametrs 30 mm ar gropi 1); |  |
| Pieslēguma shēma: | TPCA-1B1-1C2-A000 TPA00R100-0/1-000; |  |

- Modulācijas elektropiedziņa AUMA WGS-6000 ar vadības bloku AUMATIC AC01.2001, lai to būtu iespējams uzstādīt uz esošiem tauriņvārstiem “Sammet”, DN500/550 – 2.gab.;

- Tips: SQRAC 10.2-63-D400/50-11.2-30.4-B10.04-F10.01-K25-F10, sekojošā komplektācijā::

| Parametri | Prasības | Piedāvātais |
| --- | --- | --- |
| Maksimālais izejas vērpes moments | 600 Nm, modulācija – 300 Nm |  |
| Aizvēršanās laiks | 63 sek./90 grādi, versija RR, aizvēršanās – pulksteņa rādītāja virzienā; |  |
|  | Pozīcijas mehāniskais indikators; |  |
|  | Aprīkota ar manuālo (rokas) atvēršanas ratu; |  |
|  | IP68, - 30oC…..+70oC; |  |
| Pamata elektrobarošana | 400 VAC/50Hz/3F; |  |
|  | Elektroniskā vērpes momenta un pozīcijas devējs, pārslēgšanas funkcija un to robežu iestatīšanas iespējas (MWG); |  |
| AUMATIC AC01.2 aprīkojums ar adaptīvo pozīcijas kontroles signālu | 0/4…20mA; |  |
|  | 24 VDC vadības sistēmas pieslēguma vieta (5 digitālās ieejas); |  |
|  | 4…20mA ieejošais signāls pozicionēšanai (2 atgriezeniskās saites signāli – aktuālā pozīcija amd- griezes moments); |  |
| Programmējamie izejas releji; | 6 |  |
| Uzstādīšanas atloki | ISO F10; |  |
| Uzmava | K25, (cilindra diametrs 25 mm ar gropi 1); |  |
| Pieslēguma shēma: | TPCA-1B1-1C2-A000 TPA00R100-0/1-000; |  |

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

# Footnotes

Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu