Tehniskā specifikācija.

Nepieciešams piegādāt konveijera ķēdi - 3 komplekti.

Prasības tehniskiem datiem un komplektācijai:

- Konveijera ķēde ar soli 125mm.

- Ķēde jāpiegādā gatavos posmos kuru tekošais garums ir robežās no 4.5 līdz 5.5m

- Ķēdes komplektācija:

| Ķēdes komplekts | Ķēdes garums, m |
| --- | --- |
| Nr.1 | 130 (2gab.×65,25m) |
| Nr.2 | 85,5 (2gab.×42,75m) |
| Nr.3 | 85,5 (2gab.×42,75m) |
| Kopā: | 301 |

Zīmējums Nr.1.

Ķēdes shēma.

Pasūtītājam jāiesniedz iekārtas tehniskā dokumentācija, atbilstības sertifikāts, rasējumus ar izmēriem.

Garantija – 24 mēneši.

Piegādes vieta – Brīvības iela 38, Ventspils, Latvija.

Konveijera ķēdes tapu metinājuma fotogrāfijas

Ķēdes tapām jābūt metinātām (nav pieļaujami valcēti vai kniedēti tapu gali)

Centrālās katlu mājas Brīvības ielā 38 vadītājs ________________ / Vladimirs Kostjkins /

(paraksts)

# Text boxes

Ķēdes savienojuma posmu tapām jābūt paredzētām savienošanai metinot (šķelttapas vai sprostgredzena izpildījums nav akceptējams)

Ķēdes tapām jābūt metinātām (nav pieļaujami valcēti vai kniedēti tapu gali)

Iepirkuma ietvaros tiks akceptēts tikai (metināts) tapas galu izpildījums

Šāds izpildījums nav pieļaujams