Tehniskā specifikācija.

Reduktoru ar elektrodzinēju piegāde Talsu ielā 69, Ventspils:

| N.p.k. | Nosaukums | Ražotājs | Rezerves daļas apraksts | Mēr. vien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skrāpju transportieris, motors-reduktors (3ECA02AF001) | SEW EURODRIVE | FA107/G, DRS132MC4, 3-IEC34, 48170661136.01.0001LI, i=101,36, r/min 1465/14, Nm 6080, kW 9,2/S1. Reduktors: 0642 0249/M15 QH3000710 | gab. | 1 |
| 2. | Skrāpju transportieris, motors-reduktors (3ECA01AF001) | SEW EURODRIVE | FA97, DRE132S4, 3-IEC-34, 48.1847281.02.000L12, i=97,58, r/min 1460/15, Nm 2550, kW 4/S1. Reduktors: QH2130312 | gab. | 1 |
| 3. | Virsizmēra daļu atdalītājs, motors-reduktors (3EBA01AF001) | SEW EURODRIVE | KA87, DRE160M4, 3-IEC-34, 48.18279327.0L000L12, i=22,41, r/min 1470/66, Nm 1340, kW 9,2/S1 | gab. | 1 |
| 4. | Skrāpju transportieris, motors-reduktors (3EAC10AF001) | SEW EURODRIVE | FA107DRE132MC2/LN, 48.1814728101.0001.12, r/min 2935/14, kW 9,2/S1, i=215,87, Nm 6450. Reduktors: QHA120812 0642 0249/M15 | gab. | 1 |

Katlumāja ir uzstādīti šķeldas katli un palīgiekārtas, kuras darbības nodrošināšanai tiek izmantoti reduktori.

Ja tiek piedāvāti analogi, tad to ģeometriskajiem izmēriem un pieslēguma izmēriem jāatbilst esošajam oriģinālam, lai nodrošinātu nomaiņu neapstādinot siltumenerģijas ražošanas procesu.

Piegāde līdz Talsu ielai 69, Ventspils - ne ilgāk kā 3 nedēļas.

Garantija – 2 gadi

Avanss – 30%

Jāiesniedz piegādes termiņš.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Katlumājas vadītājs							A.Pētersons