Pielikums Nr.1

21.02.2023.

Darba uzdevums

“B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumu un SEG atļaujas grozījumu iesniegumu izstrāde un iesniegšana  Valsts vides dienestā atbilstoši LR likumdošanas prasībām”

Uzņēmuma darbības veids saistīts ar piesārņojošo darbību – siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, piegādi un tirdzniecību. Uzņēmumam ir B kategorijas atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai.

Nepieciešami grozījumi Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 14.11.2013. atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE13IB0034 katlu mājai Talsu ielā 69. Grozījumi saistīti ar dīzeļdegvielas katla nomaiņu.

Iepirkuma nosacījumi:

- Informācija par katlu iekārtām  Talsu ielā 69 pirms rekonstrukcijas:

| N.p. k. | Katls | Uzstādīta siltuma jauda, MW | Kurināmais | Lietderības koeficients, % | Ievadīta siltuma jauda, MW | Uzstādīšanas gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KE 25-14/250 | 7 | Akmeņogles | 82 | 8,5 | 2007 |
| 2 | VAPOR 10MW BFB | 10 | Šķelda | 86 | 11,36 | 2014 |
| 3 | VAPOR 10MW BFB | 10 | Šķelda | 86 | 11,36 | 2014 |
| 4 | Hamjern-6 | 4,0 | Dīzeļdegviela | 86 | 4,65 | 2013 |
| 5 | Dūmgāzu kondensators | 2,28 | - | - | - | 2019 |
|  | Kopā | 33,28 |  |  | 35,87 |  |

- Informācija par katlu iekārtām  Talsu ielā 69 pēc rekonstrukcijas:

| N.p. k. | Katls | Uzstādīta siltuma jauda, MW | Kurināmais | Lietderības koeficients, % | Ievadīta siltuma jauda, MW | Uzstādīšanas gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KE 25-14/250 | 7 | Akmeņogles | 82 | 8,5 | 2007 |
| 2 | VAPOR 10MW BFB | 10 | Šķelda | 86 | 11,36 | 2014 |
| 3 | VAPOR 10MW BFB | 10 | Šķelda | 86 | 11,36 | 2014 |
| 4 | Danstoker | 17 | Dīzeļdegviela | 91 | 18.68 | 2023 |
| 5 | Dūmgāzu kondensators | 2,28 | - | - | - | 2019 |
|  | Kopā | 46.28 |  |  | 49.9 |  |

- Uzsākta projekta realizācija “Siltumavota rekonstrukcija uzstādot ar dīzeļdegvielu darbināmu rezerves jaudas ūdenssildāmo katlu”, kura ietvaros paredzēta dīzeļdegvielas katlu nomaiņa. Līdz ar to nepieciešami B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas  un SEG atļaujas grozījumi.

- Nepieciešams veikt:

  - Katlu mājas Talsu ielā 69 B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas grozījumu iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Valsts vides dienestā (turpmāk VVD), t.sk. emisiju limitu projekta izstrādi, saskaņā ar 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” prasībām.

  - Katlu mājas Talsu ielā 69 SEG atļaujas un monitoringa plāna grozījumu sagatavošana un iesniegšana VVD.

- Piedāvājumā lūdzam norādīt cenas bez PVN (EUR) :

  - B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas iesnieguma izstrāde un iesniegšana VVD sistēmā “Tulpe”.

  - Stacionāru piesārņojuma avotu Emisiju limita  projekta izstrāde.

  - SEG atļaujas grozījumu  sagatavošana un iesniegšana VVD.

- Piedāvājuma derīguma termiņš – 2 mēneši.

- Cenā jābūt ietvertai maksai par nepieciešamo datu iegādi no VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas meteoroloģijas centra”.

- Piedāvājuma derīguma termiņš – līdz līgumsaistību izpildei.

- Līguma izpildes termiņš – 60 kalendārās dienas pēc informācijas saņemšanas no Pasūtītāja.

- Līguma izpildes sākums – līguma noslēgšana.

- Līgums skaitās izpildīts, kad Valsts vides dienests izsniegs rakstisku atzinumu par pieteikuma pieņemšanu.

- Apmaksas nosacījumos avansu paredzēt ne vairāk kā 20%.

- Piedāvājumu paraksta uzņēmuma vadītājs.

- Piedāvājums jāiesniedz līdz š.g.7.martam plkst.1400 sūtot e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv vai iesniegt PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84 Ventspilī, LV-3602, 2.stāvā, administrācijas vadītājai.

Tehniskais direktors						E.Bonfelds

V.Maula 636 02216