Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Projektēšanas uzdevums.

| Objekta nosaukums: | Ēku un inženiertīklu pievadu nojaukšana Rindas ielā 35, Ventspilī. |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Rindas iela 35, Celtnieku iela 32. |
| Pasūtītājs: | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”. |
| Būvniecības veids: | Nojaukšana. |
| Būvprojektēšanas stadija: | Būvprojekts. |
| Projektēšanas risinājumu variantu skaits: | Viens. |
| Projekta dokumentācijas izstrāde: | projekta dokumentācija. |
| Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits: | 4 eksemplāri un elektroniski CD-formātā (projekts - formātos AutoCAD un PDF, tāme - Excel formātā). |

1. Projektēšanas sevišķie noteikumi.

1.1. Projektam jābūt izstrādātam saskaņā ar Latvijas Republikas būvnormatīviem, atbilstoši Latvijas likumdošanas prasībām, t.sk. Būvniecības likuma, Aizsargjoslu likuma un Civillikuma prasībām, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju noteikumi”, Ventspils pilsētas saistošiem apbūves noteikumiem, inženiertīklu ekspluatējošo dienestu tehniskiem noteikumiem un Ventspils ielu būvniecības vadlīnijām.

Izpildītājs pasūta un saņem projektēšanai nepieciešamo topogrāfisko uzmērījumu un tehniskos noteikumus.

1.2. Būvdarbu apjoms – ēku un inženierkomunikāciju būvju nojaukšana Rindas ielā 35 un Celtnieku ielā 32, ieskaitot labiekārtošanu zemes gabalu teritoriju robežās saskaņā ar plānu – 1. pielikumā.

Demontējamo būvju apraksts:

- autotransporta remonta darbnīca, kadastra Nr.27000260332001, kopējā platība 413,9m2;

- mehāniskā darbnīca, kadastra Nr.27000260332005, kopējā platība 39,8m2;

- mehāniskā darbnīca, kadastra Nr.27000260332004, kopējā platība 148,3m2;

- angārs, kadastra Nr.27000260332008, kopējā platība 440,2m2;

- garāžas, kadastra Nr.27000260344002, kopējā platība 466,19m2;

- garāžas, kadastra Nr.27000260344006, kopējā platība 247,13m2;

- objektā esošo inženiertīklu ELT / EST / UKT / SAT pievadi posmā no ēkām līdz zemes gabala robežai – saskaņā ar inženiertīklu ekspluatācijas dienestu izsniedzamajiem tehniskiem noteikumiem. Esošo bezkanāla siltumtrases atzaru 2×60/125 L~20m demontēt posmā no ievada darbnīcā līdz noslēgarmatūras akai Rindas ielā;

- asfaltbetona un betona plātņu ceļa segumi, betona gabalu būvgruži. Asfalta iebrauktuvi teritorijā nojaukt līdz zemes gabala robežai;

- betona bloku nožogojums L~52m gar Celtnieku ielu;

- teritorijas sieta žogs ar vārtiem L~230m.

Darbnīcu un angāra inventarizācijas lietas - 2. pielikumā. Garāžu pamatceltnes kartītes – 3. pielikumā.

Gaidāmais rezultāts: objekta teritorijā Rindas ielā 35 un Celtnieku ielā 32 jābūt pilnīgi tukšai un labiekārtotai teritorijai, atbrīvotai no visām ēkām ar pamatiem, inženierkomunikācijām, ceļa segumiem un žogiem.

Objekta teritorijā Rindas ielā 35 paliek AS “Sadales tīkls” transformatora ēka (Rindas ielā 35A) un maģistrālais elektriskais kabelis: to demontāža nav paredzēta.

  - Būvju nojaukšanas projekta nepieciešamo saskaņošanu ar inženiertīklu ekspluatācijas dienestiem un zemes īpašniekiem, kā arī akceptēšanu ar Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu veic Izpildītājs.

  - Izpildītājs vāc nepieciešamo informāciju projektēšanas darbu veikšanai.

  - Projekta sastāvdaļā jāsatur sekojošie rasējumi un specifikācijas:

    - paskaidrojuma raksts, kurā norādīta informācija par:

•	ēku paredzēto nojaukšanas metodi;

•	demontējamiem inženiertīkliem;

•	teritorijā demontējamiem ceļa segumiem.

    - ģenplāns ar nojaucamām ēkām, ceļa segumiem, nožogojumiem un demontējamām komunikācijām;

    - ģenplāns ar nojaucamām ēkām un zemes īpašuma gabaliem;

    - materiālu specifikācijas teritorijas labiekārtošanas darbiem;

    - labiekārtošanas rasējumi - atjaunojamo segumu zonas un to konstruktīvie griezumi;

    - DOP – darbu organizācijas projekts;

    - detalizētā materiālu un būvdarbu Tāme atbilstoši spēkā esošajam Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, ieskaitot labiekārtošanas darbus būvdarbu robežās.

  - Visus neskaidros jautājumus projektētājam jārisina ar Pasūtītāju projektēšanas gaitā.

Pielikumā:

- 1. pielikums – Esošās situācijas plāns uz 1 lp.

- 2. pielikums - Darbnīcu un angāra inventarizācija uz 26 lp.

- 3. pielikums - Garāžu pamatceltnes kartītes uz 12 lp.

| Izpildītājs ____________________________ _______________________________ (paraksts, vārds, uzvārds) | Pasūtītājs Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” _______________________________ (paraksts, vārds, uzvārds) |
| --- | --- |