APSTIPRINĀTS

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

iepirkumu komisijas

2019. gada 5.septembra sēdē

Protokols Nr. 19/5-20.1

Iepirkuma

„Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums””

#### NOLIKUMS

Identifikācijas Nr. VS 2019/20

Ventspils, 2019

- Iepirkuma procedūra un identifikācijas numurs

  - Iepirkuma procedūra - Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (15.04.2019.) (turpmāk – Vadlīnijas).

  - Iepirkuma identifikācijas numurs - Nr. VS 2019/20.

- Pasūtītājs:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, reģistrācijas Nr.40003007655.

- Kontaktpersonas:

  - Pasūtītāja kontaktpersona par nolikumu – Māris Reinbergs, tālr. 63602200, 29338975, fakss 63602210, e-pasta adrese: maris.reinbergs@ventspils.lv.

- Iepirkuma organizācija

  - Iepirkumu organizē Pasūtītājs. Iepirkuma nolikuma apstiprināšanu, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu nodrošina PSIA „ŪDEKA” izveidota Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 1.panta 5.daļas b) apakšpunktam.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk-Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šīs Iepirkuma procedūras nolikums (turpmāk – Nolikums) ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa:

    - Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1);

    - Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.2);

    - Pretendenta pārdotie apjomi (pielikums Nr.3)

    - Piegādes līguma projekts (pielikums Nr.4)

  - Ieiteresētais piegādātājs - Piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus.

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kura piedāvā tirgū sniegt Nolikumā minētos pakalpojumus.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā „Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”” (id. nr. VS 2019/20) (turpmāk – Iepirkums).

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem, skaidrojumiem, papildinājumiem un atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem (ja tādi tiks uzdoti) Pasūtītāja mājas lapā http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi, kā arī ieinteresētie piegādātāji ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties klātienē Pasūtītāja telpās Talsu ielā 84 (3.stāvs 16.kabinets), Ventspilī, darba dienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iepriekš sazinoties ar Nolikuma 3.1.punktā minēto kontaktpersonu par apmeklējuma laiku. Ieinteresētajiem piegādātājiem, kas vēlas saņemt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, laikus jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja Nolikumā 3.1.punktā norādītajai kontaktpersonai. Pasūtītājs Iepirkuma dokumentus izsniegs 2 (divu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

  - Jautājumi, kas saistīti ar Iepirkuma priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: maris.reinbergs@ventspils.lv. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs atbildi sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā pa pastu, faksu, e-pastu, pievienojot skenētu dokumentu.

  - Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un tā identifikācijas numuru.

  - Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets – Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma 1.pielikuma prasībām.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

  - CPV kods - 14211000-3.

  - Tehnoloģiskās smilts iepirkuma daudzums - 340 tonnas (+/- 15%), piegādes vieta – Pretendenta noliktavā – Talsu ielā 69, Ventspils, saskaņā ar Tehniskām specifikācijām (pielikumu Nr.1).

  - Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties tehnoloģiskās smilts iepirkuma daudzumu 5.4.punktā norādītajās robežās.

  - Iepirkuma līguma (turpmāk tekstā – Līgums) izpildes termiņš – no 01.10.2019 līdz 30.09.2020.

Pretendenti var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā

- Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

  - Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un iesniegšanu līdz 2019.gada 26.septembrim plkst.15.00, PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī. Piedāvājums iesniedzams personīgi PSIA „Ventspils siltums” kontaktpersonai Mārim Reinbergam (16.kabinets) vai sekretārei (4.kabinets) uzņēmuma administrācijas ēkas 2.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 16.30, piektdienās līdz plkst.15.30. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi neatvērtā veidā tiks izsniegti vai nosūtīti pa pastu atpakaļ attiecīgajam pretendentam.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus un aprakstus svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šā dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros:

1) viens piedāvājuma dokumentu oriģināls ar norādi „Oriģināls”;

2) viena piedāvājuma dokumentu kopija ar norādi „Kopija”.

Ja piedāvājuma kopija atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, Iepirkumu komisija ņems vērā piedāvājuma oriģinālu.

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto piedāvājuma oriģinālu un kopiju. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602

Piedāvājums iepirkumam

„Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums””

(id.nr. VS 2019/20)

Neatvērt līdz 2019.gada 26.septembrim plkst.15:30

Pretendenta nosaukums, pasta adrese,

kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese, faksa numurs

  - Piedāvājumam jābūt cauršūtam vai caurauklotam ar sanumurētām lapām, noformētām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:

    - Piedāvājums Iepirkumam „Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”” (id.nr. VS 2019/20).

    - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs.

  - Aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļautie dokumenti.

  - Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikumu dalībai Iepirkuma procedūrā, finanšu piedāvājumu, tehnisko piedāvājumu un pieredzes apliecinājuma dokumentus paraksta persona ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarots pārstāvis. Ja dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Pretendenta piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīga pilnvara (oriģināls) vai pilnvaras apliecināta kopija.

  - Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, aizzīmogojams, marķējams un nosūtams tāpat kā piedāvājuma oriģināls, ar norādi, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma izmaiņas. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Piedāvājuma atsaukšana izslēdz tālāku piedāvājuma līdzdalību Iepirkumā.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma norises un iznākuma.

- Dalības nosacījumi Iepirkuma procedūrā

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7.1. | Dalība iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā veikt Iepirkuma procedūras dokumentos paredzēto pakalpojumu sniegšanu un uz to neattiecas zemāk minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi: - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; - ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma proceduras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un uz ko neattiecas iepriekš minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. | Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina 7.1.punkta minētas prasības pārbaudi attiecībā uz Latvijā reģistrētu personu. Ārvalstīs reģistrēti pretendenti iesniedz apliecinājumu, ka uz to nav attiecināmi 7.1. pakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi. Gadījumā, ja Pretendents atbilst 7.1.(1) apakšpunktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar Vadlīniju 6.4.2 punktā noteikto. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka uz to neattiecas 7.1. pakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi. |
| 7.2. | Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība,, nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republika noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. | Pasūtītājs pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā. Ja uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. |

- Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8.1. | Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | Pretendenta pārstāvja, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, pārstāvības tiesības, Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ja Pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija, kuru paraksta Pretendenta pārstāvis (-ji) ar pārstāvības tiesībām. |
| 8.2. | Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz. Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējamvai komersantam. | Par Nolikuma 8.2.punktā minēto prasību izpildi par Latvijā reģistrētu pretendentu Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Pretendentam (ārzemju personai) jāiesniedz citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecināta kopija, kas apliecina, ka ārvalsts Pretendents, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas (attiecas uz ārvalstī reģistrēto (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, ārvalstī reģistrēto personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai ārvalstī reģistrēto personu apvienību un visiem personu apvienības ārvalstī reģistrētiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība)). Piegādātāju apvienībai jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka ka uzvaras gadījumā līdz Iepirkumu līguma noslēgšanai piegādātāju apvienība pēc savas izvēles izveidos juridisku apvienību, reģistrējot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LR Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs, vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Apliecinājums nav jāiesniedz, ja Pretendents vai personu apvienība jau ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. |
| 8.3 | Pretendenta gada laikā pārdotajam tehnoloģiskās smilts apjomam vismaz vienā no pēdējiem trīs gadiem (2016., 2017., 2018. gadā un 2019. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai), jābūt ne mazākam, kā 300t. Jaundibinātam uzņēmumam prasība jāizpilda nostrādātā perioda laikā. | Pretendentam jāiesniedz informācija par pārdotajiem apjomiem saskaņā ar pielikumu Nr.3. |
| 8.4 | Pretendents var balstīties uz citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. | Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. |
| 8.5 | Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk - ESPD) (izmantojot Elektroniskās informācijas sistēmas izveidoto rīku https://espd.eis.gov.lv) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām,. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. | Ja Pretendenta atbilstība atlases prasībām ir ietverta vai izriet no informācijas, kas sniegta ESPD, tad papildus dokumenti, kas to apliecina, nav jāiesniedz, ja vien to nepieprasa Pasūtītājs. Ja pretendents, kuram Iepirkumā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Iepirkumu komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. |

- Tehniskais – Finanšu piedāvājums un iesniedzamie dokumenti

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9.1. | Pretendenta pieteikums | Pretendenta dalības pieteikums Iepirkuma procedūrā saskaņā ar Pielikumu Nr.1, kurā jāuzrāda Pretendenta piedāvātā cena EUR/t. Cenā jābūt iekļautām visām izmaksām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju prasībām, kā arī nodokļiem, nodevām, un visām citām izmaksām, kas nepieciešamas iepirkuma līguma savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei. |
| 9.2. | Jāiesniedz Tehniskais piedāvājums | Pretendenta Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Pielikumu Nr.2 |

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2019.gada 26.septembrī plkst.15:30 Ventspils pilsētas domē Jūras ielā 36, 2.stāvā. Atvēršanas sanāksme ir atklāta.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkumu komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Iepirkumu komisija atlasa piedāvājumu ar Iepirkuma dokumentu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetentā institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents:

    - neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā vai

    - nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta Kvalifikācijas prasībām, vai

    - Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām vai

    - ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai.

  - Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Iepirkumu komisija var lūgt precizēt piedāvājumu.

  - Pēc pretendentu atlases Iepirkumu komisija pārbauda Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībāmPiedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkumu komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

  - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda publiski pieejamajās datu bāzēs un/vai elektronisko iepirkumu sistēmā vai Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.9. punktā noteikto.

  - Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, Iepirkumu komisija pieprasīs, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 7.1. apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā.

  - Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājumam pievienojis ESPD, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt iesniegt pierādījumus Pretendenta atbilstībai Kvalifikācijas prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.

  - Iepirkuma komisija Pretendenta veiktos uzticamības nodrošināšanas pasākumus vērtēs ņemot vērā Vadlīniju 6.4.2. punktā noteikto.

  - Iepirkumu komisija pārbauda un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu vai uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām balstās Pretendents, vai uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumi,

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu bez PVN.

- Līguma slēgšana

  - Par pamatu līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots pievienotais iepirkuma līguma projekts (pielikums Nr.4). Līguma projekta nosacījumi ir Pretendentam saistoši.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nenoslēgt Līgumu un pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, tostarp, bet ne tikai, ja pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas, ja tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Iepirkuma dokumentācijā u.c.

  - Ja tiks pieņemts lēmums Līguma slēgšanas tiesības piešķirt personu apvienībai, tad 10 (desmit) darba dienu laikā no rezultātu saņemšanas personu apvienībai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāreģistrē  juridiska apvienība LR Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jānoslēdz sabiedrības līgums, un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam

Pielikumi:

- Pretendenta pieteikuma veidlapa  (pielikums Nr.1);

- Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.2);

- Pretendenta pārdotie apjomi (pielikums Nr.3);

- Piegādes līguma projekts (pielikums Nr.4).

Sagatavoja:

PSIA „Ventspils siltums”

Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs						M.Reinbergs

Saskaņots:

PSIA „Ventspils siltums”

Valdes priekšsēdētājs								A.Uzaris

Pielikums Nr.1

PRETENDENTA PIETEIKUMS

2019.gada ____ .____________

| Iepirkumam: | „Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”” |
| --- | --- |
| Identifikācijas Nr. | VS 2019/20 |
| Pasūtītājs: | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, reģ.Nr.40003007655 Juridiskā adrese – Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, tālr.63602200, fakss 63602210 |
| Pretendents: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | /vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/ |
| Pretendents atbilst □ mazā* vai □ vidējā** (atbilstošo atzīmēt) uzņēmuma statusam. |

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Piedāvājam piegādāt 340 t (+/- 15%) tehnoloģiskās smilts laika periodā no 01.10.2019. līdz 30.09.2020. par šādu līgumcenu:

|  | EUR/t, bez PVN |
| --- | --- |
| Tehnoloģiskās smilts cena (ar piegādi Talsu ielā 69, Ventspils) |  |
| Piedāvātā līgumcena |  |
| PVN 21% |  |
| Piedāvātā līgumsumma |  |

-         piegādes termiņš pēc pasūtījuma saņemšanas ..............................................

-         piegādes vieta Talsu iela 69, Ventspilī

- Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar Konkursa dokumentiem, ieskaitot Iepirkuma līguma projekta noteikumus, mums nav pretenziju par prasībām tehnoloģiskās smilts piegādei, atzīstam prasības par pamatotām. Garantējam nodrošināt tehnoloģiskās smilts piegādi sākot ar Iepirkuma līguma parakstīšanas brīža, kā to paredz Iepirkuma līguma noteikumi.

- Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.

- Šis Pieteikums veido mūsu Piedāvājuma daļu.

- Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 3 mēneši pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

Pielikums Nr.2

Tehniskās specifikācijas.

Iepirkuma priekšmets – tehnoloģiskās smilts piegāde.

Tehnoloģiskās smilts piegādes vieta – Talsu iela 69, Ventspilī.

Tehnoloģiskajai smiltij jābūt izžāvētai (sausai). Smilts tvertni uzpilda no smilšu transportēšanas autocisternas ar pneimatisko metodi (iespējams izmantot arī citu metodi saskaņā ar pasūtītāja prasībām). Viena piegādes partija – ne vairāk kā 26t.

Tehnoloģisko smilšu graudiņu izmērs no 0.3 līdz 1.6mm.

Saķepšanas temperatūrai jābūt virs 1160oC. Smilts ķīmiskais sastāvs:

|  |  | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| SiO2 | % | < 92 |
| Al2O3 | % | 3 – 15 |
| Fe2O3 | % | < 2 |
| CaO | % | 0.3 – 7.20 |
| MgO | % | 0.2 – 1.30 |
| Na2O | % | 0.7 – 3.5 |
| K2O | % | 1.2 – 6 |
| H2O | % | < 0.3 |
| Humus | % | < 1 |
| Blīvums | Kg/m3 | 1300 – 1600 |
| Saķepšanas temperatūra | oC | >1160 |

Tehnoloģiskās smilts patēriņa apjomi ir 340 t (+/- 15%) līdz 30.09.2020.:

Paraksts _______________________________________________

(Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds uzvārds, amats)

2019.gada “____.”______________

Pielikums Nr.3

Pretendenta pārdotie apjomi.

Pretendenta pārdoto apjomu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par pārdotajiem apjomiem, kas apliecina Nolikuma 8.4. apakšpunktā prasīto.

| Nr. p.k. | Pircējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese | Piegādes vieta | Apjoms | Kontaktpersona (tālrunis, e-pasts) | Izpildes gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| 2. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| 3. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

Amatpersona

(pretendenta pilnvarotā persona):

___________________________                           _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 		                                   /amats/                               /paraksts/

Datums:_______________

Pielikums Nr.4

IEPIRKUMA LĪGUMS

## Pasūtītāja līgumu uzskaites Nr___________                            Izpildītāja līgumu uzskaites Nr. ___________

Ventspilī, 2019. gada __.______

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” (vienotais reģ. Nr.40003007655), turpmāk - Pircējs, valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un ____________________________________ (reģ. Nr._______________), turpmāk - Pārdevējs, _________________________________________ personā, kurš darbojas uz _________________ pamata, no otras puses, (turpmāk - Puses), noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par zemāk minēto:

1. Līguma priekšmets.

  - Pārdevējs apņemas piegādāt un pārdot, bet Pircējs pieņemt un apmaksāt tehnoloģiskās smiltis (turpmāk-Prece) saskaņā ar Iepirkuma „Tehnoloģiskās smilts piegāde Pašvaldības SIA “Ventspils siltums””, VS 2019/20 piedāvājumu un __.__.2019. Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisijas lēmumu Nr._________, ievērojot Līguma turpmākos noteikumus.

  - Pārdevējs apņemas pārdot 340 t (+/- 15%) tehnoloģiskās smilts no Līguma noslēgšanas dienas līdz 30.09.2020. saskaņā ar Līguma pielikumu (Pielikums Nr.1). Preces pirkums-pārdevums notiek periodiski, pa daļām (partijās) saskaņā ar Pircēja pasūtījumu. Pircējs saglabā sev tiesības samazināt Līgumā un tā pielikumā norādīto Preces apjomu.

  - Tehnoloģiskās smilts kvalitātes prasības saskaņā ar Līguma pielikumu (Pielikums Nr.2)

- Preces cena.

  - Preces cena par vienu tonnu sastāda EUR/t ______ (bez PVN – 21%) tai skaitā piegāde līdz Talsu ielai 69, Ventspilī. Līguma izpildes laikā cena paliek nemainīga.

  - Ja Līguma izpildes gaitā mainās Latvijas Republikas nodokļi, kas ir tiešā saistībā ar Līguma izpildi, Puses vienojas par atbilstošām korekcijām.

  - Apmaksa par kvalitātei atbilstošu Preci tiek veikta ar pārskaitījumu Pārdevēja bankas kontā 15 kalendāra dienu laikā pēc Preces saņemšanas saskaņā ar punktos 3.4. un 3.5. minēto.

  - Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pircējs veicis pārskaitījumu. Domstarpību gadījumā Pircējs ir tiesīgs pierādīt veikto samaksu, uzrādot Pārdevējam maksājuma uzdevumu ar Pircēja apkalpojošās bankas atzīmi par maksājuma veikšanu.

- Preču pasūtīšana, piegāde, pieņemšana.

  - Par Preces piegādes datumu uzskata datumu, kuru Pircēja pārstāvis atzīmē uz preču pavadzīmes-rēķina, tādējādi apstiprinot Preces pieņemšanu.

  - Preces piegādes vieta - Talsu iela 69, Ventspilī, saskaņā ar Pircēja pieprasījumu.

  - Preces pasūtījumu telefoniski un pa e-pastu veic Pircēja kontaktpersona katlumājas Talsu ielā 69 vadītājs Andris Pētersons – mob.telefons +37129806020.

  - Pārdevēja kontaktpersona - ________________

  - Līguma noteikumiem atbilstoša Prece tiek nodota un pieņemta pamatojoties uz preču pavadzīmi – rēķinu, ko izrakstījis Pārdevējs un parakstījusi Pircēja pilnvarotā persona.

  - Pie Preces pavadzīmes-rēķina ir jāpievieno materiālu testēšanas pārskats.

  - Pārdevējs nodrošina Preces piegādi (nodošanu) Pircējam saskaņā ar Pircēja pasūtījumu ne vēlāk kā 72 stundu laikā no Pircēja pasūtījuma izdarīšanas brīža.

- Līgumslēdzēju pušu atbildība.

  - Par Līgumā ietverto saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,5% apmērā par katru nokavēto dienu no termiņā neveiktā Preču pasūtījuma vērtības (Līgumā noteiktais Preces daudzums (340 t) reizināts ar Līguma 2.1.punktā noteikto Preces cenu).  Pircējs ir tiesīgs līgumsodu ieturēt no Pārdevējam pienākošās atlīdzības par Preci. Ja saistību izpildes pārtraukums ilgst vairāk par 24 stundām, Pārdevējam papildus jāsedz Pircēja zaudējumi.

  - Par laikā neapmaksātiem rēķiniem, Pircējs maksā līgumsodu 0,5 % apmērā par katru nokavēto dienu no termiņā neapmaksātās summas (Līgumā noteiktais Preces daudzums (340 t) reizināts ar Līguma 2.1.punktā noteikto Preces cenu).

  - Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Preci Pircējs nepieņem un Pārdevējs to apmaina uz sava rēķina 24 stundu laikā. Ja 24 stundu laikā Pārdevējs nav veicis nekvalitātīvās Preces nomaiņu, tad iestājas Līguma 4.1. punkta nosacījums.

  - Gadījumā, ja tiek konstatēti slēpti defekti attiecībā uz kvalitāti, Pircējs var izteikt savas pretenzijas Pārdevējam 10 dienu laikā no defektu konstatēšanas brīža.

  - Pretenzijas, kas saistītas ar Līgumsaistību izpildi Pusēm jāizskata ne vēlāk kā 10 dienu laikā no pretenziju saņemšanas dienas. Nekvalitatīvo Preci Pārdevējs apmaina uz sava rēķina Pircēja noteiktajā laikā.

  - Ja Pārdevējs pārtrauc Līguma izpildi pirms Līguma darbības termiņa beigām, Pārdevējam jāsedz zaudējumi Pircējam un jāmaksā Pircējam līgumsods 10 % apmērā no Līguma kopējās summas (Līgumā noteiktais Preces daudzums (340 t) reizināts ar Līguma 2.1.punktā noteikto Preces cenu). Līgumsods apmaksājams apmērā, kādā tas pārsniedz piedzenamo zaudējumu summu. Zaudējumi jāsedz par laika posmu no Līguma izpildes pārtraukšanas dienas līdz dienai, kad notek Līguma darbības laika termiņš (1.2.punkts).

- Strīdu atrisināšana un atbildība.

  - Visi strīdi un nesaskaņas par Līgumu, kas nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek atrisināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, pēc Pircēja piekritības.

  - Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši spēkā esošai Latvijas Republikas likumdošanai.

  - Gadījumā, ja Pircējam radušies zaudējumi tādēļ, ka Preces kvalitāte neatbilst noteiktām prasībām, kas norādītas Līguma Pielikumā Nr.2, Pārdevējs pilnībā sedz šādus Pircēja zaudējumus. Pārdevēja atbildība par zaudējumiem neaprobežojas ar Preces apjoma vērtību.

  - Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumu, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām pusēm neatkarīgu nepārvaramu varas apstākļu dēļ.

- Citi noteikumi.

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

  - Pircējs ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja:

    - Pārdevējs kavē Līguma izpildi ilgāk par 5 (piecām) kalendārajām dienām;

    - ja divas reizes pēc kārtas dažādos pasūtījuma termiņos konstatēta Preces kvalitātes neatbilstība Līgumā noteiktajai. Preces kvalitāti nosaka pēc sertificētas laboratorijas analīžu rezultātiem. Analīžu veikšanu apmaksā Pircējs. Ja analīžu rezultāti neatbilst 1.3.punktā noteiktajām kvalitātes prasībām, tad Pircējs rēķinu par laboratorijas sniegtajiem pakalpojumiem izstāda Pārdevējam, un Pārdevējam jāveic tā apmaksa 5 (piecu) darba dienu laikā vai tā tiek ieturēta no Pārdevējam pienākošās atlīdzības par Preci;

    - Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts saskaņā ar 6.2.punktu, Pircējs par to rakstiski brīdina Pārdevēju ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāra dienas pirms laušanas datuma.

  - Grozījumus iepirkuma līgumā tekstā veic atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta pirmajai, otrajai, trešajai, ceturtajai, piektajai un sestajai daļas, kā arī Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (15.04.2019.) 6.4.10.punkta regulējumam.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abu pušu pilnvarotās personas.

  - Katrai pusei ir nekavējoties jāziņo otrai pusei par savas adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu.

  - Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz ___ lapām, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja un visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Līguma pušu juridiskās adreses.

Pušu adreses un norēķinu konti:

| Pircējs: Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī, LV - 3602, tel.: 63602200, fakss: 63602210 Norēķ. rēķ. Nr.LV45HABA0001402060112, A/S „Swedbank” Ventspils filiālē, kods HABALV22, vienotais reģistrācijas Nr.40003007655. | Pārdevējs: ______________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

- Šim Līgumam tiek pievienots.

Pielikumā:

1.pielikums – Plānotais Pircēja pasūtījuma grafiks.

2.pielikums – Tehniskās specifikācijas.

PIRCĒJS:						PĀRDEVĒJS:

_____________________   				__________________

Pielikums Nr.1

līgumam ……….

Plānotais Pircēja pasūtījuma grafiks

(+/- 15%)

PIRCĒJS:						PĀRDEVĒJS:

_____________________   				__________________

### Pielikums Nr.2

### līgumam ……….

Tehniskās specifikācijas

Iepirkuma priekšmets – tehnoloģiskās smilts piegāde.

Tehnoloģiskās smilts piegādes vieta – Talsu iela 69, Ventspilī.

Tehnoloģiskajai smiltij jābūt izžāvētai (sausai). Smilts tvertni uzpilda no smilšu transportēšanas autocisternas ar pneimatisko metodi (iespējams izmantot arī citu metodi saskaņā ar pasūtītāja prasībām). Viena piegādes partija – ne vairāk kā 26t.

Tehnoloģisko smilšu graudiņu izmērs no 0.3 līdz 1.6mm.

Saķepšanas temperatūrai jābūt virs 1160oC. Smilts ķīmiskais sastāvs:

|  |  | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| SiO2 | % | < 92 |
| Al2O3 | % | 3 – 15 |
| Fe2O3 | % | < 2 |
| CaO | % | 0.3 – 7.20 |
| MgO | % | 0.2 – 1.30 |
| Na2O | % | 0.7 – 3.5 |
| K2O | % | 1.2 – 6 |
| H2O | % | < 0.3 |
| Humus | % | < 1 |
| Blīvums | Kg/m3 | 1300 – 1600 |
| Saķepšanas temperatūra | oC | >1160 |

PIRCĒJS:						PĀRDEVĒJS:

_____________________   				__________________

# Footnotes

Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu