„APSTIPRINĀTS”

Ventspils pilsētas domes

Iepirkumu komisijas

2020.gada 2.jūlijā

Protokola Nr. 20/5-12.1

Iepirkums

„Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA „Ventspils siltums””

Identifikācijas Nr. VS 2020/12

Nolikums

Ventspils

2020

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- Pasūtītājs – Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, kas veic iepirkumu , vienotais reģistrācijas Nr.40003007655, juridiskā adrese: Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602. Pasūtītāja kontaktpersona – Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs Māris Reinbergs, tālrunis 63602206, 63602200, fakss 63602210, e-pasts: maris.reinbergs@ventspils.lv

- Iepirkuma veids - iepirkums tiek veikts piemērojot Sabiedrisko pakalpojuma sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk tekstā – Likums) 27., 29., 30., 36., 37., 42., 43., 48., 49., 51., 52., 56., 59., 65., 66., 67. un 68.pantus, pārējos pantus nepiemērojot pamatojoties uz Likuma 10.panta 1.punktu 16.apakšpunktu.

Iepirkuma norisi nodrošina Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu komisija, kas izveidota ar PSIA „ŪDEKA” 2015.gada 23.janvāra rīkojumu Nr.6-r „Par centralizētas iepirkuma komisijas izveidi”, PSIA „ŪDEKA” 2016.gada 23.novembra rīkojumu Nr.25-r „Par centralizētas iepirkuma komisijas sastāvu”, PSIA „ŪDEKA” 2017.gada 13.februāra rīkojumu Nr.3-r „Par centralizētas iepirkuma komisijas sastāvu” un PSIA „ŪDEKA” 2017.gada 15.novembra rīkojumu Nr.18-r „Par centralizētas iepirkuma komisijas sastāvu” (turpmāk – Komisija).

- Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2020/12.

- Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk tekstā – Pretendents), kura var nodrošināt iepirkuma izpildi un atbilst visām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

- Saziņa un informācijas apmaiņas kārtība:

  - Ar Iepirkuma dokumentāciju, kas ir nolikums ar visiem tā pielikumiem (turpmāk tekstā – Nolikums) var iepazīties un to saņemt visas ieinteresētās personas PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16. kabinetā pie pasūtītāja pilnvarotās personas saskaņā ar Nolikuma punktu Nr.1., darba dienās no plkst. 10:00 – 12:00 un no plkst. 13:00 – 16:00.

  - Pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu un iepirkuma nolikumu mājas lapā: www.ventspilssiltums.lv (http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi)

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, un jebkuriem veiktajiem grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, ja šādi grozījumi tiks veikti. Lai saņemtu Iepirkuma dokumentus papīra izdrukas veidā, Piegādātājam rakstiskā veidā jāpieprasa to izsniegšana nolikuma 1.punktā minētai kontaktpersonai. Pasūtītājs Iepirkuma dokumentus un visus papildus nepieciešamos dokumentus bez maksas izsniedz vai izsūta Piegādātājam 6 (sešu) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis šo dokumentu pieprasījumu. Piegādātājam obligāti dokumentu saņemšana rakstiskā veidā jāapstiprina nosūtot e-pastu vai faksu Pasūtītāja 1.punktā minētajai kontaktpersonai.

- Sniegt skaidrojumus par iepirkuma dokumentiem ir pilnvarots Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” sagādes un transporta iecirkņa vadītājs Māris Reinbergs, tālrunis 63602206, fakss 63602210.

Pasūtītājs ievietos skaidrojumus, papildu informāciju vai atbildēs uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem tīmekļvietnē www.ventspilssiltums.lv (http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi), kā arī nosūtīs atbildi ieinteresētajam piegādātājam, kas laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentiem termiņos un kārtībā, kāda paredzēta Likuma 42.panta astotā daļā.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU.

- Iepirkuma priekšmets – koksnes biomasas (šķeldas) iegāde, piegāde līdz pašvaldības SIA „Ventspils siltums” šķeldas uzglabāšanas vietām - katlumājā Brīvības ielā 38, Pērkoņu ielā 21 un/vai Fabrikas ielā 5b, Ventspilī un izkraušana (turpmāk – Iepirkums).

  - CPV kods - 03413000-8

- Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās:

  - 1.iepirkuma daļa – 19 000 ber.m3 (+/-5%) koksnes biomasas (šķeldas) piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.daļa – pielikums Nr.2.) Fabrikas ielā 5b, Ventspils. Līguma darbības termiņš – no 01.08.2020 līdz 30.09.2020.

  - 2.iepirkuma daļa – 97 000 ber.m3 (+/- 15%) koksnes biomasas (šķeldas) piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.daļa – pielikums Nr.3.) Brīvības ielā 38, Pērkoņu iela 21, Ventspils. Līguma darbības termiņš – no 01.10.2020 līdz 30.09.2021.

- Katrs Piegādātājs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām. Pretendenti, kas iesniegs piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgti no tālākas dalības Iepirkuma procedūrā.

- Par katru no iepirkuma daļām ir jāiesniedz viens piedāvājums.

- Piegādātājs nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

- Iepirkuma līgums (turpmāk tekstā – Līgums) tiks noslēgts Iepirkuma nolikuma ietvaros.

- Pretendentam koksnes biomasa (šķelda) jāpiegādā uz pašvaldības SIA „Ventspils siltums” katlumājām Brīvības ielā 38, Pērkoņu ielā 21, Ventspilī (attiecināms uz 2.daļu) un/vai Fabrikas ielā 5b, Ventspilī, (attiecināms uz 1.daļu) saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem Līguma darbības laikā.

rPIEDĀVĀJUMU DOKUMENTU SAGATAVOŠANAS, NOFORMĒŠANAS UN

IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts:

    - 1.daļai – 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro un 0 centi).

    - 2.daļai – 25 000 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro un 0 centi).

Galvojuma dokuments par piedāvājuma nodrošinājumu vai maksājuma dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu pasūtītāja bankas kontā jāpievieno piedāvājuma dokumentiem.

  - Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt:

    - drošības naudas ieskaitīšana Pasūtītāja norādītajā bankas kontā A/S Swedbank, konta Nr.LV45HABA0001402060112, kods HABALV22, bankas maksājuma uzdevumā norādot – „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2020/12, __.daļa”

    - bankas garantija;

    - apdrošināšana par piedāvājuma nodrošinājuma summu.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - 120 dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas;

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Likuma 27.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos;

    - garantijai jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā;

    - garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;

  - Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, lai polise būtu uzskatāma par piedāvājuma nodrošinājumu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, kā arī iesniedzams šīs prēmijas samaksu apliecinošs dokuments.

    - apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Likuma 27.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos;

    - apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā;

    - polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Ja Pretendents ir personu apvienība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai nesniedz Līguma nodrošinājumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām vai iepirkuma līguma spēkā stāšanās piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts Pretendentam, tiks atsaukta bankas garantija vai apdrošināšanas polise, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas. Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājuma dokumentus saskaņā ar 2018. gada 4. septembra MK noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Nolikuma prasībām.

- Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 30.jūlijam plkst.14:30 PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16.kabinetā pasūtītāja pilnvarotai personai sagādes un transporta iecirkņa vadītājam M. Reinbergam, darba dienās no plkst. 10:00 – 12:00 un no plkst. 13:00 – 16:00, bet 2020.gada 11.jūnijā no plkst. 10:00 - 12:00 un no plkst. 13:00 – 14:40.

- Pretendents sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta

- Pretendenta pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti noformējami latviešu valodā. Dokumentiem, kuri iesniegti citās valodās, jābūt pievienotiem pretendenta apliecinātiem šo dokumentu tulkojumiem latviešu valodā. Pretrunu gadījumā par pamatu tiks ņemti oriģinālo dokumentu tulkojumi latviešu valodā.

- Dokumentu kopijas, dokumentu tulkojumi jāapliecina Pretendenta, piegādātāju apvienības vai piegādātāju apvienības dalībnieka personai ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarotam pārstāvim (pievienojot pilnvaras apstiprinātu kopiju).

- Piedāvājumu atvēršana:

- Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2020.gada 30.jūlijā plkst.15:00 Ventspils pilsētas domē Jūras ielā 36, 2.stāvā. Atvēršanas sanāksme ir atklāta.

- Pretendenta pieteikums un tam pievienotie dokumenti sagatavojami un iesniedzami atbilstoši Nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām.

- Piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta atlases dokumenti, Tehniskais piedāvājums.

- Atlases un kvalifikācijas prasības pretendentam iepirkumu procedūrā.

| Nr.p.k | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 23.1. | Pretendentam – juridiskai personai (personu apvienības gadījumā – katram tās dalībniekam) jābūt reģistrētam Latvijas Republikas komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs (neattiecas uz fiziskām personām). Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam. | Par Latvijā reģistrētu Pretendentu informācija tiks pārbaudīta publiskajās datubāzēs, saskaņā ar Likuma prasībām. Ārvalstīs reģistrēta Pretendenta apliecinājums, ka tas ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz. Pilnvaru oriģināli vai Pretendenta apliecinātas pilnvaras kopijas, ja Pretendenta, personu apvienības vai apvienības dalībnieka iesniegtos dokumentus parakstījusi persona bez tiesībām pārstāvēt Pretendentu, personu apvienību un tās dalībniekus. |
| 23.2. | Uz Pretendentu, personu apvienības biedru, ja Pretendents ir personu apvienība, uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nedrīkst būt attiecināmi Likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. | Pasūtītājs pārbauda saskaņā ar Likuma 48. panta pirmās daļas nosacījumiem. Uz personu apvienības biedru, ja Pretendents ir personu apvienība, ir attiecināmi Likuma 48.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punkta nosacījumi. Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, ir attiecināmi Likuma 48.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punkta nosacījumi Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Likuma 48.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punkta nosacījumi. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs rīkojas Likuma 49. pantā norādītajā kārtībā. |
| 23.3. | Ja pieteikumu dalībai Iepirkumu procedūrā iesniedz personu apvienība, tad Iepirkuma nolikuma 22.1.,22.2. un 22.5. punkts ir attiecināms uz katru personu apvienības dalībnieku. Iepirkuma nolikuma 22.4., 22.6., 22.7. punkts ir attiecināms uz personu apvienību kopumā. | Jāiesniedz personu apvienības dalībnieku līgums (vienošanās), kurā norādīti dalībnieki, kas apvienojušies personu apvienībā, apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks, vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona (pievienojama visu personu apvienības dalībnieku personu ar pārstāvības tiesībām parakstīta pilnvara) ar tiesībām pārstāvēt personu apvienību Iepirkumu procedūras ietvaros, aizstāvēt tās intereses, personu apvienības vārdā iesniegt piedāvājumu, parakstīt Līgumu, apliecināta gatavība uzņemties solidāro atbildību par iesniegto piedāvājumu un līgumsaistību izpildi, norādot pakalpojuma apjomus, kādus sniegs katrs no apvienības dalībniekiem, veikt citas darbības saskaņā ar šo iepirkumu. |
| 23.4. | Pretendenta gada laikā pārdotajam un piegādātajam koksnes biomasas (šķeldas) apjomam vienā no pēdējiem trīs gadiem (2017., 2018., 2019. gadā un 2020. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai), jābūt ne mazākam kā: 1.daļa - 15 000 ber.m3; 2.daļa – 80 000 ber.m3. | Pretendentam jāiesniedz informācija par pārdotajiem un piegādātājiem apjomiem (pircējs, apjoms, izpildes gads, kontaktpersona telefona numurs) |
| 23.5. | Pretendents nodrošina koksnes biomasas (šķeldas) un šķeldas pelnu izvešanu, ja tie pārsniedz Tehniskajās specifikācijās (1.daļai - pielikums Nr.2., 2.daļai - Pielikums Nr.3.) noteikto minimāli nozīmīgo īpatnējo radioaktivitāti. Pelnu savākšanu un pārvadāšanu nodrošina pakalpojumu sniedzējs, kurš tiesīgs savākt un pārvadāt kurtuvju pelnus (kods 100101), ar spēkā esošo uz pakalpojumu sniegšanas brīdi Valsts vides dienesta atļauju atkritumu pārvadāšanai. | Apliecinājums (pielikums Nr.8.), ka Pretendents apņemas izvest koksnes biomasu (šķeldu) un šķeldas pelnus, ja tie pārsniedz Tehniskajās specifikācijās (1.daļai - pielikums Nr.2., 2.daļai - pielikums Nr.3.) noteikto minimāli nozīmīgo īpatnējo radioaktivitāti. Pelnu savākšanu un pārvadāšanu nodrošina pakalpojumu sniedzējs, kurš tiesīgs savākt un pārvadāt kurtuvju pelnus (kods 100101), ar spēkā esošo uz pakalpojumu sniegšanas brīdi Valsts vides dienesta atļauju atkritumu pārvadāšanai. |
| 23.6. | Ja Pretendenta piedāvātajai šķeldai nav Eiropas savienības izcelsme, tad Pretendentam ir: jānodod pircējam piegādātās šķeldas radioloģiskās pārbaudes dokuments (katrai kravai pievienots radioloģiskās pārbaudes dokuments, kas apliecina, ka koksnes kravas radionuklīda cēzijs 137Cs īpatnējā radioaktivitāte nepārsniedz 10 Bq/kg sausā koksnē). Radioloģisko pārbaudi veic koksnes nosūtītājvalsts akreditētā laboratorijā, laboratorijā, kas akreditēta Latvijas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijā, kas akreditēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī. Koksnes paraugus ņem atbilstoši cietās biodegvielas paraugu ņemšanai piemērojamiem standartiem. pelnu īpatnējās radioaktivitātes pārbaudes jāveic vismaz vienu reizi mēnesī apkures sezonas laikā periodā no oktobra līdz aprīlim. Koksnes paraugus ņem atbilstoši cietās biodegvielas paraugu ņemšanai piemērojamiem standartiem. Paraugu ņemšanu klātesot abām pusēm organizē un apmaksā Pretendents. Pelnu īpatnējās radioaktivitātes pārbaudes veic Latvijā sertificēta kompānija. Rezultātus pārbaudes veicējs nosūta Pasūtītājam. Pirms šķeldas piegādes no katra vagona, automašīnas jāveic atvestās šķeldas pelnu radioloģiskās pārbaudes. Paraugu ņemšanu organizē un apmaksā Pretendents. Pelnu īpatnējās radioaktivitātes pārbaudes veic Latvijā sertificēta kompānija. Rezultātus pārbaudes veicējs nosūta Pasūtītājam. Jāpiekrīt līguma izpildes nodrošinājumam (pamatnosacījumi) | Apliecinājums (pielikums Nr.9.) par šķeldas izcelsmi. Ja Pretendenta piedāvātajai šķeldai nav Eiropas savienības izcelsme, tad Apliecinājums (pielikums Nr.10.), ka Pretendents apņemas veikt Nolikuma 23.6.punktā minētos pasākumus. Bankas/apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums/-i, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, tad banka/ apdrošināšanas sabiedrība izsniegs Pasūtītāja prasībām atbilstošu pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamu bankas/apdrošināšanas sabiedrības garantiju atbilstoši Līguma projekta 3.1.punkta nosacījumiem un Nolikuma Pielikuma Nr.7 veidnei. |
| 23.7. | Atbilstoši Likuma 56. panta nosacījumiem Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. | Var iesniegt veidlapu atbilstoši Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, un tā pieejama: http://espd.eis.gov.lv/, drukātā veidā. Veidlapa jāiesniedz arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības, bet, ja Pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība – par katru tās dalībnieku. |
| 23.8. | Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja Pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus un vai vienošanos par sadarbību iepirkuma līguma izpildē un nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. |
| 23.9. | Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Pretendents ir tiesīgs tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē. | Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju (pretendenta nolīgta persona, vai tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei), kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielākā, saraksts, norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi. |
| 23.10. | Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republika noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi. | Pasūtītājs pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā norādīto izslēgšanas nosacījumu esamību saskaņā ar 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto (publiski pieejamā Lursoft Sankciju katalogā). Ja par Pretendenta patiesā labuma guvējiem šāda informācija nav pieejama publiskās datu bāzēs, Pretendents iesniedz apliecinājumu par Pretendenta patieso labuma guvēju. Ārvalstī reģistrēts Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas šajā punktā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par Pretendentu, tai skaitā ziņas par Pretendenta patieso labuma guvēju. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Ja Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. |

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti un informācija:

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā.

  - Tehniskais piedāvājums (Nolikuma pielikums Nr.4. un/vai Nr.5.).

- Pretendenti, kuri neatbilst Pretendentu atlases prasībām vai nav iesnieguši visus vai nepilnīgi iesnieguši 22.punktā pieprasītos dokumentus, var tikt izslēgti no turpmākas dalības iepirkumu procedūrā.

- Pretendenta pieteikums jāaizpilda saskaņā ar Nolikumā pievienotā pielikuma Nr.1.

PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE.

- Pretendenta kvalifikāciju, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli nodrošina Komisija Likumā un Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, vērtēšanas kritērijiem un pieņemot lēmumus par pretendenta atbilstību atlases un kvalifikācijas prasībām, par Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, par pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi un piedāvājuma izvēli.

- Vērtējot noformējuma un kvalifikācijas trūkumus, tiks ņemts vērā trūkuma būtiskums un ietekme uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām.

- Pretendentu vērtēšanas laikā Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu, kurš dod rakstisku atzinumu. Eksperta sniegtais atzinums nav saistošs Komisijai. Eksperta atzinumu pievieno Komisijas sēdēs protokolam.

- Komisija lēmumu pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties uz informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.

- Nepieciešamības gadījumos Pasūtītājs pieprasīs, lai pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei vai izvēlei.

- Komisija noraidīs un izslēgs no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā pretendentu, kas neatbilst pretendentu atlases prasībām vai piedāvājums neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām, nebūs iesniegti vai aizpildīti visi pieprasītie piedāvājuma dokumenti.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs katrā iepirkuma daļā ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, nosākot zemāko līgumcenu par vienu kubikmetru, jo tehniskā specifikācija ir sagatavota detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.

- Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņems vērā labojumus.

- Saskaņā ar Likuma 59.pantu, Komisija vērtē vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.

- 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informēs visus Pretendentus par pieņemto lēmumu Likuma 37.panta noteiktajā kārtībā.

- Personu apvienība, attiecībā, uz kuru tiks pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu, līdz pēc savas izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams Iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

- Iepirkuma uzvarētājiem Līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā, no Pasūtītāja nosūtītā rakstiskā uzaicinājuma parakstīt Līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Iepirkuma uzvarētājs neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu un Komisija rīkojas, ievērojot Likumā un Iepirkuma dokumentos noteikto. Gadījumā, ja neviena Pretendenta piedāvājumu nevar atzīt par uzvarētāju, vai arī iepirkumam nav iesniegts neviens piedāvājums, Komisija izbeidz attiecīgo iepirkuma procedūras daļu bez rezultāta.

- Gadījumā, ja Pretendents, kurš atzīts par uzvarētāju, atsauc savu piedāvājumu tā spēkā esamības laikā, vai nenoslēdz līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, pēc Pasūtītāja norādījuma Komisija lemj par līguma tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš piedāvājis nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu, vai Pasūtītājs pieņem lēmumu par Iepirkumu procedūras pārtraukšanu.

- Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkuma procedūras daļu jebkurā tās posmā līdz Līguma noslēgšanai, ja tam ir objektīvs pamatojums.

IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA.

- Līgums ar Iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks slēgts ņemot vērā Likuma prasības

- Piegādes notiek vienmērīgi katru dienu vai ik pāris dienas ar Piegādātāja transportu un par Piegādātāja līdzekļiem. Plānotais piegādes apjoms var tikt mainīts atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem.

- Slēdzot Līgumu, par pamatu tiks izmantots Līguma projekts pielikumā (4.pielikums).

- Pielikumi šim Nolikumam:

- pielikums: Pretendenta pieteikums – aizpildīšanai Pretendentiem uz 1 lp.

- pielikums: Tehniskās specifikācijas - 1.daļa uz 1 lp.

- pielikums: Tehniskās specifikācijas - 2.daļa uz 1 lp

- pielikums: Tehniskais piedāvājums - 1.daļa uz 1 lp.

- pielikums: Tehniskais piedāvājums - 2.daļa uz 1 lp

- pielikums: Iepirkuma līgums uz 3 lp.

- pielikums: Līguma izpildes nodrošinājums (pamatnosacījumi)

- pielikums: Apliecinājums par radioaktīvas koksnes biomasas (šķeldas) un pelnu savākšanu.

- pielikums: Apliecinājums par Pretendenta piedāvātās koksnes biomasas (šķeldas) izcelsmi.

- pielikums: Apliecinājums, ja Pretendenta piedāvātā šķelda nav Eiropas savienības izcelsme.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Valdes priekšsēdētājs									A.Uzaris

### Sagatavoja:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

sagādes un transporta daļas vadītājs							M.Reinbergs

Pielikums Nr.1

Pretendenta pieteikums

par piedalīšanos iepirkuma procedūrā „Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA „Ventspils siltums””, VS 2020/12,

__.daļa

Ventspilī, 2020.gada ____._____________

| Nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Sniegt informāciju vai piedāvājuma iesniegušā pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. | Pretendenta (Piegādātājs) ir *mazais vai **vidējais uzņēmums. (norādīt atbilstošo). |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Biroja adrese: |  |
| Tālr. numurs: |  |
| Faksa Nr. |  |
| E-pasts adrese: |  |
| Kontaktpersona : |  |
| Amats: |  |
| Tālr. numurs, e-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |

Koksnes biomasas (šķeldas) cena:

| Nosaukums | Cena, EUR/ber.m3 |
| --- | --- |
| Līgumcena (ar piegādi un izkraušanu) bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Līgumsumma ar PVN |  |

- Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību iepirkumā „Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA „Ventspils siltums””, identifikācijas Nr. VS 2020/12:

  - Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.

  - Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.

  - Apliecinu, ka mums kā pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu Iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām.

- Apņemamies:

  - slēgt Līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos ietvertajam Līguma projektam;

  - Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā;

  - Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā;

  - Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa;

  - Apliecinām, ka piedāvājums sagatavots un iesniegts, atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām.

  - Apliecinām, ka piedāvātā līgumcenā ir iekļauti visi nepieciešami pilnīgai iepirkuma līguma izpildei izdevumi, preču piegādes izmaksu aprēķinos papildus izdevumi netiks prasīti.

  - Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, piedāvājumā sniegtā informācija un dati ir patiesi.

  - Ja uzvarēsim šajā iepirkumā, garantējam pilnīgu un kvalitatīvu līgumsaistību izpildi.

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

_______________________________________________________________________

(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

Pielikums Nr.2

Tehniskās specifikācijas

1.daļa

- Koksnes biomasas (šķeldas) kvalitātes rādītāji:

| Parametri | Mērvienība | Diapazons |
| --- | --- | --- |
| Zemākais sadegšanas siltums | MJ/kg | 6.3 – 12 |
| Blīvums | kg/m3 | 250-400 |
| Mitruma saturs | w-% | 30 – 55 |
| Pelnu saturs | % | līdz 2 |
| Radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausos pelnos | Bq/g | līdz 1 |
| Biomasas (šķeldas) kravas radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausā koksnē | Bq/kg | līdz 10 |
| Vidējais daļiņu izmērs | mm | 5-100 |
| Daļiņu izmēri ne lielāki par 100mm (axbxc) | % no tilpuma | līdz 1% |
| Daļiņu izmēri līdz 3 mm (sieta acu izmērs) | % no tilpuma | līdz 5% |

Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (akmeņi, zeme, ledus, metāla šķembas), kas var izsaukt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumu. Šķeldā nedrīkst būt skuju un lapu piejaukums. Sasalis kurināmais var būt 5% no kopējās kravas piegādes apjoma gabalos, kuri nav lielāki par 100 mm.

- Koksnes biomasas piegāde šķeldas uzglabāšanas laukumam Fabrikas ielā 5, Ventspils:

Koksnes biomasas piegādēm paredzēts laukums ar platību ~ 5000m2.

Tehniskais direktors									E.Bonfelds

Pielikums Nr.3

Tehniskās specifikācijas

2.daļa

- Koksnes biomasas (šķeldas) kvalitātes rādītāji:

| Parametri | Mērvienība | Diapazons |
| --- | --- | --- |
| Zemākais sadegšanas siltums | MJ/kg | 6.3 – 12 |
| Blīvums | kg/m3 | 250-400 |
| Mitruma saturs | w-% | 30 – 55 |
| Pelnu saturs | % | 1-6 |
| Radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausos pelnos | Bq/g | līdz 1 |
| Biomasas (šķeldas) kravas radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausā koksnē | Bq/kg | līdz 10 |
| Vidējais daļiņu izmērs | mm | 5-100 |
| Daļiņu izmēri ne lielāki par 100mm (axbxc) | % no tilpuma | līdz 1% |
| Daļiņu izmēri līdz 3 mm (sieta acu izmērs) | % no tilpuma | līdz 10% |

Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (akmeņi, zeme, ledus, metāla šķembas), kas var izsaukt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumu. Sasalis kurināmais var būt 5% no kopējās kravas piegādes apjoma gabalos, kuri nav lielāki par 100 mm. Šķeldā drīkst būt skuju piejaukums ne vairāk par 5% uz vienu kravu. Šķeldā nedrīkst būt zaļas skujas un zaļas lapas.

- Koksnes biomasas piegāde katlu mājai Brīvības ielā 38 un katlu mājai Pērkoņu ielā 21 darbības nodrošināšanai:

Koksnes biomasas piegādēm paredzētas: operatīvā noliktava ar platību 250m2 (pie kraušanas augstuma 3,5 m, tilpums 875 m3) un virszemes noliktavas ar platību 680m2 (pie kraušanas augstuma 4 m, tilpums 2720 m3) un 133m2 (pie kraušanas augstuma 4m tilpums 532 m3).

Katlu māja Pērkoņu ielā 21, Ventspilī, pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina pastāvīgs ikdienas uzkrājums 20 beramo m3 apmērā.

Uzkrājuma apjoms (atbilstoši diennakts maksimālajam patēriņam).

Apkures sezonā (no 1. oktobra līdz 31. martam) uzkrājumā jābūt: Brīvības ielā 38 – 3 diennaktīm. Pieļaujams īslaicīgs uzkrājuma samazinājums, ne vairāk kā uz 3 diennaktīm pēc kārtas (ne mazāk kā 2 diennaktis).

Vasaras sezonā (no  1. aprīļa līdz 30. septembrim) uzkrājuma jābūt Brīvības ielā 38 – 3 diennaktīm. Pieļaujams īslaicīgs uzkrājuma samazinājums, ne vairāk kā uz 5 diennaktīm pēc kārtas (ne mazāk kā 2 diennaktis).

Maksimālais diennakts patēriņš apkures sezonā iekārtām strādājot ar nominālo jaudu – 1030 m3.

Maksimālais diennakts patēriņš vasaras sezonā – 170 m3.

Tehniskais direktors									E.Bonfelds

Pielikums Nr.4

Tehniskais piedāvājums

1.daļa

- _______________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā piegādāt __________________ (pasūtītāja nosaukums) _______ ber.m3 koksnes biomasu (šķelda) laika periodā no 01.10.2020. līdz 30.09.2021. ar šādiem koksnes biomasas (šķeldas) kvalitātes rādītājiem:

| Parametri | Mērvienība | Diapazons | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemākais sadegšanas siltums | MJ/kg | 6.3 – 12 |  |
| Blīvums | kg/m3 | 250-400 |  |
| Mitruma saturs | w-% | 30 – 55 |  |
| Pelnu saturs | % | līdz 2 |  |
| Radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausos pelnos | Bq/g | līdz 1 |  |
| Biomasas (šķeldas) kravas radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausā koksnē | Bq/kg | līdz 10 |  |
| Vidējais daļiņu izmērs | mm | 5-100 |  |
| Daļiņu izmēri ne lielāki par 100mm (axbxc) | % no tilpuma | līdz 1% |  |
| Daļiņu izmēri līdz 3 mm (sieta acu izmērs) | % no tilpuma | līdz 5% |  |

Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (akmeņi, zeme, ledus, metāla šķembas), kas var izsaukt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumu. Šķeldā nedrīkst būt skuju un lapu piejaukums. Sasalis kurināmais var būt 5% no kopējās kravas piegādes apjoma gabalos, kuri nav lielāki par 100 mm.

- Koksnes biomasas piegāde šķeldas uzglabāšanas laukumam Fabrikas ielā 5, Ventspils:

Koksnes biomasas piegādēm paredzēts laukums ar platību ~ 5000m2.

_______________________________________________________________________

(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

Pielikums Nr.5

Tehniskais piedāvājums

2.daļa

- _______________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā piegādāt __________________ (pasūtītāja nosaukums) _______ ber.m3 koksnes biomasu (šķelda) laika periodā no 01.10.2020. līdz 30.09.2021. ar šādiem koksnes biomasas (šķeldas) kvalitātes rādītājiem:

| Parametri | Mērvienība | Diapazons | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemākais sadegšanas siltums | MJ/kg | 6.3 – 12 |  |
| Blīvums | kg/m3 | 250-400 |  |
| Mitruma saturs | w-% | 30 – 55 |  |
| Pelnu saturs | % | 1-6 |  |
| Radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausos pelnos | Bq/g | līdz 1 |  |
| Biomasas (šķeldas) kravas radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausā koksnē | Bq/kg | līdz 10 |  |
| Vidējais daļiņu izmērs | mm | 5-100 |  |
| Daļiņu izmēri ne lielāki par 100mm (axbxc) | % no tilpuma | līdz 1% |  |
| Daļiņu izmēri līdz 3 mm (sieta acu izmērs) | % no tilpuma | līdz 10% |  |

Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (akmeņi, zeme, ledus, metāla šķembas), kas var izsaukt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumu. Sasalis kurināmais var būt 5% no kopējās kravas piegādes apjoma gabalos, kuri nav lielāki par 100 mm. Šķeldā drīkst būt skuju piejaukums ne vairāk par 5% uz vienu kravu. Šķeldā nedrīkst būt zaļas skujas un zaļas lapas.

- Koksnes biomasas piegāde katlu mājai Brīvības ielā 38 un katlu mājai Pērkoņu ielā 21 darbības nodrošināšanai:

Koksnes biomasas piegādēm paredzētas: operatīvā noliktava ar platību 250m2 (pie kraušanas augstuma 3,5 m, tilpums 875 m3) un virszemes noliktavas ar platību 680m2 (pie kraušanas augstuma 4 m, tilpums 2720 m3) un 133m2 (pie kraušanas augstuma 4m tilpums 532 m3).

Katlu māja Pērkoņu ielā 21, Ventspilī, pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina pastāvīgs ikdienas uzkrājums 20 beramo m3 apmērā.

Uzkrājuma apjoms (atbilstoši diennakts maksimālajam patēriņam).

Apkures sezonā (no 1. oktobra līdz 31. martam) uzkrājumā jābūt: Brīvības ielā 38 – 3 diennaktīm. Pieļaujams īslaicīgs uzkrājuma samazinājums, ne vairāk kā uz 3 diennaktīm pēc kārtas (ne mazāk kā 2 diennaktis).

Vasaras sezonā (no  1. aprīļa līdz 30. septembrim) uzkrājuma jābūt Brīvības ielā 38 – 3 diennaktīm. Pieļaujams īslaicīgs uzkrājuma samazinājums, ne vairāk kā uz 5 diennaktīm pēc kārtas (ne mazāk kā 2 diennaktis).

Maksimālais diennakts patēriņš apkures sezonā iekārtām strādājot ar nominālo jaudu – 1030 m3.

Maksimālais diennakts patēriņš vasaras sezonā – 170 m3.

_______________________________________________________________________

(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

Pielikums Nr.6

IEPIRKUMA LĪGUMS ________ (projekts)

Ventspilī						                2020.gada “____.”______________

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” (vienotais reģ. Nr.40003007655), turpmāk tekstā - Pircējs, valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un ____________________________________ (reģ. Nr._______________), turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, ___________________________________________ personā, kurš darbojas uz _______________________ pamata no otras puses, (turpmāk tekstā Puses), noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā Līgums) par zemāk minēto:

- Līguma priekšmets

  - Koksnes biomasas (šķeldas) (turpmāk – Prece) piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, saskaņā ar atklāta konkursa „Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA „Ventspils siltums””, VS 2020/12, __.daļas piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) un __.__.2020. Ventspils pilsētas domes Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu komisijas lēmumu Nr._________.

  - Piegādes notiek vienmērīgi katru dienu vai ik pāris dienas ar Piegādātāja transportu un par Piegādātāja līdzekļiem. Plānotais piegādes apjoms ir __________ ber.m3 (+/-__%). Plānotais piegādes apjoms var tikt mainīts atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem.

  - Piegādātājs apņemas piegādāt Preci katlumājām Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 (attiecināms uz 2.daļu) un/vai Fabrikas ielā 5b Ventspilī (attiecināms uz 1.daļu) , saskaņā ar Līguma tehniskajām specifikācijām (Līguma pielikums Nr.1) no ____________________.

  - Preces kvalitātes prasības ir norādītas Līguma pielikumā Nr.1 Tehniskajā specifikācijā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Piegādes noteikumi un norēķinu kārtība

  - Preces cena par vienu ber.m3 sastāda:

EUR/ ber.m3 ______ (bez PVN – 21%) ar piegādi līdz Pircēja šķeldas uzglabāšanas vietai (Brīvības iela 38, Pērkoņu iela 21, Ventspilī (attiecināms uz 2.daļu) un/vai Fabrikas ielā 5b, Ventspilī ) un izkraušanu. Kopējā plānotā līgumcena ir EUR ____________, un PVN 21% EUR _____________. Kopējā līgumsumma ir EUR ____________ (ar PVN – 21%) (turpmāk – Līgumsumma). Līgumsumma var mainīties atkarībā no piegādātās Preces  apjoma.

  - Prece tiek nodota un pieņemta pamatojoties uz preču pavadzīmi – rēķinu, ko izrakstījis Piegādātājs un parakstījusi Pircēja pilnvarotā persona.

  - No trešajām valstīm ievestai Precei Piegādātājam katrai Preces partijai jāpievieno radiācijas drošības datu lapa.

  - Par Preces piegādes datumu uzskata datumu, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis paraksta preču pavadzīmes-rēķinu, tādējādi apstiprinot Preces pieņemšanu.

  - Līdz Preces nodošanai Pircējam visus ar Preci saistītos riskus uzņemas Piegādātājs.

  - Pircējam Prece tiek piegādāta saskaņā ar Līguma 1.pielikuma noteikto piegādes grafiku.

  - Ja Preces kvalitāte neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un/vai Līguma prasībām, Pircējs ir tiesīgs nepieņemt Preci vai tam ir tiesības uz Preces cenas samazinājumu atbilstoši Līguma 4.5.punktam.

  - Pēc Pircēja rakstiska pieteikuma vai ar Pircēja rakstisku piekrišanu, ir iespējams piegādi veikt citos termiņos.

  - Ja Piegādātājam rodas (vai tiek prognozēts) piegādes pārtraukums vai novirzes no piegādes grafika, tad par to rakstiski un mutiski nekavējoties jāinformē Pircējs. Minētais Piegādātāja paziņojums neizslēdz Līguma 4.1.punktā noteikto Piegādātāja atbildību par Līguma saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi.

  - Apmaksa par pārdoto Preci tiek veikta ar pārskaitījumu Piegādātāja bankas kontā 25 kalendāra dienu laikā, pamatojoties uz Pircēja iesniegto abu pušu parakstītu preču rēķinu par faktiski piegādātās Preces apjomu.

  - Norēķins tiek veikts divreiz mēnesī.

  - Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pircējs veicis pārskaitījumu. Domstarpību gadījumā Pircējs ir tiesīgs pierādīt veikto samaksu, uzrādot Piegādātājam maksājuma uzdevumu ar Pircēja apkalpojošās bankas atzīmi par maksājuma veikšanu.

  - Piegādātājs ir tiesīgs tikai pēc saskaņošanas ar Pircēju veikt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē. Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņa, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšana līguma izpildē tiek veikta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojuma sniedzēju iepirkuma likuma 68.panta regulējumam.

- Līguma nodrošinājums

  - 1. daļai - Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas līguma izpildes nodrošinājumam jāiemaksā līguma izpildes nodrošinājums vai jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija (saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.2) par 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši eiro), garantējot Pircējam atlīdzības izmaksu Piegādātāja līguma neizpildes vai līguma nepienācīgas izpildes gadījumā. Izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā līdz 31.10.2021. vai 4 (četras) nedēļas pēc pēdējās Preces piegādes šī Līguma ietvaros un vēl 30 dienas.

2. daļai - Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas līguma izpildes nodrošinājumam jāiemaksā līguma izpildes nodrošinājums vai jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas garantija (saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.2) par 200 000 EUR (divi simti tūkstoši eiro), garantējot Pircējam atlīdzības izmaksu Piegādātāja līguma neizpildes vai līguma nepienācīgas izpildes gadījumā. Izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā līdz 31.10.2021. vai 4 (četras)  nedēļas pēc pēdējās Preces piegādes šī Līguma ietvaros un vēl 30 dienas.

  - 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā no Līgumā 1.2. punktā norādītā Preces daudzuma saņemšanas brīža (no pēdējās saņemtās kravas faktiskā kravas izdošanas datuma) vai līguma noteiktajos līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumos, kad ir pamats nodrošinājuma vai nodrošinājuma daļas atgriešanai, 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma izbeigšanas dienas Pircējs apņemas atgriezt Piegādātājam iemaksāto līguma nodrošinājumu vai tā daļu, ja no tā tiek ieturēts līgumsods vai zaudējumi saskaņā ar līguma noteikumiem, vai izsūtīt Piegādātājam pa pastu ierakstītajā vēstulē bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģinālu..

  - Gadījumā, ja Pircējs līdz līguma darbības termiņa beigām  neizņem visu Preces daudzumu, kurš norādīts Līguma 1.2.punktā, tas netiek uzskatīts par pamatojumu, lai neatgrieztu Piegādātājam  iemaksāto līguma izpildes nodrošinājuma summu vai neatdot bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju.

- Līgumslēdzēju pušu atbildība

  - Par Preces piegādes grafikā norādīto termiņu neievērošanu  Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu 0,5% apmērā par katru nokavēto piegādes dienu no termiņā nepiegādātās Preces vērtības, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. Pircējs ir tiesīgs šo līgumsodu ieturēt no Piegādātājam pienākošās atlīdzības par Preci vai Līguma izpildes nodrošinājuma. Ja saistību izpildes pārtraukums ilgst vairāk par 2 (divām) dienām, papildus Piegādātājam jāsedz Pircēja zaudējumi.

  - Par laikā neapmaksātiem rēķiniem, Pircējs maksā līgumsodu 0,5 % (pusprocents) apmērā par katru nokavēto dienu no termiņā neapmaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% no termiņā neapmaksātās summas .

  - Piegādātājs nodrošina piegādātās Preces kvalitāti atbilstoši Līguma pielikumā Nr.1 norādītajām prasībām un veic regulāru piegādi ar pašizkrāvēju autotransportu Pircēja šķeldas uzglabāšanas vietā (Brīvības iela 38, Pērkoņu iela 21, Ventspilī (attiecināms uz 2.daļu) un/vai Fabrikas ielā 5b, Ventspilī (attiecināms uz 1.daļu)).

  - Pieņemšanas laikā konstatēto Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem vai Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci Pircējs nepieņem, un Piegādātājs to apmaina uz sava rēķina 24 stundu laikā. Ja, veicot Preces vizuālo apskati, ir aizdomas, ka saņemtā Prece varētu neatbilst Līgumā noteiktajām kvalitātes prasībām, Pasūtītājs Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē paņem paraugus un nosūta analīžu veikšanai. Piegādātājam jānodrošina pārstāvja parauga ņemšanai ierašanās līdz 4 stundu laikā no paziņošanas brīža. Ja Piegādātājs nav nodrošinājis pārstāvja ierašanos 4 stundu laikā, Piegādātājs nevar celt pretenzijas par analīžu veikšanai nodotajiem paraugiem un analīžu rezultātiem.

  - Preci, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem pēc analīžu saņemšanas neatbilst Līgumā noteiktajām kvalitātes prasībām, izņemot kvalitātes prasības attiecībā uz radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējo radioaktivitāti,  Pircējs pieņem pilnā apjomā, maksājot par to Piegādātājam 80 % no Preces cenas. Saņemtais Preces apjoms tiek ieskaitīts Līguma 1.2. punktā noteiktajā Līguma kopējā apjomā.

  - Piegādātājam jāatlīdzina Pircējam analīžu veikšanas izdevumi saskaņā ar Pircēja izrakstīto rēķinu rēķinā norādītajā termiņā, ja pēc analīžu veikšanas konstatēts, ka Preces kvalitāte nav līguma noteikumiem atbilstoša.

  - Gadījumā, ja tiek konstatēti slēpti defekti attiecībā uz kvalitāti, Pircējs var izteikt savas pretenzijas Piegādātājam 10 dienu laikā no defektu konstatēšanas brīža.

  - Pretenzijas, kas saistītas ar Līgumsaistību izpildi Pusēm jāizskata ne vēlāk kā 10 dienu laikā no pretenziju saņemšanas dienas. Ja pretenzija būs pamatota, Piegādātājs atlīdzina Pircējam tiešos zaudējumus.

  - Ja Piegādātājs pārtrauc Preces piegādi pirms Līguma darbības termiņa beigām, Piegādātājam jāmaksā Pircējam līgumsods 0,5 % apmērā no Līguma kopējās summas un jāsedz zaudējumi Pircējam. Šā punkta izpratnē par zaudējumiem jāuzskata izmaksu starpība, kas Pircējam radīsies nepiegādātās Preces vietā izmantojot dārgāku kurināmo. Šie zaudējumi jāsedz par laika posmu no Preces piegādes pārtraukšanas dienas līdz dienai, kad beidzas Līguma termiņš (1.3.punkts).

- Strīdu atrisināšana un atbildība.

  - Visi strīdi un nesaskaņas par Līgumu, kas nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek atrisināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, pēc Pircēja piekritības.

  - Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Pircējs  ir tiesīgs ieturēt zaudējumus no Pārdevējam  pienākošās atlīdzības par Preci vai līguma izpildes nodrošinājuma.

  - .Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Līguma un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Piegādātājs kompensē Pircējam  zaudējumus  saistībā ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu tā izpildi, tajā skaitā zaudējumi saistībā ar  Preces kvalitātes neatbilstību noteiktām prasībām. Piegādātājs pilnībā sedz šādus Pircēja zaudējumus un Piegādātāja atbildība par zaudējumiem neaprobežojas ar piegādātās Preces apjoma vērtību.

  - Gadījumā, ja Pircējam piegādātajai Preces kravai konstatēts, ka radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausos pelnos pārsniedz 1 Bq/g vai radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausā koksnē pārsniedz 10 Bq/kg līgums tieks lauzts atbilstoši Līguma 6.3.punktā noteiktajam, Līguma nodrošinājums paliek Pircējam,  un Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāizved pelni un neizmantotā Preces krava no Pircēja teritorijas Pircēja noteiktajā termiņā un apglabāt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu normām. Piegādātājs nodrošina, ka Preces kravas savākšanu un pārvadāšanu nodrošina pakalpojumu sniedzējs, kurš tiesīgs savākt un pārvadāt kurtuvju pelnus (kods 100101), ar spēkā esošo uz pakalpojumu sniegšanas brīdi Valsts vides dienesta atļauju atkritumu pārvadāšanai.

  - Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumu, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām pusēm neatkarīgu nepārvaramu varas apstākļu dēļ. Puses var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā neviens no Pusēm nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

  - Pircējs ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja:

    - Prece netiek piegādāta ilgāk par 5 (piecām) kalendārajām dienām pēc piegādes termiņa;

    - ja 3 dienas pēc kārtas konstatēta piegādātās Preces kvalitātes neatbilstība Līgumā noteiktajai. Preces kvalitāti nosaka pēc sertificētas laboratorijas analīžu rezultātiem. Paraugu ņemšana notiek atbilstoši sertificētas laboratorijas prasībām (no piegādātās kravas) piedaloties abu pušu pārstāvjiem un parakstot paraugu ņemšanas aktu. Analīžu veikšanu apmaksā Pircējs. Ja analīžu rezultāti neatbilst Līguma pielikumā Nr.1. noteiktajām kvalitātes prasībām, tad Pircējs izstāda rēķinu Piegādātājam par laboratorijas sniegtajiem pakalpojumiem;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

    - ja konstatēta Preces neatbilstība Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem un/vai gadījumā, ja Pircējam piegādātajai Preces kravai konstatēts, ka radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausos pelnos pārsniedz 1 Bq/g vai radionuklīda cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte sausā koksnē pārsniedz 10 Bq/kg sausā koksnē.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts saskaņā ar 6.2.1., 6.2.2. punktu, Pircējs par to rakstiski brīdina Piegādātāju ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms laušanas datuma. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts saskaņā ar 6.2.4. punktu, Pircējs lauž līgumu nekavējoties.

  - Piegādātājs ir tiesīgs lauzt līgumu, rakstiski brīdinot par to Pircēju, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms laušanas datuma, ja Pircējs divas reizes pēc kārtas aizkavē maksājumus par saņemto Preci vairāk kā par 10 (desmit) dienām pēc apmaksas termiņa notecējuma un atgādinājuma saņemšanas.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abu pušu pilnvarotās personas.

  - Katrai pusei ir nekavējoties jāziņo otrai pusei par savas adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu.

  - Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz ___ lapām, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Piegādātāja un visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Šim Līgumam tiek pievienots

Pielikumā:

1.pielikums – tehniskās specifikācijas.

2.pielikums – līguma izpildes nodrošinājums (tiek pievenots pēc iesniegšanas Pircējam)

3. pielikums – Piegādātāja piedāvājums iepirkumam.

Pielikumi Nr.1, Nr.2, Nr.3. ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- Pušu adreses un citi rekvizīti

| Pircējs: Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu iela 84, Ventspilī, LV - 3602, tel.: 63602200, fakss: 63602210 Norēķ. rēķ. Nr.LV45HABA0001402060112, A/S „Swedbank” Ventspils filiālē, kods HABALV22, vienotais reģistrācijas Nr.40003007655. | Piegādātājs: _________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

________________________                               		_____________________

Valdes priekšsēdētājs A.Uzaris

Pielikums Nr.7

LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

(PAMATNOSACĪJUMI)

iepirkumam „Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA „Ventspils siltums””,

Identifikācijas Nr. VS 2020/12

Vieta, datums

TĀ KĀ [Pretendenta/Pārdevēja firma (nosaukums)], vienotais reģistrācijas Nr._____ (turpmāk tekstā saukts - Pārdevējs) ir uzņēmies, saskaņā ar [datums] noslēgto līgumu Nr. ________ no 01.10.2020. līdz 30.09.2021. (ieskaitot) piegādās enerģētisko koksni (šķeldu) Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, Talsu iela 84, Ventspils, LV – 3602 vajadzībām, UN TĀ KĀ līgumā ir norādīts, ka Pretendentam ir jāiesniedz kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības garantija Pasūtītājam/Pircējam 200 000 EUR (divi simti tūkstoši eiro) apmērā kā nodrošinājumu Pretendenta/Pārdevēja līguma saistību pilnīgai izpildei,

UN TĀ KĀ MĒS esam piekrituši dot Pretendentam/Pārdevējam garantiju,

MĒS, [Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese] apstiprinām, ka mēs garantējam Jums par Pretendenta/Pārdevēja savlaicīgu un pienācīgu līguma saistību izpildi un šo saistību neizpildes gadījumā uzņemamies saistības attiecībā pret Jums par summu, kas nepārsniedz [summa vārdos un skaitļos]. Mēs apņemamies 5 dienu laikā pēc Jūsu pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā minēts, ka Pretendents/Pārdevējs nav izpildījis līguma saistības, saņemšanas, bez strīdiem un argumentiem, neprasot Pasūtītājam/Pircējam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Jums šo summu vai jebkuru mazāku summu, neprasot pierādīt iemeslu vai summas lieluma pamatojumu.

Jebkurai prasībai saistībā ar šo garantiju ir jābūt nosūtītai uz zemāk norādīto adresi zemāk noteiktajā termiņā, kurā garantija ir spēkā.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā pieprasījums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu, vai arī pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju/Pircēju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt pieprasījumu Pasūtītāja/Pircēja vārdā.

Šīs garantija ir spēkā līdz [datums] (turpmāk – Beigu datums). Kredītiestādei/Apdrošināšanas sabiedrībai jāsaņem pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē [norādīt saņemšanas vietu] vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski – [Kredītiestādes SWIFT adrese].

Šī garantija izbeidzas pilnībā un automātiski arī gadījumā, ja pirms Beigu datuma Kredītiestādei ir atgriezts šīs garantijas oriģināls, kas paredzēts Pasūtītājam/Pircējam, neatkarīgi no tā, vai Kredītiestāde/Apdrošināšanas sabiedrība ir saņēmusi Pasūtītāja/Pircēja rakstisku paziņojumu par šīs garantijas izbeigšanu.

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi/Apdrošināšanas sabiedrību un Pasūtītāju/Pircēju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

[parakstītāja amata nosaukums] [personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds

Pielikums Nr.8

APLIECINĀJUMS

par radioaktīvas koksnes biomasas (šķeldas) un pelnu savākšanu un pārvadāšanu

___.daļai

Ar šo (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) apliecinām, ka, ja iepirkuma līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka piegādāto koksnes biomasu (šķeldu) un šķeldu pelnu (turpmāk – Krava) radioaktivitāte pārsniedz Tehniskajās specifikācijās (1.daļai - pielikums Nr.2., 2.daļai - pielikums Nr.3.)* noteikto minimāli nozīmīgo īpatnējo radioaktivitāti,  (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) apņemas izvest Kravu no pašvaldības SIA “Ventspils siltums” (turpmāk – Pasūtītājs) teritorijas Pasūtītāja noteiktajā termiņā un apglabāt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu normām.

Ar šo apliecinām, ka Kravas savākšanu un pārvadāšanu nodrošinas pakalpojumu sniedzējs, kurš tiesīgs savākt un pārvadāt kurtuvju pelnus (kods 100101), ar spēkā esošo uz pakalpojumu sniegšanas brīdi Valsts vides dienesta atļauju atkritumu pārvadāšanai..

*norādīt pielikuma numuru atbilstoši iepirkuma daļai

___

____________________________________________________________________

(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

Pielikums Nr.9

APLIECINĀJUMS

par Pretendenta piedāvātās koksnes biomasas (šķeldas) izcelsmi

____.daļai

_______________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) piedāvātā koksne biomasas (šķeldas) izcelsme* ir:

- __________________, _________________________, ________________________________________;

valsts			   rajons				kontaktpersona, telefona Nr.

- __________________, _________________________, ________________________________________;

valsts			   rajons				kontaktpersona, telefona Nr.

- __________________, _________________________, ________________________________________.

valsts			   rajons				kontaktpersona, telefona Nr.

* koksnes augšanas vieta.

_______________________________________________________________________

(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

Pielikums Nr.10

APLIECINĀJUMS

ja Pretendenta piedāvātā šķelda nav Eiropas savienības izcelsme

___.daļai

Ar šo Pretendents_______________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) (trupmāk – Pretendents) apņemas:

- nodot pašvaldības SIA “Ventspils siltums” (trupmāk – Pircējs) piegādātās šķeldas radioloģiskās pārbaudes dokumentu (katrai kravai pievienots radioloģiskās pārbaudes dokuments, kas apliecina, ka koksnes kravas radionuklīda cēzijs 137Cs īpatnējā radioaktivitāte nepārsniedz 10 Bq/kg sausā koksnē). Radioloģisko pārbaudi veic koksnes nosūtītājvalsts akreditētā laboratorijā, laboratorijā, kas akreditēta Latvijas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijā, kas akreditēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī. Koksnes paraugus ņem atbilstoši cietās biodegvielas paraugu ņemšanai piemērojamiem standartiem.

- pelnu īpatnējās radioaktivitātes pārbaudes veikt vismaz vienu reizi mēnesī apkures sezonas laikā periodā no oktobra līdz aprīlim. Koksnes paraugus ņem atbilstoši cietās biodegvielas paraugu ņemšanai piemērojamiem standartiem. Paraugu ņemšanu klātesot abām pusēm organizē un apmaksā Pretendents. Pelnu īpatnējās radioaktivitātes pārbaudes veic Latvijā sertificēta kompānija. Rezultātus pārbaudes veicējs nosūta Pircējam.

- Pirms šķeldas piegādes no katra vagona, automašīnas veikt atvestās šķeldas pelnu radioloģiskās pārbaudes. Paraugu ņemšanu organizē un apmaksā Pretendents. Pelnu īpatnējās radioaktivitātes pārbaudes veic Latvijā sertificēta kompānija. Rezultātus pārbaudes veicējs nosūta Pircējam.

_______________________________________________________________________

(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

# Footnotes

Datums 30 dienas pēc Līguma izpildes paredzamā beigu datuma