Kopsavilkums sabiedrības informēšanai par iekārtu

### 1. Informācija  par iekārtu

1.1. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu

Nosaukums: 		Ventspils pilsētas pašvaldības SIA “Ventspils siltums” katlu māja

Īpašnieks:			Ventspils pilsētas dome

Iekārtas atrašanās vieta: 	Talsu ielā 69, Ventspilī, LV-3602

2. īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja

SIA “Ventspils siltums” katlu māja piegādā siltumenerģiju karstā ūdens un tvaika veidā gan rūpnieciskajiem patērētājiem, gan tālāk esošajam dzīvojamam sektoram. Vienlaicīgi ar siltuma ražošanu katlu mājā tiek ražota arī elektroenerģija, t.i., katlu māja darbojas koģenerācijas režīmā. 2012.gadā katlu mājā ir plānota rekonstrukcija, atsakoties no mazuta kā kurināmā izmantošanas, tā vietā lietojot koksnes šķeldu.

Pēc katlu mājas rekonstrukcijas mazuta katla izmantošana tiks pārtraukta, tā vietā uzstādot divus jaunu šķeldas katlus, kuros kurināmais tiks sadedzināts verdošā slānī. Katra šķeldas katla ievadītā jauda ir 11,36 MW. Papildus šķeldas katliem tiks darbināts arī akmeņogļu katls KE-25-14-250 ar ievadīto jaudu 20,71 MW, bet mazuta katls HAMJERN-6 tiks rekonstruēts, samazinot tā ievadīto jaudu līdz 4,65 MW un kā kurināmo izmantojot dīzeļdegvielu. Šis katls būs rezerves un avārijas kurināmā katls. Katrai sadedzināšanas iekārtai būs atsevišķs dūmenis. Pēc katlu mājas rekonstrukcijas kopējā ievadītā siltuma jauda būs 48,08 MW.

PSIA “Ventspils siltums” katlu māja Talsu ielā 69 pēc rekonstrukcijas veiks B kategorijas piesārņojošo darbību saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikumu:

1.1.sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir no 5-50 MW, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, no 0,5-50 MW, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo un no 0,2-50 MW, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto ogles (akmeņogles).

4.2.iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai - 20 tonnu un vairāk.

5.12.iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā radīšanas vietās) ilgāk par vienu gadu.

PSIA “Ventspils siltums” katlu māja Talsu ielā 69 veic C kategorijas piesārņojošo darbību saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr.294 „Kārtība, kādā piesakāma A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikumu:

7.5. ķīmijas un bioloģijas laboratorijas (izņemot mācību laboratorijas).

3. piesārņojošās darbības apraksts

3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai:

Ikgadējais ūdens patēriņš ir 30 789 m3/gadā. Ūdens patēriņa samazināšanai uzstādīti ūdens skaitītāji tādējādi kontrolējot iespējamās noplūdes patērētāju siltumapgādes sistēmā.

3.2. galvenie izejmateriāli  un to lietojums:

Galvenie lietotie izejmateriāli ir Jurby Soft 12 un 32 ūdens mīkstināšanai 24 t/gadā un filtru materiāls Purolīts – 2,5 tonnas, metināšanas elektrodi (ANO-4 un UONI 13/55) – attiecīgi 0,4 un 0,5 t/gadā, kā arī kurināmais – šķelda 37 750 t/gadā, akmeņogles 10 000 t/gadā un dīzeļdegviela 50t/gadā.

3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā  (koncentrācija un ikgadējais lielums):

Uzņēmums rada sekojošas emisijas gaisā:

| Vielu grupas un vielu kods | Nosaukums | g/s | mg/nm3 | t/gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pēc rekonstrukcijas |
| 200 001 | Cietās daļiņas (PM) | 2,73 | 6,12-195,16 | 29,625 |
| 200 002 | t.sk. cietās daļiņas (PM10) | 1,617 | 4,29-107,71 | 18,154 |
| 200 003 | t.sk. cietās daļiņas (PM2.5) | 1,295 | 3,06-83,77 | 14,873 |
| 020 029 | Oglekļa oksīds | 18,41 | 97,96-1066,95 | 217,12 |
| 020 038 | Slāpekļa dioksīds | 8,65 | 221,7-521,97 | 93,114 |
| 020 032 | Sēra dioksīds | 10,99 | 25,44-947,27 | 100,72 |
| 010 056 | Mangāna dioksīds | 0,00023 | - | 0,00077 |
| 020 037 | Si savienojumi | 0,00014 | - | 0,0005 |
| 020 018 | Fluorīdi | 0,00036 | - | 0,0013 |
| 020 017 | HF | 0,00013 | - | 0,00047 |
| - | Metināšanas aerosoli | 0,00254 | - | 0,2186 |
| 200 002 | Cietās daļiņas (PM10) no ogļu, šķeldas un izdedžu noliktavām | 3,276 | - | 0,905 |
| 040 000 | Ogļūdeņraži | 0,028 | - | 0,00027 |

3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Pēc katlu mājas rekonstrukcijas radīsies nešķiroti sadzīves atkritumi 54 t/gadā, akmeņogļu izdedži 5688 t/gadā, koksnes pelni 225t/gadā, kā arī bīstamie atkritumi – luminiscences lampas 0,1 t/gadā.

Sadzīves atkritumus savāc konteinerā un SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” ar savu autotransportu tos izved. Izdedžus savāc speciālos konteineros un saskaņā ar noslēgto nodomu līgumu tos izved SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”. Luminiscences lampas arī nodod šim uzņēmumam un tālāk tās aizved uz Liepājas lampu demerkurizācijas centru. Koksnes pelni tiks savākti konteinerā un nodoti SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

3.6. trokšņa emisijas līmenis:

Trokšņa emisijas līmenis noteikts operatora darba vietā katlu mājas turbīnu zālē, atslēdznieka darba vietā katlu mājas 1.stāvā, operatora darba vietā operatora telpā un operatora darba vietā mazuta sūknēšanas telpā. Troksnis tiek mērīts reizi gadā kopā ar citiem darba vides mērījumiem.

4. iespējamo avāriju  novēršana

Iespējamo avāriju situācijā un to seku samazināšanai ir izveidota izziņošanas shēma avārijas situācijās. Shēmā ir norādīts, kā darbiniekiem rīkoties ugunsgrēka, mazuta noplūdes, katla sprādziena un zalvveida izmetes gadījumā.

Visi darbinieki ir instruēti ugunsdrošības un darba drošības jautājumos un ir par to parakstījušies instruktāžas žurnālā.

Ūdens ņemšanai ugunsgrēka gadījumā katlu mājas teritorijā uzstādīti hidranti, kā arī ir divas ūdens tvertnes ar tilpumu 500 m3 katra. Katlu mājas iekšienē atrodas ugunsdzēšamie aparāti, kā arī brīdinājuma un evakuācijas uzlīmes. Ir izstrādāts Ventspils pilsētas pašvaldības SIA “Ventspils siltums” “Avārijas un avārijas situācijas likvidācijas plāns”.

5. nākotnes plāni – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija

Pēc katlu mājas rekonstrukcijas vērā ņemami paplašināšanās vai modernizācijas pasākumi netiek plānoti.

Tehniskais direktors  E.Bonfelds