Pielikums Nr.1

21.09.2018.

Tehniskā specifikācija.

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu materiālu piegāde Brīvības  ielā 38, Ventspils:

- Materiālu apraksts.

  - Cauruļvadu un fasondetaļu materiāli.

Siltuma tīkliem – tērauda rūpnieciski izolētas caurules ar signalizācijas sistēmu. Pretendents var piedāvāt ekvivalentus materiālus būvprojektā norādītajiem, ar vienādu vai labāku kvalitātes līmeni, saskaņojot projekta izmaiņas ar projekta autoru un Pasūtītāju, ja ekvivalentie materiāli ir tikuši norādīti Piedāvājumā.

  - Izolētās tērauda caurules un veidgabali PE apvalkā pazemes trasēm:

    - Caurules, savienojumi un veidgabali atbilst Eiropas normām: EN 253, EN 489, EN 448, EN 488. Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavas tērauda ūdenscaurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.

Apvalkcaurules materiāls: PEHD (augsta blīvuma polietilēns). Izolācija: Poliuretāna putas ar ciklopentānu, vidējā siltumvadamība λ ne augstāk par 0,027W/mK.

    - Maksimāla temperatūra:  ne mazāk kā +130°C. Maksimālais spiediens: ne mazāk kā 16 kg/cm2.

    - Caurules no tērauda markas St.37.0 atbilstoši standartam DIN 1626.

    - Izolētām caurulēm un veidgabaliem jābūt aprīkotiem ar uzraudzības signalizācijas vadu sistēmu, kas ļauj nepārtraukti sekot cauruļvadu tehniskajam stāvoklim un noplūdes gadījumā konstatēt mitruma parādīšanos siltumizolācijas slānī.

    - Siltumtīkli tiek projektēti ar paaugstinātiem spriegumiem un saskaņā ar standartu LVS EN 13941 siltumtrase atbilst „B” klasei.

- Piegādes vieta – Brīvības ielā 38, Ventspils.

- Piegādes laiks ne vairāk ka 2 nedēļas.

- Iesniedzamie dokumenti.

  - Pretendenta  pieteikums saskaņā ar pielikumu Nr.3.;

  - Dokumenti par materiālu atbilstību 1.punktam.

  - Tehniskais piedāvājums saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rūpnieciski izolēto materiālu specifikāciju (aizpildīta veidlapa - pielikums Nr.2).

Papildus informācija – Eduards Bonfelds, mob.tel. 29394603.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.09.2018.

Tehniskais direktors								E.Bonfelds

Pielikums Nr.2

21.09.2018.

| Rūpnieciski izolēto materiālu specifikācija. |
| --- |
| Objekts: "Akmeņu ielā 3, Lielā ielā 3, Lielā ielā 11;16, Pils ielā 21;23, Ventspilī." |
| Nosaukums | Skaits | Cena | Kopā |
|  | gab. | EUR | EUR |
| 76/160 PLUS-caurule 12 m | 18 |  |  |
| 60/140 PLUS-caurule 12 m | 8 |  |  |
| 42/125 PLUS-caurule 12 m | 4 |  |  |
| Vertikāls līkums 60/140 1,5x1,5 m | 2 |  |  |
| Vertikāls līkums 90° s 42/125 1,5x1,5 m | 2 |  |  |
| Savienojums SX līkuma 160 | 12 |  |  |
| Metināms līkums 76 priekš SXB | 12 |  |  |
| Putu paka Nr. 8 | 12 |  |  |
| Savienojums SX līkuma 140 | 6 |  |  |
| Metināms līkums 60 priekš SXB | 6 |  |  |
| Putu paka Nr. 7 | 6 |  |  |
| Savienojums SX līkuma 125 | 6 |  |  |
| Metināms līkums 42 priekš SXB | 6 |  |  |
| Putu paka Nr. 6 | 6 |  |  |
| Karstās iegriešanās ventilis 76 | 2 |  |  |
| SXT Atzara mufe 250-160 | 2 |  |  |
| SXT Atzara līkums 250-160 | 2 |  |  |
| SXT atzara caurule 76 45 gr 2. sērija | 2 |  |  |
| Pastiprinošā plāksne 139-76 | 2 |  |  |
| Putu paka Nr. 11 | 2 |  |  |
| SXT Atzara mufe 160-140 | 2 |  |  |
| SXT Atzara līkums 160-140 | 2 |  |  |
| SXT atzara caurule 60 90 gr 2. sērija | 2 |  |  |
| Pastiprinošā plāksne 76-60 | 2 |  |  |
| Putu paka Nr. 9 | 2 |  |  |
| SXT Atzara mufe 160-125 | 4 |  |  |
| SXT Atzara līkums 160-125 | 4 |  |  |
| SXT atzara caurule 42 90 gr 2. sērija | 4 |  |  |
| Pastiprinošā plāksne 76-42 | 4 |  |  |
| Putu paka Nr. 9 | 8 |  |  |
| Savienojums pārejas SX 160 | 8 |  |  |
| Metināmā konusveida pāreja 76/60 | 8 |  |  |
| Putu paka Nr. 5 | 8 |  |  |
| Savienojums SX 250 | 4 |  |  |
| Putu paka Nr. 9 | 4 |  |  |
| Savienojums SX 160 | 24 |  |  |
| Putu paka Nr. 6 | 24 |  |  |
| Savienojums SX 140 | 10 |  |  |
| Putu paka Nr. 5 | 10 |  |  |
| Savienojums SX 125 | 12 |  |  |
| Putu paka Nr. 4 | 12 |  |  |
| 140 gumijas riņķis | 2 |  |  |
| 125 gumijas riņķis | 2 |  |  |
| 125/140 gala kape (2400) | 2 |  |  |
| 125 gala kape (2300) | 2 |  |  |
| 140 gala mufe | 2 |  |  |
| 125 gala mufe | 2 |  |  |
| Signālvadu savienošanas kārba | 1 |  |  |
| Kabeļa izvadi gala cepurē | 2 |  |  |
| Signāllenta 0,05x500m | 1 |  |  |
| Putu spilveni 2000 x 1000 x 40 cm | 8 |  |  |
| Vada turētājs (50 gab.) | 19 |  |  |
| Vadu skavas (100 gab.) | 3 |  |  |
| Lodalva | 1 |  |  |
| Papildvads 25 m | 1 |  |  |
| Līplenta | 4 |  |  |
| 76/160 ventilis H=800 mm | 2 |  |  |
| 60/140 ventilis H=1000 mm | 2 |  |  |
| 42/125 ventilis H= 1300 mm | 4 |  |  |
| Ventilis 60/140 ar vienu servisa krānu | 2 |  |  |
| Materiāli |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |
| Kopā, EUR |  |  |  |
| *savienojumu skaits ir atbilstoši LOGSTOR tehnoloģiju līkumiem, atzariem un pārejām |

Pielikums Nr.3

21.09.2018.

Pretendenta  pieteikums.

2018. gada................

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.................................................................................................................................................................

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Rūpnieciski izolēto cauruļvadu materiālu piegāde Brīvības ielā 38, Ventspils” par līgumcenu:

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena bez PVN, EUR | Summa bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiālu izmaksas | gab. | 1 |  |  |
| Līgumcena (bez PVN) |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 20 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;

- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.......................................