1.pielikums

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Reģ.Nr.40003007655

Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ / FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma daļa jeb ___ (cipariem un vārdiem) lote

„Siltumtrašu rekonstrukcija 2014.gadā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros” (identifikācijas Nr. VS 2014/1 KF)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

- Iepazinušies ar Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Siltumtrašu rekonstrukcija 2014.gadā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros” nolikumu (turpmāk – Nolikums), apliecinot, ka mēs esam pārbaudījuši un saprotam šos dokumentus un pārliecinājušies, ka tie nesatur kļūdas vai citus defektus un pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, ka arī esam apskatījuši <Iepirkuma daļa jeb ___ (cipariem un vārdiem) lote> un mums ir pilnīgi skaidri visi <Iepirkuma daļa jeb ___ (cipariem un vārdiem) lote> apstākļi, tā stāvoklis un visas komunikāciju pieslēgumu vietas

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

- Mēs iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un Pretendentu atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma pielikums- Būvdarbu apjomi,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

- veikt <Iepirkuma daļa jeb ___ (cipariem un vārdiem) lote> rekonstrukcijas darbus saskaņā ar Nolikumu un tā pielikumiem (turpmāk – Būvdarbi) par Līgumcenu:

Līgumcena par <Objektu> ________ : <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

Līgumcena par <Objektu> ________ : <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

Līgumcena kopā par <Iepirkuma daļu (loti)> ________ : <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līgumam un tā veidnēm,

- veikt Būvdarbus saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

<Pretendenta nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

2.pielikums

Līguma projekts

Būvdarbu līgums

Ventspilī									2014.gada__.___________

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.40003007655, juridiskā adrese: Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602, valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses

un

<Izpildītāja nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <personas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

kopā sauktas „Puses”

pamatojoties uz pašvaldības SIA „Ventspils siltums” rīkotās iepirkumu procedūras „Siltumtrašu rekonstrukcija 2014.gadā Ventspilī projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr.VS 2014/1 KF) rezultātiem un Izpildītāja piedāvājumu (6.pielikums),

noslēdz šo Līgumu par turpmāk minēto:

- Apzīmējumi

  - Līgums – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tai skaitā pielikumus, kas ir uzskaitīti Līguma 3.punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo Līgumu vai tā pielikumus saskaņā ar Līguma 13.punktu.

  - Darbi – nozīmē visus tos būvdarbus un citus darbus, kurus Izpildītājs apņēmies veikt saskaņā ar Līgumu, Tehniskajām specifikācijām (2.pielikums) un piedāvājumu.

  - Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) – nozīmē darbu detalizētu uzskaitījumu, norādot darbu normatīvās un kvalitātes prasības, mērķi, apjomu un citus tehniskos kritērijus.

  - Līgumcena – nozīmē Līguma 4.punktā un Līguma 3.pielikumā norādīto summu, kuru Pasūtītājam Līgumā noteiktā kārtībā ir jāsamaksā Izpildītājam, lai pienācīgi izpildītu Līguma saistības. Puses apliecina, ka Līgumcena ir pietiekama atlīdzība Izpildītājam par visiem darbiem, kurus Izpildītājs veic saskaņā ar šo Līgumu. Pievienotās vērtības nodoklim (21%) tiek piemērots īpašais nodokļa režīms būvniecības pakalpojumiem.

  - Objekta vieta – Ventspils pilsēta, Latvijas Republika.

  - Piedāvājums – Izpildītāja piedāvājums iepirkumam ar identifikācijas Nr.VS 2014/1 KF.

  - Avārijas situācija – situācija, kas izveidojusies garantijas laikā siltumtrasēm vai kādai citai šajā Līgumā atrunāto Darbu daļai, vai visiem Darbiem kopumā, kuras rezultātā nav iespējams ekspluatēt objektu tam paredzētajam mērķim, ir neiespējama vai tiek apdraudēta siltuma piegāde patērētājiem vai arī tiek apdraudēta objekta ekspluatācijas drošība, personāla drošība vai īpašums.

2. Līguma priekšmets

2.1.	Izpildītājs apņemas veikt siltumtrašu rekonstrukciju Ventspilī 2014.gadā, saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehniskajām specifikācijām (2.pielikums) un Izpildītāja piedāvājumu (6.pielikums), ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un normatīvos aktus, šādā objektā:

1. Siltumtīklu rekonstrukcija no ēkas Celtnieku ielā 8 līdz ēkām Rindas ielā 50 un Siguldas ielā 29 (3.etaps).

2. Siltumtīklu rekonstrukcija Ventspilī no Siguldas ielas Nr.25 līdz Siguldas ielai Nr.23, Nr.21, Nr.19.

3. Siltumtrases rekonstrukcija Dzeņu un Lakstīgalu ielā, Ventspilī.

4. Siltumtrases rekonstrukcija no maģistrālās gaisa siltumtrases līdz Talsu ielai 112, Ventspilī.

5. Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 2.posms.

6. Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 3.posms.

7. Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 4.posms.

8. Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 5.posms.

<katrā no astoņiem objektiem līgumi tiek slēgti atsevišķi>

3.	Līguma forma un sastāvs

3.1.	Līgums sastāv no šādiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu Līguma sastāvdaļu:

1. Šis Līgums;

2. Sarakste iepirkuma procedūras laikā (1.pielikums);

3. Tehniskās specifikācijas (2.pielikums);

4. Kopsavilkumu aprēķini pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem un apakštāmes (3.pielikums);

5. Darbu izpildes laika grafiks (4.pielikums);

6.	 Tehniskie projekti elektronisko datu nesējā (CD) (5.pielikums);

7. Izpildītāja piedāvājums (6.pielikums);

8. Līguma izpildes bankas garantija (7.pielikums);

9. Avansa maksājuma bankas garantija (8.pielikums);

10. Garantijas laika bankas garantija (9.pielikums).

3.2.	Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 3.1.punktā. Gadījumā, ja tiek konstatēta pretruna starp Līguma 3.1.punktā uzskaitītajiem pielikumiem un šī Līguma tekstu, Līguma tekstam ir priekšroka.

- Līgumcena

  - Līgumcena ir noteikta 3.pielikumā.

  - Līgumcena, kuru Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ir ___________ EUR (____________________ euro).

5. 	Darbu izpildes noteikumi

  - Izpildītājs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, ievērojot Pasūtītāja un būvuzrauga norādījumus, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no šī līguma parakstīšanas brīža izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Darbu izpildes laika grafiku.

  - Izpildītājs apņemas pabeigt Darbus un uzaicināt Pasūtītāju pieņemt Darbus līdz 2014.gada 01.oktobrim, saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku.

  - Izpildītājs apņemas pabeigt iesniegt Pasūtītājam visus Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” punkts nr.5 un tā apakšpunktos minētos dokumentus līdz 2014.gada 15.oktobrim.

  - Izpildītājs apņemas nodot objektu ekspluatācijā līdz 2014.gada 15.novembrim.

6.	Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt Darbus un samaksāt Izpildītājam par Līguma noteikumiem atbilstoši veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar Līguma saistību pārkāpumu no Pasūtītāja puses.

  - Iesniegt Izpildītājam būvdarbu atļauju pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti no Izpildītāja puses (t.sk. būvuzņēmēja būvkomersanta un komercreģistra apliecības, atbildīgā būvdarba vadītāja sertifikātu kopija, būvdarba vadītāja saistību raksts, būvuzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija), un būvdarbu atļauju ir izdevusi Ventspils pašvaldība.

  - Veikt būvdarbu tehnisko uzraudzību, operatīvi saskaņot darbu gaitā radušās problēmas.

  - Nodrošināt pārstāvju ierašanos uz segto darbu uzrādīšanu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma.

  - Pieņemt izpildītos darbus saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”. Sasaukt būvobjekta pieņemšanas komisiju.

- Izpildītāja pienākumi un tiesības

  - Izpildītājs apņemas veikt Darbus prasmīgi, apzinīgi un rūpīgi saskaņā ar vispārpieņemtiem profesionālajiem standartiem.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju, apstiprinājumu un/vai licenču iegūšanu, ja minētās atļaujas, apstiprinājumi un licences ir nepieciešamas Darbu veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un ievērojot Eiropas Savienības normatīvos aktos noteikto regulējumu. Maksa par iepriekšminēto atļauju, apstiprinājumu un/vai licenču iegūšanu ir iekļauta Līgumcenā.

  - Līguma darbības laikā attiecībā uz Līgumā paredzēto Darbu veikšanu Izpildītājam jāievēro visi normatīvie akti, kas ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktais regulējums.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, soda naudu un izdevumu segšanu, kas varētu rasties Pasūtītājam vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma, kā arī atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu neievērošanu.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par jebkurām sava personāla vai apakšuzņēmēju darbībām Objekta vietā, tai skaitā par Pasūtītāja personālam dotajiem norādījumiem. Par nelaimes gadījumiem, tai skaitā miesas bojājumiem, Darbu veikšanas laikā atbild Izpildītājs, ja vien tie nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu maksājumiem, kuri Izpildītājam jāveic saistībā ar Darbu veikšanu šī Līguma ietvaros.

  - Nodrošināt būvdarbu izpildi būvobjektā Līguma 5.2.punktā noteiktajā termiņā saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku. Par darbu galīgo izpildi tiek uzskatīta būvobjekta galīgā nodošana, kas notiek ar būvobjekta nodošanas ekspluatācijā aktu atbilstoši Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”. Būves nodošanas datums ir Ventspils pilsētas domes rīkojuma datums par būves pieņemšanas akta apstiprināšanu.

  - Būvobjekts nododams ekspluatācijā kompleksi (ar labiekārtošanu), pilnā darba kārtībā.

  - Darbus uzsākt ar būvdarbu atļaujas un Pasūtītāja izsniegtas darba atļaujas – norīkojuma saņemšanas brīdi.

  - Nodrošināt darbu kvalitāti atbilstoši apstiprinātai projekta dokumentācijai un spēkā esošajām būvniecības normām, siltumtrases montāžu veikt saskaņā ar rūpnieciski izolēto cauruļvadu ražotājfirmas paredzēto montāžas tehnoloģiju, siltumtrašu rekonstrukcijai izmantot tikai tehniskajā projektā paredzētos materiālus.

Uzņemties atbildību par objektam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu un atbildēt par nepieciešamo materiālu piegādēm un to uzglabāšanu. Visiem darbu izpildei nepieciešamajiem materiāliem jāatbilst Ministru kabineta 27.08.2013 noteikumi Nr.701 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” un 29.10.2013 noteikumi Nr.1185 „Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu” prasībām.

  - Veikt šī līguma p.9.1. un p.9.3. minēto apdrošināšanu. Gadījumā, ja Izpildītājs nav uzturējis savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un būvdarbu visu risku apdrošināšanu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un Pasūtītājam Izpildītāja vainas dēļ ir radušies zaudējumi, tad Pasūtītājam ir tiesības segt viņam radušos zaudējumus, ieturot zaudējumu summu no Izpildītājam pienākošās maksas par Darbu izpildi.

  - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam šī līguma p.9.1. un p.9.3. apdrošināšanas polises kopiju. Apdrošināšanas polišu neiesniegšanas Pasūtītājam gadījumā, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu un iestājas Līguma 11.3.punktā minētās sekas, kas skar Līguma nodrošinājumu.

  - Paziņot Pasūtītājam par segto darbu uzrādīšanu 3 (trīs) darba dienas pirms konstrukciju aizsegšanas.

  - Nodot Pasūtītājam būvdarbu izpildes dokumentāciju pilnā apjomā. Darbu izpildes shēmā jābūt uzrādītām savienojuma vietām ar piesaistēm Baltijas augstumu sistēmā un Ventspils vietējā koordinātu sistēmā.

  - Segt visus izdevumus, kas saistīti ar celtniecības darbu atļauju pagarināšanu un administratīvajiem sodiem par būvniecības normu, Ventspils pilsētas apbūves un labiekārtošanas noteikumu neievērošanu, ja nepieciešamība pēc pagarinājuma radusies vai attiecīgie sodi piemēroti Izpildītāja vainas dēļ.

  - Ja darbi tiek veikti brīvdienās vai svētku dienās, informēt Pasūtītāju un Būvniecības administratīvo inspekciju par darbu veikšanu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms attiecīgo darbu uzsākšanas.

  - Neatkarīgi no Līguma izpildes gaitas, t.i. tā izpildes, neizpildes vai domstarpību gadījumā pēc pirmā Pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma atdot visu būvdarbu izpildes dokumentāciju. Izpildītājs nes pilnu atbildību par būvdarbu izpildes dokumentācijas saglabāšanu būvniecības laikā. Būvdarbu izpildes dokumentācija ir Pasūtītāja īpašums.

  - Veikt cauruļvadu metināto šuvju pārbaudi 100% apjomā ar metodi kā to nosaka Tehniskās specifikācijas. Testēšanas pārskatus pasūta un apmaksā Izpildītājs.

  - Veikt grunts nesošā slāņa nestspējas pārbaudes testus kā to nosaka Tehniskās specifikācijas. Papildus zem brauktuvēm un gājēju ceļiem grunts sablīvējuma testus veikt pa vairākiem slāņiem, kā to nosaka Ventspils pilsētas domes izstrādātās vadlīnijas segumu būvniecībai. Testēšanas pārskatu pasūta un apmaksā Izpildītājs.

7.21.	Uzņemties atbildību par darba aizsardzību, ugunsdrošības prasību un dabas aizsardzības pasākumu ievērošanu.

7.22. Demontētās dzelzsbetona konstrukcijas un vecos cauruļvadus (t.sk. demontētās gaisa siltumtrases) par saviem līdzekļiem izvest uz šim nolūkam paredzētām vietām un utilizēt.

7.23. Nodrošināt objekta norobežojumus ar aizsargbarjerām atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Nodrošināt būvlaukumā transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošām būvēm un inženierkomunikācijām.

8. Iekārtu un preču transports

  - Ievērojot Tehnisko specifikāciju prasības (2.pielikums), Izpildītājs nodrošina visas iekārtas un preces, kas nepieciešamas pienācīgai Darbu izpildei.

  - Izpildītājam ir jānodrošina tāds preču un iekārtu iepakojums, kāds nepieciešams, lai aizsargātu tās no bojājumiem vai izregulēšanās transportēšanas laikā, un atbilstu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktām normām vai noteiktajos gadījumos Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

  - Izpildītājam uz sava rēķina ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas preču transportēšanai tiem preču un/vai iekārtu apjomiem, kas iekļauti darbu apjomā un tāmēs vai kurus Izpildītājs pieņēmis glabāšanā ar pieņemšanas – nodošanas aktu un, ja nepieciešams, jāsaskaņo preču transportēšanas maršruti par transportu atbildīgajās valsts varas iestādēs.

- Apdrošināšana un nodrošinājumi pret zaudējumiem

  - Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par summu, kas nav mazāka par 10% no Līgumcenas. Apdrošināšanas limitam vienam apdrošināšanas gadījumam ir jābūt vienādam ar atbildības limitu, kas noteikts par apdrošināšanas līguma (polises) darbības periodu kopā.

  - Izpildītājs, izņemot gadījumus, kad Līgumā paredzēts pretējais, atbrīvo Pasūtītāju no visiem zaudējumiem un prasībām (atlīdzinot visus Pasūtītāja izdevumus šajā sakarā) par:

    - Jebkuras personas nāvi un nelaimes gadījumu, ja saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem Izpildītājs tiek atzīts par vainīgu;

    - Zaudējumu vai kaitējumu jebkuras personas īpašumam, kas radušies Darbu izpildē jeb novēršot trūkumus tajos, pret visām prasībām, izdevumiem un izmaksām, kas radušās attiecībā uz tiem vai saistībā ar tiem.

  - Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic būvdarbu visu risku (CAR- construction all risks) apdrošināšanu par summu, kas nav mazāka par 100% no Līgumcenas. Apdrošināšanas limitam vienam apdrošināšanas gadījumam ir jābūt vienādam ar atbildības limitu, kas noteikts par apdrošināšanas līguma (polises) darbības periodu kopā.

  - Izpildītājs nodrošina Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka apdrošināšana, kāda paredzēta Līgumā, ir izdarīta un iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju, uzrādot oriģinālu.

10.	 Līgumi ar apakšuzņēmējiem

10.1. 	Izpildītājs var slēgt līgumus tikai ar tiem apakšuzņēmējiem un tikai par tām Līguma daļām, kuras tas ir tieši norādījis Izpildītāja Piedāvājumā (6.pielikums). Ja Izpildītājs vēlas slēgt līgumu ar citu apakšuzņēmēju, kurš nav minēts iepriekš minētajā Piedāvājumā, vai par Līguma daļu, kurā nebija paredzēts slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju vai šajā Līguma daļā bija paredzēts slēgt līgumu ar citu apakšuzņēmēju, Izpildītājs šādu līgumu var slēgt tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Noslēgtā līguma ar apakšuzņēmējiem noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem. Pasūtītāja piekrišana, kas izteikta saskaņā ar šo punktu, nekādā veidā neierobežo Izpildītāja atbildību par apakšuzņēmēja veiktajiem Darbiem vai citu apakšuzņēmēja rīcību.

10.2. 	Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju pienācīgu Darbu veikšanu, šo Darbu izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumam, kā arī šī Līguma noteikumu ievērošanu.

11.	Līguma izpildes un avansa nodrošinājums

11.1.	Izpildītājam 10(desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums, saskaņā ar veidlapu (atbilstoši Līguma projekta pielikumam Nr.1), 10% apmērā no Līgumcenas. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas galvojuma formā, ko izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas, dalībvalsts bankas filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, līguma izpildes garantija (paraugveidne – Līguma projekta 1.pielikums).

11.2. Līguma izpildes nodrošinājums stājas spēkā ar tā iesniegšanas brīdi un paliek spēkā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pēc galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Ja Izpildītājs 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma bankas garantijas termiņa notecēšanas nav pabeidzis visus Darbus, ko apliecina no Pasūtītāja puses parakstīts galīgais darbu pieņemšanas – nodošanas akts, Izpildītājam uz sava rēķina ir jāpagarina Līguma izpildes nodrošinājuma termiņš līdz brīdim, kad Darbi tiek pabeigti un defekti Darbos novērsti. Pierādījumi par šādu Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa pagarinājumu Pasūtītājam iesniedzami vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms iepriekšējā derīguma termiņa notecēšanas.

11.3.	Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt bankai izmaksāt Līguma izpildes nodrošinājuma garantijā paredzētās summas, ja:

11.3.1. Izpildītājs nepagarina Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņu saskaņā ar 11.2.punktu – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apjomā;

11.3.2. Pasūtītājam ir radušās tiesības uz līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību, kuri izriet no Līguma – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu aprēķinātā līgumsoda vai zaudējumu apmērā;

11.3.3. Pasūtītājs ir novērsis defektus Darbos vai izpildījis kādus Darbus vai to daļu, rīkojoties Izpildītāja vietā saskaņā ar Līgumu – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu faktisko Pasūtītāja izdevumu apmērā;

11.3.4. Pasūtītājam ir radušās tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu saskaņā ar Līguma 20.3.punktu – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apjomā.

11.4.	Izpildītājam, lai saņemtu avansa maksājumu, ir jāiesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma nodrošinājums pilnas avansa summas apjomā, saskaņā ar veidlapu (atbilstoši Līguma projekta pielikumam Nr.2). Izpildītājam jānodrošina, ka avansa maksājuma nodrošinājums paliek spēkā līdz brīdim, kad izmaksātais avanss ir pilnībā atmaksāts vai dzēsts saskaņā ar Līgumu. Gadījumā, ja 30 dienas pirms avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām avanss nav pilnībā atmaksāts vai dzēsts, Izpildītājam ir jāpagarina avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņš līdz pilnīgam avansa atmaksāšanas vai dzēšanas brīdim. Ja Izpildītājs nav iesniedzis pierādījumus par avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņa pagarināšanu vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms iepriekšējā avansa maksājuma nodrošinājuma termiņa beigām, Pasūtītājs ir tiesīgs bankai pieprasīt atmaksāt visu nedzēsto avansa summu.

11.5. Ja avansa maksājums nav pilnībā dzēsts līdz galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdim vai Līguma pārtraukšanai, visu avansa summas atlikumu Izpildītājs nekavējoties, 5 (piecu) dienu laikā, atmaksā Pasūtītājam. Gadījumā, ja Izpildītājs avansa atmaksu nav veicis, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt bankai atmaksāt visu nedzēsto avansa summu.

12.	Apmaksas kārtība

12.1.	Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc visu sekojošo nosacījumu iestāšanās: Līguma abpusējas parakstīšanas; Līguma izpildes nodrošinājuma (11.1.-11.2.punkts) saņemšanas un avansa maksājuma nodrošinājuma (11.4.punkts) saņemšanas – samaksā Izpildītājam līguma izpildes avansu ne vairāk kā 30% apmērā no Līgumcenas (ja šādu avansu savā Piedāvājumā ir paredzējis Izpildītājs), kas sastāda ___________EUR (____ euro). Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli pieņemto darbu apjomam.

12.2.	Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu izpildes aktus par katru kalendāro mēnesi līdz nākamā mēneša 7.datumam.

12.3. Pasūtītājs 4 (četru) darba dienu laikā izskata iesniegtos darbu izpildes aktus. Pēc aktu apstiprināšanas Izpildītājs 10(desmit) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam rēķinu par summu, kas vienāda ar darbu pieņemšanas aktā norādīto darbu vērtību un ņemot vērā Līgumā 12.1.punktā un 12.5.punktā paredzēto avansa dzēšanas un ieturējuma kārtību.

12.4.	Pēc darbu izpildes aktos rakstiskā veidā noformēto Pasūtītāja iebildumu saņemšanas, Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam izlabotos darbu izpildes aktus.

12.5. 	Līgumcenas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam ar vairākiem ikmēneša starpmaksājumiem. Pasūtītājs kā ikmēneša starpmaksājumu samaksā iepriekšējā kalendārajā mēnesī veikto darbu vērtību, kuru apliecina abpusēji saskaņots iepriekšējā kalendārajā mēnesī veikto darbu pieņemšanas akts, attiecīgi proporcionāli dzēšot avansu un ieturot atlikto maksājumu 10% apmērā no iepriekšējā mēnesī veikto darbu vērtības. Pasūtītājs samaksu Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no abpusēji saskaņota iepriekšējā kalendārajā mēnesī veikto darbu pieņemšanas akta un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas.

12.6. Atlikto (ieturēto) maksājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam pēc visu Darbu pabeigšanas, maksājumu veicot 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no visu sekojošo dokumentu saņemšanas – abpusēji parakstīta galīgā Līguma 16.2.punktā minētā darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas, līguma 15.8.punktā minētās bankas garantijas perioda galvojuma saņemšanas (atbilstoši Līguma projekta pielikumam Nr.3), atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas.

12.7. 	Puses vienojas, ka līgumsods par jebkuriem kavētiem maksājumiem saskaņā ar Līgumu ir 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit) no termiņā nesamaksātās summas.

13. 	Izmaiņas Līgumā

13.1.	Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā tikai šajā līgumā paredzētajos gadījumos. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un ir abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.2. 	Jebkurā Līguma izpildes brīdī, kad Izpildītājs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs Darbu veikšanu, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, tas var pagarināt Izpildītāja saistību izpildes termiņu. Gadījumā, ja apstākļi, kas aizkavē saistību izpildi, radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir pienākums pagarināt saistību izpildes termiņu par tādu laika posmu, par kādu aizkavējums ir bijis saistīts ar Pasūtītāja vainu. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.

14. 	Īpašuma tiesības

14.1. Visi ziņojumi un tādi ar Līgumu saistīti informācijas avoti kā kartes, diagrammas, plāni, statistikas dati un pavaddokumenti, izņemot tādi, uz kuriem attiecas pirms Līguma noslēgšanas esošas Izpildītāja vai jebkādas trešās puses tiesības, kā arī materiāli, kas savākti un sagatavoti Darbu veikšanas gaitā, ir konfidenciāli un ir Pasūtītāja īpašums no to iesniegšanas brīža. Izpildītājs var paturēt šo dokumentu kopijas, taču to izmantošana ar šo Līgumu nesaistītiem mērķiem ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

15. 	Garantija

15.1. Izpildītājs garantē Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un Tehniskajām specifikācijām, Piedāvājumam un Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

15.2. Šajā Līgumā noteiktā Izpildītāja garantija izpildītajiem Darbiem ir spēkā ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no galīgā līguma Darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

15.3. Ja garantijas laikā tiek atklāti jebkādi defekti inženiertehnisko darbu izpildē, Izpildītāja piegādātajos vai pasūtītajos materiālos, darba kvalitātē, vai citur Darbos, tad Izpildītāja pienākums ir nekavējoties, konsultējoties un vienojoties ar Pasūtītāju attiecībā uz atbilstošiem pasākumiem, lai labotu atrastos defektus, uz sava rēķina izlabot vai novērst jebkādus atklātos defektus, kā arī to varbūtējo ietekmi uz citām iekārtām. Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu labošanu vai novēršanu, kas radušies kāda no šiem iemesliem dēļ:

15.3.1. objekta izmantošana neatbilstoši Tehniskajām specifikācijām, kas norādītas Līgumā;

15.3.2. parastā nolietojuma dēļ.

15.4. Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par jebkādiem defektiem, raksturojot tos, nekavējoties pēc šo defektu konstatācijas. Avārijas situācijas gadījumā Izpildītājam ir jāierodas un jāuzsāk defektu novēršana Darbos ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, pārējos gadījumos ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

15.5. Pēc defekta konstatācijas Puses nekavējoties vienojas par defekta cēloņiem un defekta novēršanas termiņiem. Gadījumā, ja Puses nav vienojušās par defekta cēloņiem, lēmumu par defektu cēloņiem un tā iespējamo piekritību garantijas remontam pieņem Pasūtītājs. Gadījumā, ja Puses nav vienojušās par garantijas remonta termiņiem, Pasūtītājs nosaka saprātīgu termiņu uz garantiju attiecināmā defekta novēršanai.

15.6. Gadījumā, ja Izpildītājam ir jāveic garantijas remonti, un remonta darbos tiek iesaistīts Pasūtītāja personāls, tad Pasūtītāja personāla darba apmaksu veic Izpildītājs (darba apmaksa tiek veikta saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem darba apmaksas tarifiem, kurus ir apstiprinājusi Pasūtītāja uzņēmuma vadība un kuri ir spēkā šo remonta darbu izpildes laikā).

15.7. Ja Izpildītājs, saņēmis Pasūtītāja paziņojumu, nenovērš defektus saskaņā ar Līguma 15.5.punktu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības:

15.7.1. rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Izpildītāja rēķina un riska, tai skaitā defektu novēršanai pieaicinot trešās personas, un ar to netiek aizskartas jebkuras citas tiesības, kuras Pasūtītājam var būt pret Izpildītāju saskaņā ar Līgumu;

15.7.2. 	aprēķināt radītos zaudējumus dīkstāves dēļ un ieturēt tos no garantijas perioda galvojuma vai piedzīt no Izpildītāja.

15.8.	Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu garantijas perioda galvojumu (9.pielikums) (atbilstoši Līguma projekta pielikumam Nr.3) par summu, kas nav mazāka par 10% no Līgumcenas. Garantijas perioda galvojumam ir jābūt spēkā no tā izsniegšanas brīža līdz pilnīgam garantijas termiņa saistību notecējumam. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt bankai izmaksāt Garantijas perioda izpildes nodrošinājuma garantijā paredzētās summas, ja:

15.8.1.	Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā;

15.8.2.	Kā atlīdzību par Izpildītāja nodarītiem zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam sakarā ar Izpildītāja garantijas saistību neizpildi;

15.8.3.	Izsniegtā bankas garantijas perioda galvojuma derīguma termiņš sakarā ar garantijas termiņa pagarinājumu vai kādu citu iemeslu dēļ ir īsāks par faktisko Izpildītāja atbildības periodu saskaņā ar garantiju, un ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam pierādījumus par bankas garantijas perioda galvojuma pagarinājumu vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms iepriekšējā garantijas perioda galvojuma derīguma termiņa notecējuma.

15.9.	Līguma 15.2.punktā noteiktais garantijas periods bez īpašas vienošanās starp Pusēm tiek pagarināts par laika periodu, kādā Darbi vai jebkura svarīga to daļa nevarēja tikt izmantota paredzētajiem mērķiem tādu defektu dēļ, uz kuriem ir attiecināma Izpildītāja izsniegtā garantija.

16. 	 Darbu pieņemšana

16.1. Veiktie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu pēc tam, kad Darbi ir pilnībā pabeigti, ir pabeigtas Darbu pārbaudes, Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam visu līguma 16.2.punktā minēto dokumentāciju. Objekta pieņemšana ekspluatācijā ir obligāts priekšnoteikums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

16.2.	Darbu gaitā un pēc darbu pabeigšanas tiek noformēta šāda tehniskā dokumentācija:

16.2.1. Segto darbu akti;

16.2.2. Ražotāja sertifikāti uz precēm, materiāliem un iekārtām, ko piegādā Izpildītājs;

16.2.3. Izpildshēmas un rasējumi elektroniskā (formātu saskaņojot ar Pasūtītāju) un papīra formā.

Šādas dokumentācijas iesniegšana un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir par pamatu maksājumu veikšanai saskaņā ar šā Līguma 12.sadaļu.

17.	Darbu izpildes termiņu neievērošana

17.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts galīgais Darbu nodošanas termiņš (Līguma 5.2.punkts) vai tā pagarinājuma termiņš saskaņā ar Līguma 13.2.punktu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % (nulle komats trīs procenti) apmērā no savlaicīgi neizpildīto Darbu vērtības summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas (Līguma 4.2.punkts.). Pasūtītājam ir tiesības ieturēt šo līgumsodu no Līguma izpildes nodrošinājuma vai no Izpildītājam pienākošās maksas par Darbu izpildi.

17.2. Līguma 17.1.punktā minēto summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam izmaksājamām summām ieskaites kārtībā bez īpašas Izpildītāja piekrišanas.

17.3. Tomēr līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no viņa saistībām pabeigt Darbus un neatbrīvo viņu no jebkādām citām saistībām un pienākumiem attiecībā pret Pasūtītāju saskaņā ar šo Līgumu.

18. Papildus noteikumi

18.1. Darbu izpildes laikā par karstā ūdens atslēgšanas laiku, termiņiem un Darba uzsākšanu Izpildītājs 10 (desmit) dienas pirms Darbu uzsākšanas publicē sludinājumu laikrakstā „Ventas Balss” (paziņo 2 reizes), radio „SWH” un radio „Krievijas hīti”.

18.2. 	Būvdarbi, kuri tieši nav paredzēti Līguma dokumentos, bet kuru izpilde ir nepieciešama, lai kvalitatīvi un pilnībā pabeigtu būvdarbus, t.sk. darbi vai materiāli (iekārtas), kas nav tieši iekļauti vai paredzēti Līgumam pievienotajā tāmē un tehniskajos projektos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no būvobjekta rakstura un/vai apjoma un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai kvalitatīvi izpildītu būvdarbus un nodotu objektu ekspluatācijā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir jāveic par saviem līdzekļiem.

19. Tehniskā uzraudzība

19.1. Darba tehnisko uzraudzību veic Pasūtītāja nozīmēta persona vai speciālistu grupa, par kuru Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju.

20. 	Līguma laušana

20.1. 	Līgums var tikt pārtraukts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

20.2. 	Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt Līgumu:

20.2.1. Ja Pasūtītājs ir nokavējis Līgumā noteiktos samaksas termiņus par vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienām un minēto samaksu nav veicis arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepriekšēja rakstiska Izpildītāja brīdinājuma saņemšanas;

20.2.2. 	Pasūtītāja bankrota vai uzsākta maksātnespējas procesa gadījumā.

20.3. 	Pasūtītājs bez jebkādu kompensāciju izmaksas Izpildītājam ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, rakstiski paziņojot Izpildītājam par Līguma pārtraukšanu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ja:

20.3.1. 	Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu;

20.3.2. 	Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā un minētos trūkumus vai Līguma saistību neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

20.3.3. Izpildītājs bankrotē vai ar tiesas spriedumu atzīts par maksātnespējīgs, ir uzsācis likvidācijas procesu;

20.3.4.	Izpildītājs līdz būvdarbu uzsākšanai būvlaukumā nav nodrošinājis Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka apdrošināšana, kāda paredzēta Līgumā, ir izdarīta un līdz darba uzsākšanai nav uzrādījis Pasūtītājam apdrošināšanas polises un/vai Līgumā noteiktā termiņā nav iesniedzis apstiprināšanai Darbu izpildes programmu.

20.4. 	Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājam bez kavēšanās un pienācīgā veidā jāpārtrauc Darbu veikšana, ja tie uzsākti un jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu izdevumus.

20.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par tādiem Līgumā paredzētiem darbiem, kas pilnībā pabeigti un pieņemti ar abpusēji parakstītu aktu līdz Līguma pārtraukšanas dienai.

21. 	Force Majeure

21.1. 	Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksai, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai Līgums nav ticis pienācīgi izpildīts nepārvaramas varas apstākļu jeb Force Majeure gadījumā. Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

21.2. 	Šajā pantā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, kurš nevarēja tikt paredzēts un kuru attiecīgā Puse nevar iespaidot, un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, kompetentu valsts iestāžu visiem saistoši aizliegumi.

21.3 	Ja izceļas Force Majeure situācija, Puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās citādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Attiecībā uz pārējām Līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas Force Majeure apstākļi.

21.4. Gadījumā, ja Force Majeure apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēneši un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt Līgumu, nosūtot otrai pusei rakstisku paziņojumu.

22. 	Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

22.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā.

22.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses to risina Latvijas Republikas tiesā pēc Pasūtītāja piekritības, spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

22.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

23. 	Līguma noslēgšana un spēkā esamība

23.1. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Izpildītājs.

23.2. 	Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

24. 	Pušu adreses un paziņojumi

24.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē, vai nodotiem personīgi. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

24.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

24.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi:

| Pasūtītājs: Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Vienotais reģistrācijas Nr.40003007655 Nodokļa maksātāja reģ.Nr.LV40003007655 Juridiskā adrese: Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602 Biroja adrese: Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602 Tālr.63602200, fakss 63602210 e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| No Pasūtītāja puses _____________________________ Arnis Uzaris Valdes priekšsēdētājs | No Izpildītāja puses _____________________________ |

Līguma projekta 1.pielikums

Līguma izpildes bankas garantija

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Reģ.Nr.40003007655

Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

(neatsaucama bankas garantija)

Ievērojot to, ka ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr._____, juridiskā adrese _____________________ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un _______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr._______, juridiskā adrese _________________________ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__.gada __._______ ir noslēguši līgumu Nr.______ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt _______________ (te un turpmāk Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir Līguma izpildes nodrošinājuma bankas garantija,

mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr._______, juridiskā adrese_________ (te un turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu _______ EUR (_______ euro), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības saskaņā ar Līgumu, 15 dienu laikā veicot maksājumu uz pieprasījumā norādīto norēķinu konta.

Šī garantija ir spēkā līdz 20__.gada __._________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne].

Banka anulēs garantiju pirms garantijas noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese __________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka saņem pa vienam.

[Vieta], 20__.gada __._____________

[bankas nosaukums] vārdā:

Līguma projekta 2.pielikums

Avansa maksājuma bankas garantija

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Reģ.Nr.40003007655

Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

(neatsaucama bankas garantija)

Ievērojot to, ka ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr._____, juridiskā adrese _____________________ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un _______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr._______, juridiskā adrese _________________________ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__.gada __._______ ir noslēguši līgumu Nr.______ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt _______________ (te un turpmāk Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz avansa maksājuma nodrošinājuma (pilnā apjomā) bankas garantija,

mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr._______, juridiskā adrese_________ (te un turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu _______ EUR (_______ euro), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar Līgumu, 15 dienu laikā veicot maksājumu uz pieprasījumā norādīto norēķinu konta.

Šī garantija ir spēkā līdz 20__.gada __._________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne].

Banka anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese __________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka saņem pa vienam.

[Vieta], 20__.gada __._____________

[bankas nosaukums] vārdā:

Līguma projekta 3.pielikums

Garantijas laika bankas garantija

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Reģ.Nr.40003007655

Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602

GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA

(neatsaucama bankas garantija)

Ievērojot to, ka ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr._____, juridiskā adrese _____________________ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un _______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr._______, juridiskā adrese _________________________ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__.gada __._______ ir noslēguši līgumu Nr.______ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt _______________ (te un turpmāk Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas būvdarbu (tai skaitā izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija,

mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr._______, juridiskā adrese_________ (te un turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu _______ EUR (_______ euro), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis garantijas laika saistības saskaņā ar Līgumu, 15 dienu laikā veicot maksājumu uz pieprasījumā norādīto norēķinu konta.

Šī garantija ir spēkā līdz 20__.gada __._________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne].

Banka anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese __________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka saņem pa vienam.

[Vieta], 20__.gada __._____________

[bankas nosaukums] vārdā:

3.pielikums

Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

A: Bankas garantijas veidne

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Reģ.Nr.40003007655

Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

„Siltumtrašu rekonstrukcija 2014.gadā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros” (identifikācijas Nr. VS 2014/1 KF),

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Reģ.Nr.40003007655, Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Siltumtrašu rekonstrukcija 2014.gadā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros” (identifikācijas Nr. VS 2014/1 KF), ietvaros par <Iepirkuma daļa jeb ___ (cipariem un vārdiem) lote>, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot 15 dienu laikā uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

4.pielikums

Realizēto projektu saraksta veidne

Realizēto projektu saraksts

| Nr. p.k. | Realizētā projekta nosaukums un īss raksturojums (norādot siltumtrases trases garumu metros un diametrus) | Projekta vērtība bez PVN (EUR) | Pašu spēkiem veikto būvdarbu apjoms (% no būvdarbu izmaksām) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs) | Projekta uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

5.pielikums

Speciālistu saraksta veidne

A: SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta vai diploma vai apliecības numurs | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (Pretendents, pilnsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbu vadītājs | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Darba aizsardzības speciālists | <…> | <…> | <…> | <…> |

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

6.pielikums

CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos, saskaņā ar Pretendenta laika grafiku,

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Reģ.Nr.40003007655, Talsu ielā 84, Ventspils rīkotās iepirkuma procedūras „Siltumtrašu rekonstrukcija 2014.gadā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros” (identifikācijas Nr. VS 2014/1 KF), kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Aizpilda, gadījumā, ja speciālists nav Pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks.

Ar šo apliecinu, ka piekrītu un nepastāv šķēršļi reģistrēt mani Būvkomersantu reģistrā Pretendenta uzņēmumā vai apakšuzņēmēja uzņēmumā.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Aizpilda, gadījumā, ja speciālists nav Pretendenta darbinieks.

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>]

7.pielikums

Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no Līgumcenas) | Precīzs apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

8.pielikums

Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Reģ.Nr.40003007655

Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Reģ.Nr.40003007655, Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkuma procedūrā „Siltumtrašu rekonstrukcija 2014.gadā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros” (identifikācijas Nr. VS 2014/1 KF)

- kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam>]

[un nodot Pretendentam šādus resursus, iekārtas, u.c.:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

9.pielikums

Finanšu piedāvājuma pielikuma veidnes

Naudas plūsma UN MAKSĀJUMU GRAFIKS

Pretendents sagatavo un iesniedz naudas plūsmu, kurā ienākošās naudas summas ir aprēķinātas, ņemot vērā Līguma noteikumus (t.i. avansa atmaksu, paredzētos ieturējumus, apmaksas termiņus u.c. nosacījumus). Naudas plūsma jāveido mēneša griezumā, kā arī jānorāda kopsummas pa mēnešiem un pa līguma izpildes laiku kopā.

NAUDAS PLŪSMAS PROGNOZE (par katru Objektu atsevišķi)

| Nr. p.k. | Pozīcija | Līgumcena | 2014 (EUR) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.mēnesis | ... | KOPĀ 2014 | Atlikums |
| 1 | Avansa maksājums ___% |  |  |  |  |  |
| 2. | Izpildītie darbi (bez PVN) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Siltumtrases ... rekonstrukcija |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Vispārīgās prasības (ja tādas norādītas atsevišķi) |  |  |  |  |  |
| 3 | Ieturējumi |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ieturējuma nauda 10% |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Avansa atmaksa ___% |  |  |  |  |  |
| 4 | Summa apmaksai bez PVN (2-3) |  |  |  |  |  |
| 5 | Gala maksājums (10%) |  |  |  |  |  |
| 6 | Iesniegts apmaksai |  |  |  |  |  |
| 7 | Apmaksas termiņš pēc līguma noteikumiem |  |  |  |  |  |
|  | % no kopējās Līgumcenas |  |  |  |  |  |

Datums:__________________

_____________________________		____________________________________________

Pretendenta nosaukums	Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, paraksta atšifrējums

10.pielikums

# TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

Pretendenta, [nosaukums], tā [amats, vārds, uzvārds] personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz [statūtiem/ pilnvaras], piedāvā izpildīt Būvdarbus saskaņā ar iepirkuma „Siltumtrašu rekonstrukcija 2014.gadā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2014/1 KF, nolikuma, akceptētiem tehniskajiem projektiem (Nolikuma 13.pielikums) un Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 12.pielikums) prasībām.

Tehniskajā piedāvājumā kā minimums jāiekļauj vismaz šāda zemāk prasītā informācija:

- Laika grafiks (par katru Objektu atsevišķi)

Izvērsts, tehniskajam projektam atbilstošs darbu realizācijas laika grafiks pa kārtām, daļām, etapiem un posmiem, ņemot vērā Nolikuma 1.11.punktā noteikto līguma darbu izpildes laiku, kurā ietverta vismaz šāda minimālā informācija:

a)	būvatļaujas saņemšanai nepieciešamais laiks, t.sk. nepieciešamais laiks dokumentu sagatavošanai un institūciju saskaņojumiem;

b)	veicamie darbi, norādot to savstarpējo veikšanas secību;

c)	45 kalendārās dienas nodošanai ekspluatācijā.

Realizācijas grafikā katrai darbu daļai norādīts sākuma un beigu termiņš un to savstarpējā saistībai.

- Tehniskajam projektam atbilstošs kvalitātes nodrošināšanas plāns un kontroles pasākumu apraksti izpildāmajiem darbiem, tajā skaitā laboratorijas pārbaužu apraksts, kurā ietverta vismaz šāda minimālā informācija:

  - tehniskajam projektam un Tehniskajai specifikācijai atbilstošs detalizēts kvalitātes nodrošināšanas plāns un kvalitātes kontroles pasākumu apraksts;

  - kvalitātes kontrolē iesaistītās amatpersonas, institūcijas, sertificētās laboratorijas un atbildīgās personas par kvalitātes kontroli.

- Vides aizsardzības pasākumu plāna apraksts, sastādīts atbilstoši tehniskajam projektam un Tehniskajai specifikācijai, kurā ietverta vismaz šāda minimālā informācija:

  - būvgružu un atkritumu apsaimniekošana;

  - trokšņu samazināšana darba laikā;

  - putekļu un dubļu izplatības novēršana.

Vides aizsardzības pasākumu plānam pievienota vienošanās (vai līgums) ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu izvešanu no būvlaukuma un to utilizēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

- Darba aizsardzības pasākumu plāna apraksts, sastādīts atbilstoši tehniskajam projektam un Tehniskajai specifikācijai, kurā ietverta vismaz šāda informācija:

- būvdarbu drošības koordinatora pienākumi un tiesības, veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus;

- ugunsdrošības pasākumi būvlaukumā;

- organizatoriskie pasākumi un sagatavošanas darbi būvniecības procesa uzsākšanai, darba aizsardzības prasības, veicot Būvdarbus.

- Informācija par piedāvātajām rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem:

Informācija jāiesniedz no sekojošām sadaļām nodrošinot Tehniskā projekta prasību izpildi:

| Nr.p.k. | Prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK. Tehniskajos projektos var būt noteikts mazāka λ | 1.1 Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams iesniegt apliecinājumu (sertifikātu) rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju λ, ne lielāku kā noteikts Tehniskajos projektos un/vai Finanšu piedāvājuma veidnēs- apakštāmēs. |
| 2. | Instrukcija par materiālu montāžu un ekspluatāciju | 2.1 Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un ekspluatācijas instrukcija valsts valodā. |
| 3. | Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | 3.1. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.2. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.3. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām. 3.4. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalenta standarta prasībām. |
| 4. | Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem | 4.1. Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti. 4.2. Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta ar putu izolējošo materiālu. |
| 5. | Garantijas laiks piegādātiem materiāliem – 3 (trīs) gadi vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs. | 5.1. Ražotāja izziņa par materiālu garantijas termiņu rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem. |

Piezīme: Tehniskais piedāvājums jāparaksta Pretendenta personai ar pārstāvības tiesībām.

10.1.pielikums

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

| Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, pilnsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

Datums:__________________

_____________________________		_____________________________________

Pretendenta nosaukums				Personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums

11.pielikums

Nolikuma saņēmēja kontaktinformācijas veidlapa

NOLIKUMA SAŅĒMĒJA KONTAKTINFORMĀCIJA

| Pasūtītāja | nosaukums: | PSIA „Ventspils siltums” |
| --- | --- | --- |
|  | reģistrācijas numurs: | 40003007655 |
| Iepirkuma procedūras | nosaukums: | „Siltumtrašu rekonstrukcija 2014.gadā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros” Identifikācijas Nr. VS 2014/1 KF |
| Pretendenta | nosaukums: |  |
|  | reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona): |  |
|  | adrese: |  |
|  | kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | telefona numurs: |  |
|  | faksa numurs: |  |
|  | elektroniskā pasta adrese: |  |
| Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma: | ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā: |  |
|  | vārds un uzvārds: |  |
|  | paraksts: |  |
|  | datums: |  |

#### 12.pielikums

Tehniskās specifikācijas

1. Darba uzdevums.

  - Būvdarbu apjoms – esošo kanālā ieguldīto un uz balstiem izvietoto siltumtrašu nomaiņa pret bezkanāla tipa rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, ieskaitot labiekārtošanu būvdarbu teritoriju robežās.

  - Pamatojoties uz projektu dokumentāciju Izpildītājam jāpārbauda darbu apjomus, ko iesniedzis Pasūtītājs. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam jāiepazīstas ar Objektu un jāveic būvlaukuma un tā apkārtnes apskate. Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu Pretendentam jāiepazīstas ar Būvprojektu, kuru ir izsniedzis Pasūtītājs.

  - Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.tml. Kopsavilkumu aprēķiniem pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un Apakštāmēm Pretendents izmanto Finanšu piedāvājuma pielikumus – Būvdarbu apjomu veidnes (9.pielikums), ietverot visus izdevumus, tādu kā - virsizdevumi un pieskaitāmie izdevumi, apdrošināšana, bankas galvojumi un citi izdevumi atbilstoši Tehniskajām specifikācijām un līgumam, testēšana, darba aizsardzība, kvalitātes kontrole un vides aizsardzība, un peļņa.

  - Piedāvājuma Līgumcenā jāietver visi būvdarbi. Būvdarbi ietver darbu apjomu sarakstos minētajās Tāmēs uzskaitītos darbus, kā arī visus un jebkādus darbus un procesus, kuri nepieciešami, lai veiktu būvdarbus Objektā saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, Tehnisko projektu un nodotu Objektu  ekspluatācijā un Pasūtītājam, tai skaitā - izpētes darbi, sagatavošanās darbi, būvlaukuma sagatavošana, demontāžas un utilizācijas darbi, pagaidu darbi, materiālu un iekārtu iegādes un piegādes, komunikāciju un iekārtu montāža un pieslēgumi u.c., kā arī visas ar būvniecību un projektēšanu saistītās dokumentācijas kārtošana un iegūšana. Būvdarbi ietver arī visu Būvdarbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšanu, būvniecības vadību un organizēšanu, izpilddokumentācijas (t.sk. digitālā veidā izpildshēmas) un citas dokumentācijas sagatavošanu, būves nodošanu ekspluatācijā, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvdarbu veikšanai. Uzņēmējs apliecina, ka Finanšu piedāvājuma cenā, kas noteikta atbilstoši Iepirkuma nolikuma un Līguma noteikumiem, tas iekļāvis visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbiem un visu Līgumā un Iepirkumā dokumentos noteikto prasību izpildi.

  - Paskaidrojuma raksts par Finanšu piedāvājuma pielikumu – Būvdarbu apjomu veidņu (9.pielikums) aizpildīšanu:

    - Pretendentam ir jāaizpilda sagatavotie Finanšu piedāvājuma pielikumi – Būvdarbu apjomu veidnes (9.pielikums) valsts valodā datordrukā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.1014 LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām.

    - Finanšu piedāvājuma pielikumos – Būvdarbu apjomu veidnēs (9.pielikums) rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst! Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.

    - Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā. Visi Finanšu piedāvājuma pielikumos – Būvdarbu apjomu veidnēs (9.pielikums) minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.

    - Būvprojekts Pretendentam ir jāuztver kā pabeigts, kura tālākā detalizācija (mezglu un konstrukciju zīmējumi) un darba zīmējumi ir jāizstrādā Pretendentam (Izpildītājam). Papildus izdevumi par tālāku būvprojekta detalizāciju un darba zīmējumu izstrādāšanu netiek atzīti, un ja šādi izdevumi nav speciāli izdalīti tāmēs, tiek pieņemts, ka izdevumi ir ietverti vienību cenās.

    - Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā.

    - Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi Darbi, kuri ietver visus Darbus, kuri ietverti būvprojektā un/vai ir nepieciešami Darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi Darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un Objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem Darbiem netiek atzīta.

  - Pretendents, parakstot piedāvājumu, apliecina, ka pirms Piedāvājuma iesniegšanas parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Būvniecības izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Pretendenta pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota piedāvājumam. Uzņēmējam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija būvdarbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līguma summas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Pretendents iesniedzot piedāvājumu atzīst un piekrīt, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu būvdarbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Pretendents, un Pretendents šos riskus ir novērtējis un ietvēris savā Piedāvājumā pozīcijā „Peļņa”, pat ja tas nav īpaši norādīts. Pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Tehnisko projektu, Tehnisko specifikāciju vai nepilnīgiem darbu apjomu sarakstiem. Būvdarbu pozīcijas, par kurām Pretendents nebūs uzdevis jautājumus iepirkuma laikā un kuras Pretendents nebūs norādījis finanšu piedāvājumā, Pasūtītājs pēc to izpildes neapmaksās, un tiks uzskatīts, ka tās iekļautas Finanšu piedāvājuma pielikumos – Būvdarbu apjomu veidnēs (9.pielikums) un citās veicamo Būvdarbu (tāmju) sarakstā norādītajās pozīcijās.

2. Cauruļvadu un fasondetaļu materiāli.

Siltuma tīkliem – tērauda rūpnieciski izolētas caurules ar signalizācijas sistēmu. Pretendents var piedāvāt analoga materiālus norādītiem tehniskajā projektā, ar vienādu vai labāko kvalitātes līmeni, saskaņojot projekta izmaiņas ar projekta autoru un Pasūtītāju, ja analogie materiāli ir tikuši norādīti Piedāvājumā.

Izolētās tērauda caurules un veidgabali PE apvalkā pazemes trasēm:

Caurules, savienojumi un veidgabali atbilst Eiropas normām: EN 253, EN 489, EN 448, EN 488. Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavas tērauda ūdenscaurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.

Apvalkcaurules materiāls: PEHD (augsta blīvuma polietilēns). 
Izolācija: Poliuretāna putas ar ciklopentānu, vidējā siltumvadamība λ ne augstāk par 0,027W/mK. Katrā Tehniskajā projektā var būt noteikta konkrēta λ.
Maksimāla temperatūra:  ne mazāk kā +130°C. Maksimālais spiediens: 16 kg/cm2.

Caurules no tērauda markas St.37.0 atbilstoši standartam DIN 1626.

Izolētām caurulēm un veidgabaliem jābūt aprīkotiem ar uzraudzības signalizācijas vadu sistēmu, kas ļauj nepārtraukti sekot cauruļvadu tehniskajam stāvoklim un noplūdes gadījumā konstatēt mitruma parādīšanos siltumizolācijas slānī.

Signalizācijas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar stacionāriem kontroles detektoriem, kā to paredz Tehniskais projekts.

Siltumtīkli tiek projektēti ar paaugstinātiem spriegumiem un saskaņā ar standartu LVS EN 13941 siltumtrase atbilst „B” klasei.

Siltuma trašu izbūvei tiek pielietoti ne zemāki kā 2. sērijas rūpnieciski izolētie materiāli.

3. Pretendentam darba uzdevumā ietilpst:

  - Nodrošināt būves nodošanu ekspluatācijā.

    - Būvdarbus pabeigt un atjaunot siltumapgādi līdz 01.10.2014.

    - Izpilddokumentāciju par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam ne vēlāk par 15.10.2014.

    - Objektu nodot ekspluatācijā līdz 15.11.2014.

    - Siltumtrases izbūvi būs iespējams veikt orientējoši laika posmā no 15.maija.

    - Būvdarbu nodošanas datums ir Ventspils pilsētas domes rīkojums par būves pieņemšanas akta apstiprināšanu.

  - Nodrošināt darba kvalitāti un apjomus atbilstoši projekta dokumentācijai un Latvijas Republikā spēka esošajiem būvnormatīviem, Ventspils pilsētas saistošo apbūves noteikumiem, siltumtrases materiālu firmas-ražotājas tehnoloģijai.

  - Visa līguma perioda laikā Izpildītājs veic un nodrošina uzraudzību kārtīgai visu līguma saistību izpildei, nodrošina ar sertificētu un pilnvarotu darbu vadītāju (sauktu - pārstāvis), ziņojot par to Pasūtītājam.

Visus norādījumus un instrukcijas Pasūtītāja pārstāvis nodod tikai Izpildītāja pārstāvim. Izpildītājs drīkst nozīmēt pārstāvja vietnieku ar tādām pat tiesībām (varu) kā pārstāvim, lai to aizvietotu prombūtnes laikā, ziņojot par šo iecelšanu Pasūtītājam. Izpildītājs nosauc arī adresi, uz kuru nosūtāmi visi norādījumi, instrukcijas u.c. ziņojumi Izpildītāja pārstāvim. Izpildītājam izmainot iepriekšminēto adresi par to jāziņo Pasūtītājam vismaz 1 nedēļu pirms šādas maiņas, nosaucot jauno adresi.

  - Paziņot Pasūtītāja tehniskajam būvuzraugam par segto darbu uzrādīšanu 3 darba dienas pirms konstrukciju aizsegšanas.

  - Iekārtot un regulāri aizpildīt būvdarbu žurnālu, kā pirmo izpildes dokumentu. Būvdarbu žurnālam un būvdarbu atļaujai jāatrodas objektā, nodrošinot brīvu pieeju tām.

  - Ne vēlāk kā 5 dienas pirms konkrētu darbu posma sākuma brīdināt Pasūtītāju par līgumā neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies pēc līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus.

  - Pamats Pasūtītājam griezties būvvaldē (saskaņā ar 13.04.2004. MK noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā") par komisijas sasaukšanu ir Izpildītāja pieteikums par būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. Pieteikums iesniedzams kopā ar pilna apjoma būves izpilddokumentāciju, kas jāiesniedz un jāiereģistrē Pasūtītāja lietvedībā.

  - Darba drošības pasākumi. Izpildītājs pilnīgi atbild par darba aizsardzības un ugunsdrošības likumdošanas aktu prasību ievērošanu veicot Pasūtītāja darba apjomus.

  - Izpildītājs uzņemas atbildību par jebkuriem bojājumiem un nodrošina kompensāciju, kas jāmaksā pēc likuma, sakarā ar, vai kā sekas nelaimes gadījumam, vai ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis Izpildītājs vai Apakšuzņēmējs, kā arī trešās puses personām.

  - Izpildītājs garantē ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar darbu Objektā.

  - Demontētās konstrukcijas Izpildītājs par saviem līdzekļiem izved no būvobjekta uz paredzētām vietām (būvgružu izgāztuve, metāllužņu savākšanas punkts, utt).

  - Segt visus izdevumus, kas saistīti ar celtniecības darbu atļauju pagarināšanu, iesniegtā darbu izpildes grafika neievērošanu, administratīvajiem sodiem par būvniecības normu, Ventspils pilsētas apbūves un labiekārtošanas noteikumu neievērošanu, ja tie nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ.

  - Ja darbi tiek veikti brīvdienās, informēt Pasūtītāju un būvinspekciju par darbu veikšanu ne vēlāk, kā 3 darba dienas pirms darbu uzsākšanas.

  - Izpildītājs būvdarbu laikā nodrošina transporta kustību, nodrošina būves norobežojumu ar aizsargbarjerām, saskaņa ar LR Satiksmes ministrijas 1997.gada 15.decembra “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz Latvijas Republikas ceļiem un ielām” Nr.40, nodrošina gājēju iešanu pa speciāli uzstādāmām laipām.

  - Par gaidāmiem remontdarbiem un ar to saistītajām ielu slēgšanām Izpildītājs informē iedzīvotājus un attiecīgus dienestus, ievietojot attiecīgus sludinājumus vietējā laikrakstā „Ventas Balss”. Sludinājums ievietojams ne vēlāk par 3 dienām pirms ielu slēgšanas.

  - Izpildītājam jāorganizē siltumtrases rekonstrukcijas darbus tā, lai maksimāli samazinātu patērētāju siltumapgādes pārtraukumus. Vienas ēkas summārais siltumapgādes pārtraukums nedrīkst būt ilgāks par 20 kalendārām dienām.

  - Saglabāt esošās inženierkomunikācijas, tai skaitā ģeodēziskos punktus. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoties ziņot Pasūtītājam.

  - Izpildītājs atbild par objekta nodrošinājumu ar materiāliem, iekārtu un darbaspēku, kuri nepieciešami darbu veikšanai. Atbildīgs par viņam pieprasīto materiālu piegādēm, slēdzot līgumu ar piegādātāju. Gadījumos, ja tiek pielietots cits materiāls, Izpildītājs ziņo par to Pasūtītājam un veic projekta pārskaņošanu likumā paredzētā kārtībā.

  - Izpildītājs sedz visus ar būves un būvniecību saistītos uzturēšanas, apsardzes izmaksas. Atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanu un dabas aizsardzības pasākumu ievērošanu būvē, kā arī par pieguļošās teritorijas piegružošanu, kas smilts, būvgružu vai dubļu veidā tiek iznesti no būvobjekta.

  - Izpildītājs veic siltumtīklu metināmo 100% šuvju defektoskopiju ar radiogrāfijas metodi apjomā vai ultraskaņu kā to nosaka tehniskā projekta prasības un Finanšu piedāvājuma pielikumos – Būvdarbu apjomu veidnēs (9.pielikums) ietvertie darbu veidi. Objektiem, kur testēšanas nav noteikta projekta dokumentācijā, Izpildītājam jāparedz 100% ultraskaņas testēšana. Visos gadījumos iepriekš jāveic 100% vizuālā testēšana. Testēšanas pārskatus pasūta un apmaksā Izpildītājs.

  - Izpildītājs veic nesoša slāņa nestspējas pārbaudes testus.

    - Nestspējai uz salturīgā slāņa augšu ir jāsasniedz vismaz 60 MPa.

    - Nestspējai uz V un VI slodzes klases ielām ir jāsasniedz vismaz 130 MPa uz šķembu virsmas pirms seguma ieklāšanas.

    - Nestspējai uz II, III un IV slodzes klases ielām un kravas automašīnu stāvlaukumos ir jāsasniedz vismaz 150 MPa uz šķembu virsmas pirms seguma ieklāšanas.

    - Nestspēja ietvēm un veloceliņiem ir jāsasniedz 80 MPa uz šķembu virsmas pirms seguma ieklāšanas.

    - Sablīvējuma koeficientam starp mērījumiem jābūt zemākam par 2,3.

  - Nodot Pasūtītājam izpilddokumentāciju pilnā apjomā, saskaņā ar 13.04.2004. MK noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" p.3.1.2. minētajā termiņa. Pazemes komunikāciju izpildshēmas un uzmērījums elektroniskā formā CD-formātā iesniedzamas Pasūtītājam. Siltumtīklu izpildshēma jābūt uzrādītām savienojuma vietām ar piesaistēm Baltijas augstumu sistēmā un vietējā koordinātu sistēmā.

  - Pasūtītājs organizē cauruļvadu termiskai uzspriegošanai siltumnesēja padošanu.

  - Cauruļvadu hidrauliskai pārbaudei cauruļvadu uzpildīšanai ūdeni nodrošina Pasūtītājs.

  - Izpildītājam siltumtrašu avārijas signalizācijas obligāti jānodrošina ar stacionāriem uzstādāmiem detektoriem.

  - Būvdarbi, kuri tieši nav paredzēti līguma dokumentos, bet kuru izpilde ir nepieciešama, lai kvalitatīvi un pilnībā pabeigtu būvdarbus, t.sk. darbi vai materiāli (iekārtas), kas nav tieši iekļauti vai paredzēti līgumam pievienotajā tāmē un tehniskajos projektos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no būvobjekta rakstura un/vai apjoma un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai kvalitatīvi izpildītu būvdarbus un nodotu objektu ekspluatācijā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir jāveic par saviem līdzekļiem.

4. Garantijas.

  - Izpildītājs garantē veikto darbu atbilstību kā pēc kvalitātes, tā arī pēc darba apjoma, pastāvošajām būvniecības normām.

  - Garantijas laiks fiziski izpildītiem darbiem un piegādātiem materiāliem – 3 (trīs) gadi no darbu nodošanas brīža vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs.

  - Garantijas laiks tiek rēķināts no pilnas objekta nodošanas brīža. Būves nodošanas datums ir Ventspils pilsētas domes rīkojuma datums par būves pieņemšanas akta apstiprināšanu.

5. Īpašās prasības.

  - Uzsākot būvdarbus, būvuzņēmējam jānodrošina būvtāfeles (būvizkārtni) uzstādīšana katrā būvobjektā.

  - Būvtāfeli (būvizkārtni) pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

13.pielikums

Tehniskie projekti elektronisko datu nesējā (CD)

# Footnotes

Ja piedāvājumu iesniedz Personu apvienība, Pieteikumu jāparaksta visiem Personu apvienības dalībniekiem.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir tiek norādīta Pilnsabiedrība.

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz Piedāvājuma spēkā esamības termiņa beigām.

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.