Tehniskā specifikācija.

Katla AK-6000 kurtuves apmūrējuma remonts:

- Katla kurtuves arkas iekšējās velves demontāža – laukums 9 m2;

- Jaunās katla kurtuves arkas iekšējās velves montāža – laukums 9 m2;

- Katla kurtuves labās un kreisās sienas (katla pelnu novākšanas zonā) apmūrējuma remonts;

- Katla degšanas gaisa padeves zonas remonts.

- Remontā pielietojamo materiālu termiskā pretestība – ne mazāka kā 1600o C.

- Pretendentam pēdējo divu gadu laikā ir jābūt veikušam ne mazāk kā 2 katlu kurtuvju apmūrējuma remontus katliem ar jaudu ne mazāku kā 5 MW. Jāiesniedz  2013./2014. gadā veikto remontdarbu (apmūrējumu) saraksts, kurā jānorāda adrese un kontaktinformācija.

Darbu izpildes laiks: 4 nedēļas.

Darbu veikšanas vieta - Brīvības iela 38, Ventspils

Garantijas laiks – ne mazāk kā 24 mēneši.

Centrālās katlumājas vadītājs						V.Kostjkins