Tehniskā specifikācija.

- Uzstādīšanas vieta   „Ventilators dūmgāzēm”

- kompensātora forma   kvadrāts

Kompensātora tips		-	atloka tipa

Darba temperatūra		- 	līdz +250 ° C

Darba vide	 		-	karstas izplūdes dūmgāzes ar pelnu piemaisījumu no koka šķeldas.

"Hermētiskuma klase saskaņā ar RAL TI - 003 Nekaldicht "geschlossen gelocht nach DIN 24154-R2-90""

Materiāls	-	TEXLAM 1500 pats kompensātors (vai analogs)

-	isoGLAS (kompensātoram pastiprinājuma vietas zem atlokiem)

-	PTFE lenta 10х3 mm – 5,3 m (papildus blīvējums zem atlokiem)

Izmēri		-	iekšējais 	 		355,00 х 355,00 mm

-	ārējais	 			435,00 х 435,00 mm

-	atloki zem stiprinājuma 	  	40,00 mm

-	montāžas augstums 		100,00 mm

-	pilnais augstums		120,00 mm

Stiprinājumi	-	atloki

Daudzums                         2 gab.

- kompensātora forma   apaļš

Kompensātora tips		-	atloka tipa

Darba temperatūra		- 	līdz +250 ° C

Darba vide	 		-	karstas izplūdes dūmgāzes ar pelnu piemaisījumu no koka šķeldas.

"Hermētiskuma klase saskaņā ar RAL TI - 003 Nekaldicht "geschlossen gelocht nach DIN 24154-R2-90""

Materiāls	-	TEXLAM 1500 pats kompensātors (vai analogs)

-	isoGLAS (kompensātoram pastiprinājuma vietas zem atlokiem)

-	PTFE lenta 10х3 mm – 3,5 m (papildus blīvējums zem atlokiem)

Izmēri		-	iekšējais 	 	        Ø 370,00 mm

-	ārējais	 		        Ø 450,00 mm

-	atloki zem stiprinājuma 	  	40,00 mm

-	montāžas augstums 		110,00 mm

-	pilns augstums			130,00 mm

Stiprinājumi	-	atloki

Daudzums                         2 gab.

- Uzstādīšanas vieta  „ Gaisa ventilatoriem „

- kompensātora forma   kvadrāts

Kompensātora tips		-	atloka tipa

Darba temperatūra		- 	līdz +100 ° C

Darba vide	 		-	tīrs karsts gaiss

"Hermētiskuma klase saskaņā ar "Dichtheitsklasse nach RAL TI - 002 Rauchgasdicht""

Materiāls	-	2 slāņi isoGLAS, no abām pusēm kompensātors pārklāts ar SILICONE

-	isoGLAS (kompensātoram pastiprinājuma vietas zem atlokiem)

-	PTFE lenta 10х3 mm – 5,3 m (papildus blīvējums zem atlokiem)

Izmēri		-	iekšējais 	 		350,00 х 350,00 mm

-	ārējais 				430,00 х 430,00 mm

-	atloki zem stiprinājuma 	 	40,00 mm

-	montāžas augstums 		100,00 mm

-	pilns augstums			120,00 mm

Stiprinājumi	-	atloki

Daudzums                         4 gab.

- kompensātora forma   Apaļš

Kompensātora tips		-	atloka tipa

Darba temperatūra		- 	līdz +100 ° C

Darba vide	 		-	tīrs karsts gaiss

"Hermētiskuma klase saskaņā ar "Dichtheitsklasse nach RAL TI - 002 Rauchgasdicht""

Материал	-	2 slāņi isoGLAS , no abām pusēm kompensātors pārklāts ar SILICONE

-	isoGLAS (kompensātoram pastiprinājuma vietas zem atlokiem)

-	PTFE lenta 10х3 mm – 4,3 m (papildus blīvējums zem atlokiem)

Izmēri		-	iekšējais 	 	        Ø 380,00 mm

-	ārējais	 		        Ø 450,00 mm

-	atloki zem stiprinājuma 	  	35,00 mm

-	montāžas augstums 		110,00 mm

-	pilns augstums			130,00 mm

Stiprinājumi	-	atloki

Daudzums                         4 gab

- Uzstādīšanas vieta   „Gaisa ventilatoram „

- kompensātora forma   kvadrāts

Kompensātora tips		-	atloka tipa

Darba temperatūra		- 	līdz +100 ° C

Darba vide	 		-	tīrs karsts gaiss

"Hermētiskuma klase saskaņā ar "Dichtheitsklasse nach RAL TI - 002 Rauchgasdicht""

Materiāls	-	2 slāņi isoGLAS no abām pusēm kompensātors pārklāts ar SILICONE

-	isoGLAS (kompensātoram pastiprinājuma vietas zem atlokiem)

-	PTFE lenta 10х3 mm – 4,1 m (papildus blīvējums zem atlokiem)

Izmēri		-	iekšējais 	 		280,00 х 280,00 mm

-	ārējais				340,00 х 340,00 mm

-	atloki zem stiprinājuma 	  	30,00 mm

-	montāžas augstums 		100,00 mm

-	pilns augstums			120,00 mm

Stiprinājumi	-	atloki

Daudzums                         2 gab

- kompensātora forma   apaļš

Kompensātora tips		-	atloka tipa

Darba temperatūra		- 	līdz +100 ° C

Darba vide	 		-	tīrs karsts gaiss

"Hermētiskuma klase saskaņā ar "Dichtheitsklasse nach RAL TI - 002 Rauchgasdicht""

Materiāls	-	2 slāņi isoGLAS no abām pusēm kompensātors pārklāts ar SILICONE

-	isoGLAS (kompensātoram pastiprinājuma vietas zem atlokiem)

-	PTFE lenta 10х3 mm – 3,5 m (papildus blīvējums zem atlokiem)

Izmēri		-	iekšējais 	 	        Ø 300,00 mm

-	ārējais	 		        Ø 370,00 mm

-	atloki zem stiprinājuma 	  	35,00 mm

-	montāžas augstums 		100,00 mm

-	pilns augstums			120,00 mm

Stiprinājumi	-	atloki

Daudzums                         2 gab

Piegādes laiks: 3 nedēļas.

Cena – ar piegādi līdz pasūtītājam, Brīvības iela 38, Ventspils

Garantijas laiks – ne mazāk kā 24 mēneši.

Centrālās katlumājas vadītājs						V.Kostjkins